ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Колобовское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

МК-15– ГП.МО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:

Администрация Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального

района Волгоградской области

ИП Сандакова Е.В.

Волгоград 2019

Состав генерального плана

| Обозначение | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ТОМ I |  |
|  | Книга I. Положение о территориальном планировании |  |
| МК-14-ГП.П | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Книга II. Карты генерального плана сельского поселения |  |
| МК-14-ГП.К-1 | Карта 1. "Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Колобовского сельского поселения. Карта функциональных зон Колобовского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения Колобовского сельского поселения 2" |  |
| МК-14-ГП.К-2 | Карта 2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения Колобовского сельского поселения (с. Колобовка) 1» |  |
|  | ТОМ II |  |
|  | Книга I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Книга II. Карты по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.К-1 | Карта 1.1. "Карта границ Колобовского сельского поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Колобовского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территории Колобовского сельского поселения. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта планируемого размещения объектов местного значения Колобовского сельского поселения 2. Карта объектов культурного наследия Колобовского сельского поселения" |  |
| МК-14-ГП.МО.К-2 | Карта 1.2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения Колобовского сельского поселения (с. Колобовка) 1. Карта объектов культурного наследия Колобовского сельского поселения» |  |
| МК-14-ГП.МО.ИД | Книга III.Исходные данные |  |

Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка.

Содержание:

| № пп | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 4 |
| 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения | 5 |
| 3. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий | 8 |
| 4. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения | 9 |
| 5. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района | 10 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ | 11 |
| 7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 11 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 15 |
| 9. | Особо охраняемые природные территории | 16 |
| 10 | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 18 |
| 11 | Природно-ресурсный потенциал территории муниципального образования | 21 |

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Основанием для подготовки проекта внесения изменений в генеральный план послужило Постановление администрации Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2018 г. № 56«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района  Волгоградской области».

Создание объектов местного значения поселения в проекте внесения изменений в генеральный план осуществляется для реализации следующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования:

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района на 2017-2020 и с перспективой до 2032 года», утвержденной постановлением администрации Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 26.06.2018 г. №38;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением администрации Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от  23.10.2018  г. №61;

Программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Колобовского сельского поселения на 2016-2026 годы»,утвержденной постановлением администрации Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 07.06.2016 г. №40.

-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

- с.Колобовка:

1.1.В области образования:

1.1. 1. МКОУ «Колобовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области, Колобовское сельское поселение, с. Колобовка, ул. Гагарина, д.4 - реконструкция

Обоснование необходимости формирования:

Состояние – Состояние – неравномерная осадка, потребность в реконструкции, отсутствует спортивная площадка

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из места расположения существующего объекта.

1.2.В области электро-, газо-, теплоснабжения:

1.2.1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции.

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, газоснабжения, наличие резерва мощности на трансформаторных подстанциях различного напряжения для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

1.2.2. Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224) (раздел 1 основной части МНГП). А так же параметрами перспективного развития населенного пункта, обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд.

Обоснование выбранного варианта размещения: Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.2.3. Строительство блок-модульных газовых котельных.

Обоснование необходимости формирования:

Анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами теплоснабжения.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.3.В области инженерной инфраструктуры:

1.3.1.Поэтапная реконструкция существующих водопроводных сетей и замена изношенных участков сети.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и повышения надежности эксплуатации водопроводных сетей, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих водопроводных сетей. Проблемой является изношенность водопроводных сетей, требующих реконструкции.

1.3.2.Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к системе водоснабжения.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.3.3. Реконструкция существующих водозаборов, станций водоподготовки.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта.

1.4.В области транспортной инфраструктуры:

1.4.1.Реконструкция автомобильных дорог с повышением технической категории.

Обоснование необходимости: Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта с . Колобовка:

| № | Наименование | Длина (м) | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к площадке ТБО | 441 | 3307,5 |
| 2 | Подъезд к кладбищу | 140 | 630 |
| 3 | Ул. 1 Мая | 263 | 1315 |
| 4 | Ул. Ломоносова | 453 | 2265 |
| 5 | Ул. Ленина | 2483 | 15902 |
| 6 | Ул. Комсомольская | 1731 | 10386 |
| 7 | Ул. Гагарина | 384 | 2206 |
| 8 | Ул. Набережная | 1454 | 8724 |
| 9 | Ул. Кирова | 513 | 2565 |
| 10 | Пер. Космодемьянской | 154 | 770 |
| 11 | Ул. Космонавтов | 230 | 1150 |
| 12 | Ул. Молодежная | 499 | 2994 |
| 13 | Ул. Некрасова | 151 | 755 |
| 14 | Хозяйственный проезд № 1 | 167 | 668 |
| 15 | Хозяйственный проезд № 2 | 399 | 1410 |
| 16 | Ул. Пушкина | 67 | 335 |
| 17 | Хозяйственный проезд № 3 | 122 | 366 |
| 18 | Хозяйственный проезд № 4 | 82 | 246 |
| 19 | Хозяйственный проезд № 5 | 111 | 444 |
| 20 | Пер. Матросова | 304 | 1520 |
| 21 | Пер. Кошевого | 157 | 785 |
| 22 | Пер. Чапаева | 359 | 1436 |

1.5.В области развития сельского хозяйства:

1.5.1.Размещение на территории Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района предприятий и объектов агропромышленного комплекса: животноводческих ферм, предприятий растениеводства, рыбоводства.

Обоснование необходимости: Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Колобовского сельского поселения.

В целях создания условий для развития предпринимательства в области сельскохозяйственного производства на территории Колобовского сельского поселения определены зоны возможного размещения объектов сельскохозяйственного производства:

- СПК «Колобовское» строительство и реконструкция орошаемого участка (земельный участок с кадастровым номером 34:15:100102:38).

На территории поселения планируется размещение:

-двух предприятий растениеводства (орошения);

-двух предприятий по разведению молочного крупного рогатого скота и производству сырого молока.

-предприятия по производству рыбы

1.6. в области физической культуры и массового спорта:

1.6.1.Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий.

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию проекта внесения изменений в генеральный план Колобовского сельского поселения с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице:

Таблица 3.1. Возможное влияние планируемых для размещения объектов местного значения

| №п/п | Виды объектов, местоположение, вид мероприятий | Возможное влияние, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 11 | МКОУ «Колобовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области, Колобовское сельское поселение, с. Колобовка, ул. Гагарина, д.4 | -улучшение условий пребывания детей в общеобразовательном учреждении, реализующего основную общеобразовательную программу школьного образования за счет текущего ремонта; -повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований |
| 42 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | -Реализация государственной политики вобласти развития физической культуры и спорта. |
| 73 | Реконструкция автомобильной дороги с повышением технической категории Улучшение качества улично-дорожной сети сельского поселения | -Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. -Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 84 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции. | -Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям. |
| 5 | Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к системе водоснабжения | -Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение уровня комфорта проживания Охранная зона 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
| 6 | Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки | -Обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд Охранная зона газопровода – 2 м с каждой стороны (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (в действующей редакции) на территории Ленинского муниципального района  предусмотрено:

- Электрификация участка Трубная-Аксарайская протяженностью 364,8 км (Палассовский, Ленинский, Волжский, Среднеахтубинский районы, гг Ахтубинск, Знаменск, Харабалинский, Ахтубинский, Красноярский районы) в рамках мероприятия по комплексной реконструкции участка Трубная-Верхний Баскунча-Аксарайская.

Объект располагается на части территории Колобовского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п (в действующей редакции) на территории Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области предусмотрено:

1. Потенциально орошаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения 8-159.

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

В области образования:

Планируется:

- Реконструкция МКОУ «Колобовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области, Колобовское сельское поселение, с. Колобовка, ул. Гагарина, д.4

Текущее состояние: 80 учащихся, 360 мест.  Состояние – неравномерная осадка, потребность в реконструкции, отсутствует спортивная площадка.

Функционирует дошкольная группа на 20 мест, используется 20.

В области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения:

Планируется:

- Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

- Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции.

- Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов.

- Строительство блок-модульных газовых котельных.

- Поэтапная реконструкция существующих водопроводных сетей и замена изношенных участков сети;

- Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения.

В области транспортной инфраструктуры:

Планируется:

- Реконструкция автомобильных дорог с повышением технической категории.

В области развития сельского хозяйства:

Планируется:

- Размещение на территории Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального района предприятий и объектов агропромышленного комплекса: животноводческих ферм, предприятий растениеводства, потенциальных орошаемых участков.

В области физической культуры и массового спорта:

Планируется:

-Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники).

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Таблица 6.1. Перечень земельных участков, включаемых в границы и исключаемых из них

| №№ | Населенный пункт | ЗУ, включаемые в границы(исключаемые из границ) | Категория земель,функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер участка | Параметры | Планируемое развитие |
| - | - | - | - | - |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Южная часть Колобовского сельского поселения попадает в зону ежегодного прохождения регулируемого паводка.

Информация о развитии ситуации при аварийных срабатываниях Волжской ГЭС, а также в результате применения потенциальным противником обычных современных средств поражения по ГЭС отсутствует.

Мероприятия по территориальному планированию приняты на основе результатов анализа сложившейся природно-климатической, экологической и гидрологической ситуации на территории Колобовского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Для принятия решений по защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, были собраны сведения о зафиксированных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций за последние 10-20 лет (в т.ч. по данным администрации муниципальных образований).

В ходе анализа таких сведения выявлено:

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и их характеристики:

Наиболее вероятные места возможных снежных заносов: автодорога Волгоград – Астрахань (в пределах Ленинского района) 47 км (поворот дороги), 52 км поворот дороги, 62 км (район оврага), 82 км (понижение уровня автодороги в районе прудов), 87 км в районе с. Колобовка.

Гололедные явления угрозы движению транспорта не представляют.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках	организации и ведения	противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

-изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

-изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. В большинстве организаций и учреждений организован пропускной режим и охрана, учреждения с массовым пребыванием людей в основном оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаро- взрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

установка телерадиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых)ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с                       дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

-установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для сбора и дальнейшей эвакуации населения в особый период. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом без- возвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Колобовского сельского поселения отсутствуют исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения.

Памятники истории:

1. Братская могила участников гражданской войны 1918-1919 гг., и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942- 1943 гг., с. Колобовка, кладбище.

2.Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг., с. Колобовка, у ж.д. вокзала.

3.Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов 1918-1919 гг., с. Колобовка, у школы.

Памятники археологии:

Курганный могильник "Дальний-VIII": 5 курганов высотой 0,5 м, 5 курганов высотой 1 м, 4 кургана высотой 2 м III тыс. до н.э. - XIV в. н.э., клх."Колобовский"

Одиночный курган "Дальний-V" высотой 1 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Курганный могильник "Дальний-IV": 1курган высотой 0,5 м, 2кургана высотой 1 м, 2 кургана высотой 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э., клх."Колобовский"

Курганная группа "Дальний-П": 2 кургана высотой 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Курганная группа "Дальний-ПГ: 3 кургана высотой 0,5 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Курганная группа "Дальний-1": 2 кургана высотой 1 м, 1 курган высотой 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Одиночный курган "Дачи-Ш" высотой 1 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Одиночный курган "Дачи-1" высотой 0,5 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Одиночный курган "Дачи-П" высотой 0,5 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Курганный могильник "Зубовка": 2кургана высотой 0,5 м, 1курган высотой 1 м, III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх."Колобовский"

Курганный могильник "Колобовка-Г: 2 кургана высотой 0,5 м, 1 курган высотой 1 м., III тыс. до н.э. -XIV в. н.э. клх. "Колобов-ский"

Курганный могильник "Колобовка-Ш": 8 курганов высотой 0,5 м, 3 кургана высотой 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх. "Колобовский"

Одиночный курган "Колобовский-1" высотой 1 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э., клх. "Колобовский"

Курганная группа "Колобовская-П": 1 курган высотой 1 м, 1 курган высотой 0,5 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э., клх. "Колобов-ский"

Одиночный курган "Колобовский-Ш" высотой 2 м. III тыс. до н.э. -XIV в. н.э. клх. "Колобовский"

Одиночный курган "Колобовский-IV" высотой 1 м., III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх. "Колобовский"

Курганный могильник "Колобовский-V": 3 кургана высотой 2 м, 2 кургана высотой 3 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. клх. "Колобовский"

Поселение "Колобовка" площадью 300 кв. м. XIII - XIV вв. н.э. клх. "Колобовский"

Курганная группа "Колобовская-IV": 1 курган высотой 1 м, 1 курган высотой 2 м., III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. ТОО "Нить Ариадны

Одиночный курган "Колобовский-VIII" высотой 1 м., III тыс. до н.э. - XIV в. н.э., ТОО "Нить Ариадны

Одиночный курган "Колобовский-VII" высотой 2 м III тыс. до н.э. - XIV в. н.э ТОО "Нить Ариадны"

9. Особо охраняемые природные территории

Во исполнение Закона Волгоградской области от 17.04.1998 № 167-ОД "Об охране окружающей среды Волго-Ахтубинской поймы" в целях сохранения природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы, имеющих международное и биосферное значение, а также историко-культурных объектов высокой эстетической ценности постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 05.06.2000 №404 "О создании учреждения "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" был создан природный парк регионального значения "Волго-Ахтубинская пойма" (далее – Природный парк).

Учитывая значимость территории Волго-Ахтубинской поймы в 2011 году Природный парк был включен во всемирную сеть биосферных резерватов (сертификат от 29.06.2011). Международная сеть биосферных заповедников – это сеть охраняемых районов, в которой представлены основные типы экосистем мира, предназначенных для сохранения природы и проведения научных исследований и мониторинга, а также обеспечения моделей устойчивого развития во благо человечества.

Офис государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", осуществляющего управление Природным парком, расположен в рабочем поселке Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Положением о Природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 22.07.2016 № 389-п (в ред. 28.01.2019) (далее – Положение), Природный парк располагается на территории Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Общая площадь Природного парка составляет 151 639 га, в том числе в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области – 77 217 га.

Природный парк в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области располагается частично на территориях Бахтияровского, Заплавненского, Колобовского, Маляевского, Царевского сельских поселений и городского поселения г. Ленинск, а так же полностью на территориях Каршевитского и Покровского сельских поселений.

В соответствии с Положением, на территории Природного парка выделено пять функциональных зон:

- природоохранная зона;

- рекреационная зона;

- зона агроландшафтов;

- буферная зона;

- зона экстенсивного природопользования.

Территория Колобовского сельского поселения расположена в зоне агроландшафтов, а так же буферной, природоохранной и рекреационной зонах Природного парка.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории Природного парка, установлены режимом особой охраны, указанным в разделе 4 Положения.

Территория Природного парка располагается на землях различных форм собственности без изъятия у правообладателей. Земельные участки используются правообладателями с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима Природного парка. Земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, расположенные в пределах Природного парка, ограничиваются в обороте. Содержание ограничений оборота земельных участков и правовой режим их использования устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Природного парка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Границы и особенности режима особой охраны территории Природного парка учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границе Природного парка и границах его функциональных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

10. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В проекте генерального плана отображены водоохранная зона р. Ахтуба, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы р. Ахтуба.

Водоохранные зоны, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы водных объектов:

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 06.05.2006) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов (ст.65).

Ширина водоохранной зоны моря и залива - составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

до 10 км — в размере 50 м;

от 10 до 50 км —в размере 100 м;

от 50 км и более — в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м — для уклона до трех градусов и 50 м — для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ ст.65 п.15):

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды. На территории водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также среды обитания объектов животного и растительного мира (ст.65 п.16).

В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается (ст.65, п.17):

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

На территориях поселений при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

При отсутствии набережной, ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования в соответствии с «Положением об особых условиях пользования береговой полосы внутренних водных путей Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 06.02.2003 г. № 71.

Особые условия пользования береговой полосой внутренних водных путей предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.

Понятие "береговая полоса" применяется в значении, установленном Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Граница береговой полосы внутренних водных путей определяется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте (далее именуются - бассейновые органы) в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Пользоваться береговой полосой внутренних водных путей в целях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица.

Пользование береговой полосой внутренних водных путей для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Бассейновые органы пользуются береговой полосой внутренних водных путей для выполнения работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Юридическим или физическим лицам участок береговой полосы внутренних водных путей может быть предоставлен во временное пользование:

а) в целях проведения связанных с обеспечением транспортного процесса следующих работ:

• устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров;

• сооружение временных строений и проведение других необходимых работ в случае непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

К временным относятся специально возводимые или приспособляемые на период временного пользования береговой полосой внутренних водных путей сооружения и строения;

б) в сельскохозяйственных и иных целях.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

11.Природно-ресурсный потенциал территории муниципального образования

11.1. Климат

Колобовское сельское поселение расположено согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному агроклиматическому району засушливой области. Среднегодовая температура воздуха 5,5 градусов. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Температура воздуха 20 – 22 градуса. Абсолютный максимум температур 41–42 градуса. Продолжительность безморозного периода 148–153 дня. Отрицательными особенностями климата являются заморозки. В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи и пыльные бури. Преобладающее направление ветра в январе - юго-восточное, а в июле – северо-западное.

По количеству осадков район относится к зоне с недостаточным увлажнением. Количество осадков, выпадающих за год, достигает 451 мм.

11.2. Рельеф

Колобовское поселение в геоморфологическом отношении в южной части приурочено к современной пойменной террасе р.Ахтуба .  Современная пойменная терраса р.Ахтуба – низкая, с отметками от -6 до -8, возвышающаяся над меженным уровнем р.Ахтуба на 3-4м., поверхность с мелкогривистым рельефом. Грунтовые воды залегают на глубине от 7 до 8 м.

Волго-Ахтубинская пойма относятся к типу интрозональных аллювиальных почв. Доминирующим фактором почвообразования является рельеф, а условием, обуславливающим направленность и интенсивность почвообразовательного процесса – водный режим. В зависимости от характера подстилающих отложений, водного режима и связанных с ними процессов обмена в северной пойме различают несколько разновидностей почв:

- аллювиальные луговые насыщенные, в т.ч. карбонатные, засоленные, комплексы с солонцами луговыми;

- аллювиальные луговые слитые;

- луговые, в т.ч. засоленные;

- аллювиальные дерновые насыщенные, в т.ч. засоленные;

- аллювиальные лугово-болотные;

Более 50% площади Волго-Ахтубинской поймы занимают аллювиальные луговые (насыщенные) почвы, которые простираются в прирусловой части р. Волги, Ахтубы, крупных рукавов и притоков и проток и залегают на разных уровнях (высоком, среднем и низком).

Мощность гумусового горизонта достигает 65 см с содержанием гумуса до 5%. Водный режим пойменно-промывной. По механическому составу почвы ВАП являются песчаными и супесчаными. Почвообразующие породы – глины и суглинки, подстилаемые русловыми песками.

Северная территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный.

11.3. Водные ресурсы

Водоносный горизонт верхнечетвертичных хвалынских отложений имеет спорадическое распространение. Встречается отдельными линзами на территории развития хвалынских отложений. Водовмещающими породами служат суглинки. горизонт безнапорный, залегает на глубине 5-10 м, мощность обводненной зоны суглинков 1-2 м.  По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 1,0 до 7,0 г/л. Воды этого горизонта используются очень ограниченно. Источником централизованного водоснабжения горизонт служить не может.

Водоносный горизонт среднечетвертичных хазарских отложений развит  и имеет практическое значение в средней части района. Горизонт подземных вод вскрывается на глубине от 9 до 33 м .

с.Колобовка расположено на левом берегу реки Ахтуба, более крутом . Ширина реки достигает 60-90 метров. Русло залегает в толще песчаных и меловых отложений. Река Ахтуба очень извилиста, изобилует бродами. Длина реки составляет 537 км, площадь бассейнав пределах области 15,4 тыс. км2.Средний годовой расход — 153 м³/с. На Ахтубе расположены города Волжский (у начала рукава), Ленинск, Знаменск, Ахтубинск, Харабали (в 5 км от реки). Водоохранная зона – по «Водному кодексу РФ» от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ – Статья 65, п. 4.3 «от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров».

11.4. Природно-ресурсные ограничения

Природно-ресурсными ограничениями являются водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, а также ограничения на ведение хозяйственной деятельности в Природном парке Волго-Ахтубинская пойма.