КПВО

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Коммунаровское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

923-13-ГП.МО.ПЗ

Том II

Книга I

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Заказчик:

Администрация Коммунаровского сельского поселения

Ленинского района Волгоградской области

Директор                                                                                                                   В.Б.Усов

| Обозначение | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 923-13-ГП.МО.ПЗ | Книга I. Пояснительная записка |  |

Состав проекта

| обозначение | наименование | № тома | № книги |
| --- | --- | --- | --- |
| 924-13-ГП.П | Положение о территориальном планировании | I | I |
| 924-13-ГП.К | Карты генерального плана сельского поселения | I | II |
| 923-13-ГП.МО.ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана | II | I |
| 923-13-ГП.МО.К | Карты по обоснованию генерального плана | II | II |
| 150-13-ГП.МО.ИД | Исходные данные | II | III |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Коммунаровского сельского поселения

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Ленинского муниципального района и  администрацией Коммунаровского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9;

- долгосрочной районной целевой программы  «Капитальное строительство и жилищно-коммунальная сфера Ленинского муниципального района на 2013-2015 годы»;

- ранее разработанного проекта генерального плана первоочередных объектов строительства жилой зоны и промзоны  п.Коммунар , выполненного  проектной организацией Волгогипроводхоз в 1969  г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Ленинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Коммунаровского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Коммунаровского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон поселка Коммунар Ленинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Коммунаровского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории поселка Коммунар ».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Коммунаровское сельское поселение граничит с Заплавненским , Бахтияровским, Маляевским, Степновским сельскими поселениями Ленинского муниципального района и Среднеахиубинским районом Волгоградской области.  Поселение занимает территорию площадью 28124 кв км на которой проживает 1108 человека (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения – 466человек, пенсионеров 206 человек.

Поселок Коммунар находится в 26 км севернее от г. Ленинска- центра муниципального района в 93 от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (26 км).

1.2.      Образование

кОМмунаровское сельское поселение Ленинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Ленинского района и муниципальных образований в его составе" № 971-ОД от 21 декабря 2004 года.

В состав Коммунаровского сельского поселения входят хутора Надеждин, и х.Ковыльный с административным центром – п. Коммунар. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту п.Коммунар.

  - Природно-климатические условия

Климат Ленинского района резко-континентальный. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное недостаточно увлажненное. Наиболее жаркие месяцы июль и август. Зима холодная, малоснежная с сильными ветрами.

Среднемесячная температура воздуха +22, максимальная температура +44. Зимой температура понижается до -35-40. Годовое количество осадков выпадает до 300 мм. Почвы ленинского района преобладают в основном каштановые и светлокаштановые. По механическому составутяжелосуглинистые.

В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район  не является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

В геоморфологическом отношении участок находится на хвалынской аккумулятивной равнине. Повсеместно распространены лессовидные суглинки ательского горизонта которые являются основанием большинства сооружений Так же на всей территории выделяется слой элювиально-демовильных суглинков твердой консистенции. Степень агрессивного воздействия грунтов до глубины 5,0 м на бетонные и железобетонные конструкции характеризуется содержанием сульфатов и хлоридов.

Подземные воды содержатся в песчаных прослоях среди хазарских глин. Установившийся уровень их зафиксирован на глубине 13,8 м.

Физико-геологические процессы, неблагоприятно влияющие на несущую способность грунтов, в пределах поселения, представлены: выветриванием грунтов, эрозией суглинистых  грунтов, морозной пучинистостью, коррозийной активностью грунтов, набуханием глинистых грунтов, просадочностью при замачивании суглинков. Низкая водопроницаемость суглинков  хвалынской аккумулятивной террасы, а так же наличие прослоя шоколадных глин на хвалынской террасе, способствуют образованию техногенного водоносного горизонта наэтих территориях. Глубина залегания техногенного водоносного горизонта колеблется от 2 до 3 м

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный. В геоморфологическом отношении территория Коммунаровского сельского поселения приурочена к хвалынской аккумулятивной равнине и представляет собой ровную с отметками 17-22 м поверхность.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных хвалынских отложений имеет спорадическое распространение. Встречается отдельными линзами на территории развития хвалынских отложений. Водовмещающими породами служат суглинки. горизонт безнапорный, залегает на глубине 5-10 м, мощность обводненной зоны суглинков 1-2 м.  По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 1,0 до 7,0 г/л. Воды этого горизонта используются очень ограниченно. Источником центализованного водоснабжения горизонт служить не может.

Водоносный горизонт среднечетвертичных хазарских отложений развит  и имеет практическое значение в средней части района. Горизонт подземных вод вскрывается на глубине от 9 до 33 м .

Водоснабжение поселка Коммунар осуществляется из пруда - копани. Необходимый уровень воды в копани поддерживается  через систему канала  проходящего по степи  из северной части района от  р.Волга.

#### Растительность

#### Растительность северо-западной части низменности представлена сухими бедноразнотравными типчаково-ковыльными в комплексе с белополынными и бе-лополынно-ромашковыми ассоциациями. Значительная площадь занята полупустынной растительностью:полынно-типчаково-ковыльными в комплексе с полу-кустарничковыми сообществами на солонцах.  В сельскохозяйственном производстве  такая растительность ограниченно используется для возделывания зерновых культур. В основном это район разведения овец и крупного рогатого скота.

#### Большое значение в растительном покрове приобретают ранне весенние растения, разнотравья здесь меньше, и представлено оно более засухоустойчивыми растениями. Появляются полынные травостои. Яркими и красочными типчаково-ковыльные степи бывают только весной, когда цветут тюльпаны и гусиный лук. Летом степь приобретает серые тона: основной фон создают типчак, ковыль. Осенью однообразие степи нарушает шарообразное растение перекати-поле. В одиночку или группами оно перекатывается ветром по открытым пространствам степей. рассеивая свои семена. Картину степи довершают присутствующие здесь скопления кустарников—бобовника, спиреи, вишни степной и других

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории п.Коммунар не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9;

предусматриваются следующие мероприятия:

- операторы сотовой связи планируют сохранить динамику роста, за счет  установки новых базовых станций для улучшения связи в сельских поселениях;

2 )   Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает  открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах;

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают

3) благоустройство внутрипоселковой дорожно-уличной сети.

4) строительство системы водоснабжения.

5)   В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Необходимо строительство объектов культурно-бытового обслуживания:

6) аптечный киоск;

7) спортивно-досуговый центр;

8) рынок;

9) отделение сбербанка;

10) По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской             области на 2013 – 2017 годы» проектирование и строительство:

- внутрипоселкового газопровода в п.Коммунар,

- внутрипоселкового газопровода в х.Ковыльный.

-реконструкция автономной котельной к зданию МКОУ «Коммунаровская СОШ».

11) в соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Капитальное строительство и жилищно-коммунальная сфера Ленинского муниципального района на 2013-2015 годы» :  реконструкция котельной к зданию МКОУ «Коммунаровская СОШ».

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом "Волгогипроводхоз" в 1969 году был выполнен генеральный план первоочередных объектов строительства жилой зоны и промзоны  п. Коммунар- центральной усадьбы колхоза «Химик» Ленинского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Производственная  зона, ранее построенная в западной части поселка объектами МТФ, МРМ, склады и т.д., в настоящее время утрачена. Общественные здания, здание школы, детского сада, клуба размещены по проекту.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  28124 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Коммунаровское сельское поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Коммунар | 203,7 | 145.0 |
| 1. 2 | п.Ковыльный | 68,22 | 68,22 |
| 2. 3 | п.Надеждин | 64,95 | 64.95 |
| 3. |  | 336,87 | 278,17 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 2299,78 га, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Коммунар складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся склады, мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Ленинского Муниципального района, иным статистическим данным население  п.Коммунар представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1104 чел. |
| Детей до 15 лет всего | 240 |
| Население в трудоспособном возрасте | 466 |
| Население старше трудоспособного возраста | 206 |
| Численность занятого населения, всего | 87 |
| Из них в промышленности | - |
| В сельском хозяйстве | 24 |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  42%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда п.Коммунар является  сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники. Промышленных производства на территории отсутсвуют. Промышленные территории в границах п.Коммунар располагаются в западной части поселка, имеют территориальный ресурс для развития.

«Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КФХ «Выборнов В.Д.» | п.Коммунар | Раб Мощ. | 6 | овощеводство зерноводство |
| 2. | ООО «Коммунар» | п.Коммунар | Раб Мощ. | 6 | зерноводство |
| 3. | ИП Полеивец С.И. | п.Коммунар | Раб Мощ. | 2 | зерноводство кормовые |
| 4. | ИП Хван | п.Коммунар | Раб Мощ. | 4 | овощеводство |
| 5. | ИП Харитонов А.В. | п.Коммунар | Раб Мощ | 1 | зерновые |
| 6. | ИП Матюшков В.А. | п.Коммунар | Раб Мощ | 1 | зерновые |
| 7. | КФХ Хван | п.Коммунар | Раб Мощ | 4 | овощеводство |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд п.Коммунар складывается  из одноэтажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 321дома, площадь жилого фонда Коммунаровского сельского  поселения составляет   18512 кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –483 кв м, которая находится в и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Коммунаровского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 16.7 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в поселке осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В п.Коммунар на момент разработки генерального плана   существуют сети инженерного обеспечения : электронабжения и  водоснабжения . Сети газоснабжения в стадии строительства

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 100 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения нет ( бытовой газ в баллонах),  сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура п.Коммунар представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |
| 1. | Администрация | п.Коммунар | раб.мест | 8 | 8 |
| Учреждения здравоохранения. |
| 1. | фельдшерско-акушерский пункт | п.Коммунар ул.Школьная,14 | раб мест | 4 | 4 |
|  |  |  | Итого: | 4 | 4 |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | МДОУДетский сад | п.Коммунар ул.Школьная,10 | мест | 25 | 20 |
|  |  |  | Итого: | 25 | 20 |
|  | Общеобразовательная школа | п.Коммунар ул.Школьная,10 | мест | 250 | 110 |
|  |  |  | Итого: | 250 | 110 |
| Учреждения культуры и, искусства |
| 1. | Дом культуры | п.Коммунар ул.Школьная,12 | мест | 120 | 120 |
|  |  |  | Итого | 300 | 300 |
| 2. | библиотека | п.Коммунар ул.Школьная,12 | Кол экз. | 13434 | 13500 |
|  |  |  | Итого: | 13434 | 13500 |
| 3. | Приход Матфея | п.Коммунар ул.Центральная | объект | 1 | 1 |
| 4. | Мечеть | п.Коммунар ул.Центральная | объект | 1 | 1 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |
| 1. | Спортзал в общеобразовательной школе | п.Коммунар ул.Школьная.10 | м2 | 162 | 162 |
| 2. | Спортплощадка | п.Коммунар ул.Школьная | м2 | 3362 | 3362 |
| 3. | футбольное поле | п.Коммунар | м2 | 4050 | 4050 |
|  |  |  | Итого: | 7574 | 7574 |
| Предприятия торговли |
|  | - Универсальные |
| 1. | ИП Золотарева М.П. | п.Коммунар ул.Коммунистическая,8/1 | м2 | 30 | 30 |
| 2. | ИП Кузнецова М.А. | п.Коммунар ул.Первомайская | м2 | 55 | 18 |
| 3. |  | п.Коммунар ул.Центральная | кв м | 15 | 15 |
|  | ИП Комарова Н.С. | п.Коммунар |  | 50 | 50 |
|  | ИП Каюкова А.А. | п.Коммунар |  | 32 | 32 |
|  | ИП Козлова М.М. | п.Коммунар |  | 19 | 19 |
|  | ИП Шрамко Н.В. | п.Коммунар |  | 30 | 30 |
|  |  |  | Итого: | 231 | 231 |
| Организации и учреждения |
| 1. | Отделение связи | п.Коммунар ул.Школьная,9 | объект/раб мест | 1/3 | 1/3 |
| 5. | МКУ Пожарная охрана | п.Коммунар ул.Школьная,9 | Раб мест | 3 | 3 |
| 6. | Участковый пункт полиции МВД РФ | п.Коммунар ул.Школьная,9 | Раб мест | 1 | 1 |
| 7. | МУП «Вера» (коммунальное хозяйство) | п.Коммунар ул.Центральная | Раб мест | 10 | 13 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть п.Коммунар имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 60%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 11 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 26км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории поселка выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в  восточном  направлении.  Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри поселка. Производственные территории развиваются с западной части на существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории п.Коммунар.

При определении и установлении границ п.Коммунар были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения поселка,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие поселка на 20 лет. В пределах территории поселка предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта п.Коммунар предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с юго-восточной и южной  стороны в связи с включением в границы территории кладбища и площадки для временного размещения твердых бытовых отходов.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные объекты:

-аптечный пункт;

-спортивно-досуговый центр;

-рынок (ярмарка);

-отделение сбербанка;

-здание бытового обслуживания

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

-  реконструкцию системы водоснабжения в п.Коммунар.

- благоустройство внутрипоселковой дорожно-уличной сети;

-строительство сооружений наружного освещения;

- заменить автоматические станции  связи на электронные

- предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри поселка;

- реконструкцию котельной в п.Коммунар.

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1214 человек( по СТП)

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Коммунаровскому поселению составляют 240 чел на 1104 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  14 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 14 х 4 х 0,85 = 47                                                                                            место на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011)

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять

14 х 9+ 14 х 2 х 0,75 = 126+21 =147 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 147 мест на 1000 жителей.

Таблица 4 «Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | Дошкольное общеобразовательное учреждение | 47 мест на 1000чел | 20 | 22 | нет |
|  |  |  | Итого: | 93 |  |
| 2. | Общеобразовательная школа | 147 мест на 1000чел | 108 | 118 | нет |
| Объекты муниципального управления. |  |
| 3. | Администрация | раб.мест | 9 | 9 | нет |
| Учреждения здравоохранения. |
| 4. | ФАП | 18 Пос в смену | 15 | 16 | нет |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5. | Спортивные залы общего пользования | 60м2 общ. площад | 162 | 162 | нет |
|  | футбольное поле |  | 3200 4050 | 3200 4050 | нет |
| Учреждения культуры и, искусства |
| 6. | Клубы | 80 мест | 150 | 150 | нет |
| 7. | Библиотеки | 6 тыс. ед. хран. | 13,4 | 14,6 | нет |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 8. | Магазины универсальные: | 300м2 торг. площади | 200 | 200 | нет |
| 9. | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | - | - | нет |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | - | 2 | да |
| 11. | Баня | 7м/1тыс. чел. | - | - | нет |
| Организации и учреждения |
| 12. | Отделение связи IIIкатегории | объект | 1 | 1 | нет |
| 13. | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | - | 1 | да |
| 14. | Пожарное депо | Автомоб. | 1 | 2 | да |
| 15. | Отделение полиции | объект | 1 | 1 | нет |
| 16 | -аптечный киоск; | кВ м | - | 10 | да |
| 17 | спортивно-досуговый центр; | кВ м | - | 90 | да |
| 19 | -рынок; | торг. мест | - | 7 | да |

Объекты специального назначения

| 20. | Кладбище традиционного захоронения | 0,27га на 1000чел | 2.0 | 2,0 | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | площадка для временного размещения твердых бытовых отходов |  | 5,2 | 5,2 | нет |

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть п.Коммунар имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 60%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 26 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение п.Коммунар   осуществляется частично из пруда-копани через насосную станцию. Существующая разводящая сеть протяженностью 10 605 км проложена по  улицам из асбестоцементных труб -2км, стальных труб- 4.1 км , пластиковых- 2км чугунных -2,5.

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 5

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут | Расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1104 | 254 | 1214 | 279 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 182 | 58 | 200 | 64 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1104 | 99 | 1214 | 109 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 63* |  | 69* |
|  | Итого: |  |  |  | 474 |  | 521 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  521м3/сут.

На перспективу за основной источник питьевого водоснабжения предлагается принять существующий водозабор из пруда-копани Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации. Для покрытия потребности в воде объектов производственной зоны предлагается рассмотреть возможность устройства собственных водозаборных сооружений.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.

Горячей водоснабжение планируется  от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течении 5 месяцев в году.

# Канализация

В настоящее время в поселке централизованной канализации не имеется. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся  в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 291м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественно- деловой застройки  осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное  и электрическое отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отпление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение

В настоящее время п.Коммунар как и все населенные пункты поселения негазифицированы. В настоящее время осуществляется строительство  внутрипоселковых  газопроводов в п.Коммунар и х.Ковыльный.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 442.8 тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Источником подачи газа является ПГБ г.Ленинска

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 220,8 | 242,8 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 155,5 | 200 |
|  | Итого: | 376,3 | 442,8 |

Электроснабжение

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 7

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт | Расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1104 | 1048800 | 1214 | 1153300 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 491400* |  | 520000* |
|  | Итого: |  |  | 2553850 |  | 2676500 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Инфраструктура связи.

Телефонная связь п.Коммунар обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 150 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 132 абонентов  и  3- предприятий. Сотовой связью обеспечено – 700 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -43.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи путем замены РРЛ (радио-релейной линии) на ВОЛС (волоконно- оптические линии связи) ,  линейно- кабельных сооружений внутри села, замена координатной станции на электронную станцию и разблокировка спаренных абонентов.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети села   на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с представлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Система проводного вещания в селе   будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 321 дома, площадь жилого фонда Коммунаровского сельского  поселения составляет  - 18512  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –483 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Коммунаровского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 16,6 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в восточном направлениях за счет индивидуальной застройки.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 16,6 м2/чел. до 25-26 м2/чел. (увеличение на 31-36%).

Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пере счете на одного жителя должно возрасти до 25 кв.м., качество планировочных

решений будет иным.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая –36,1га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано- 16,1га. Плотность населения в границах зоны составляет 5,3 чел на га, на перспективу плотность составит –8,3 чел на га.

Мероприятия по строительству жилья

Таблица 8

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунаровское | 18,5Убыль домов – 0 | Новое стр-во- 1,04 Итого: 19,54 | 16,3 | п.Коммунар восточная сторона. |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на одной сложившейся территории.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Размещены следующие объекты:

-аптечный пункт;

-спортивно-досуговый центр;

-рынок (ярмарка);

-отделение сбербанка;

-здание бытового обслуживания.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая –4,9га, перспективная на расчетный срок реализации генплана  останется прежней – 4,9 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях 10,36га.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории .

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в п.Коммунар практически не организована система отдыха населения.  Существует небольшой сквер в центральной части  поселка и сад в  восточной части села .

В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована на территории сквера и существующего сада.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зону в соответствии со статусом т.е.

- организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 0,5 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 7,2 га, и на перспективу будет составлять  так же  7,2 га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Кладбище | 100 |
| 3. | Площадка для временного складирования твердых бытовых отходов | 300 |

4.2.   Сведения по объектам культурного наследия.

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории в п.Коммунар таких объектов нет. В центре поселка, в парке установлен памятный знак  участникам Великой Отечественной Войны.

4.3.    Охрана и использование природных объектов

На территории п.Коммунар отсутствуют особо  охраняемые природные территории.

4.4.   Водоохранные зоны,  зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона  пруда-копани входит в границы   п.Коммунар и составляет 50м в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации..

Границы зоны охраны источника питьевого водоснабжения необходимо установить в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  при проектировании реконструкции существующего водозаборного сооружения.

4.5.    Охранные зоны.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.6.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Из  чрезвычайных ситуаций природного характера наиболее характерными являются:

-сильные ветры с порывами свыше 25м/с. Пыльные и снежные бури, снежные заносы и суховеи;

-групповые случаи инфекционных заболеваний людей и сельскохозяйственных животных;

-гибель посевов сельскохозяйственных культур при заморозках и засухе.

4.7.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6 «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | добровольная пожарная дружина 3 чел. | Пост, машино места | 1 машина | 2 машины | Строительство гаража на 2 машины. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% | строительство сетей оповещения |

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию Коммунаровского поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Коммунаровскому поселению »

| № п/п | Наименование показателя | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения | га | 28124 | 28124 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: | га | 2441,78 | 2441,78 |
|  | - сельскохозяйственного назначения | га | 2299,78 | 2299,78 |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. | га | 84,6 | 84,6 |
| 3. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 4. | Земли водного фонда | га | 4,2 | 4.2 |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов Коммунаровского поселения | га | 336,87 | 278,17 |
| 6. | Общая численность населения | Чел. | 1104 | 1214 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки | шт. | 321 | 333 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений | м2 | 18512 | 19541 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* | % | 70 | 100 |
| Зонирование п.Коммунар |
| 1 | Жилая зона | га | 36,1 | 52,28 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 4,8 | 4,9 |
| 3 | Производственная зона | га | 17,72 | 10.36 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 10,1 | 10,1 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 134,5 | 55,52 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | 7,2 |
| 8 | Водный объект | га | - | 4,2 |
|  | Итого: |  | 203,7 | 145 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.