КПВО

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Степновское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

925-13-ГП.МО.ПЗ

Том II

Книга I

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Заказчик:

Администрация Степновского  сельского поселения

Ленинского района Волгоградской области

Директор                                                                                                                   В.Б.Усов

| Обозначение | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 925-13-ГП.МО.ПЗ | Книга I. Пояснительная записка |  |

Состав проекта

| обозначение | наименование | № тома | № книги |
| --- | --- | --- | --- |
| 926-13-ГП.П | Положение о территориальном планировании | I | I |
| 926-13-ГП.К | Карты генерального плана сельского поселения | I | II |
| 925-13-ГП.МО.ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана | II | I |
| 925-13-ГП.МО.К | Карты по обоснованию генерального плана | II | II |
| 151-13-ГП.МО.ИД | Исходные данные | II | III |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Степновского сельского поселения

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Ленинского муниципального района и  администрацией Степновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9;

- долгосрочной районной целевой программы  «Капитальное строительство и жилищно-коммунальная сфера Ленинского муниципального района на 2013-2015 годы»;

- ранее разработанного проекта генерального плана с проектом детальной планировки  п.Степной ,  выполненного  проектной организацией Волгоградагропромпроект в 1989 г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Ленинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Степновского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Степновского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Степновского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон поселка Степной Ленинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Степновского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории поселка Степной ».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Степновское сельское поселение граничит с Ильичевским,  Маляевским, Коммунаровским,  Царевским, Колобовским сельскими поселениями Ленинского муниципального района и Среднеахтубинским и Палласовским  районами Волгоградской области.  Поселение занимает территорию площадью 38888 кв. км. на которой проживает 1152 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения –712 человек, пенсионеров171  человек.

Поселок Степной находится в 45 км севернее от г. Ленинска- центра муниципального района в 112 км  от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (45 км).

1.2.      Образование

Степновское сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Ленинского района и муниципальных образований в его составе" № 971-ОД от 21 декабря 2004 года.

В состав Степновского сельского поселения входит п.Заря  с административным центром – п.Степной. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту п.Степной.

  - Природно-климатические условия

Климат Ленинского района резко-континентальный. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное недостаточно увлажненное. Наиболее жаркие месяцы июль и август. Зима холодная, малоснежная с сильными ветрами.

Среднемесячная температура воздуха +22, максимальная температура +44. Зимой температура понижается до -35-40. Годовое количество осадков выпадает до 300 мм. Почвы ленинского района преобладают в основном каштановые и светлокаштановые. По механическому составутяжелосуглинистые.

В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район не является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

В геоморфологическом отношении участок находится на хвалынской аккумулятивной равнине. Повсеместно распространены лессовидные суглинки ательского горизонта которые являются основанием большинства сооружений Так же на всей территории выделяется слой элювиально-демовильных суглинков твердой консистенции. Степень агрессивного воздействия грунтов до глубины 5,0 м на бетонные и железобетонные конструкции характеризуется содержанием сульфатов и хлоридов.

Подземные воды содержатся в песчаных прослоях среди хазарских глин. Установившийся уровень их зафиксирован на глубине 13,8 м.

Физико-геологические процессы, неблагоприятно влияющие на несущую способность грунтов, в пределах поселения, представлены: выветриванием грунтов, эрозией суглинистых  грунтов, морозной пучинистостью, коррозийной активностью грунтов, набуханием глинистых грунтов, просадочностью при замачивании суглинков. Низкая водопроницаемость суглинков  хвалынской аккумулятивной террасы, а так же наличие прослоя шоколадных глин на хвалынской террасе, способствуют образованию техногенного водоносного горизонта наэтих территориях. Глубина залегания техногенного водоносного горизонта колеблется от 2 до 3 м

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный. В геоморфологическом отношении территория Степновского сельского поселения приурочена к хвалынской аккумулятивной равнине и представляет собой ровную с отметками 17-22 м поверхность.  Водоносный горизонт верхнечетвертичных хвалынских отложений имеет спорадическое распространение. Встречается отдельными линзами на территории развития хвалынских отложений. Водовмещающими породами служат суглинки. горизонт безнапорный, залегает на глубине 5-10 м, мощность обводненной зоны суглинков 1-2 м.  По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 1,0 до 7,0 г/л. Воды этого горизонта используются очень ограниченно. Источником центализованного водоснабжения горизонт служить не может.

Водоносный горизонт среднечетвертичных хазарских отложений развит  и имеет практическое значение в средней части района. Горизонт подземных вод вскрывается на глубине от 9 до 33 м .

Водоснабжение поселка Степной осуществляется из копани. Необходимый уровень воды в копани поддерживается  через систему канала  проходящего по степи  из северной части района от  р.Волга.

#### Растительность

#### Растительность северо-западной части низменности представлена сухими бедноразнотравными типчаково-ковыльными в комплексе с белополынными и бе-лополынно-ромашковыми ассоциациями. Значительная площадь занята полупустынной растительностью:полынно-типчаково-ковыльными в комплексе с полу-кустарничковыми сообществами на солонцах.  В сельскохозяйственном производстве  такая растительность ограниченно используется для возделывания зерновых культур. В основном это район разведения овец и крупного рогатого скота.

#### Большое значение в растительном покрове приобретают ранне весенние растения, разнотравья здесь меньше, и представлено оно более засухоустойчивыми растениями. Появляются полынные травостои. Яркими и красочными типчаково-ковыльные степи бывают только весной, когда цветут тюльпаны и гусиный лук. Летом степь приобретает серые тона: основной фон создают типчак, ковыль. Осенью однообразие степи нарушает шарообразное растение перекати-поле. В одиночку или группами оно перекатывается ветром по открытым пространствам степей. рассеивая свои семена. Картину степи довершают присутствующие здесь скопления кустарников—бобовника, спиреи и других

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории п.Степной  не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9;

предусматриваются следующие мероприятия:

- операторы сотовой связи планируют сохранить динамику роста, за счет  установки новых базовых станций для улучшения связи в сельских поселениях;

2 )   Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает  открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах;

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают

3) благоустройство внутрипоселковой дорожно-уличной сети.

4) строительство системы питьевого водоснабжения.

5)   Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Необходимы объекты культурно-бытового обслуживания :

6) аптека;

7) спортивно-досуговый центр;

8) рынок (ярмарка);

9) отделение сбербанка;

10) В соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Газификация Волгоградской             области на 2013 – 2017 годы» проектирование и строительство:

-автономной котельной  к зданию МКУК «Степновский  ЦКД» в п.Степной;

-автономной котельной к зданию МКОУ «Степновская СОШ» в п.Степной,

- внутрипоселкового газопровода в п.Степной,

- внутрипоселкового газопровода в п.Заря.

11) в соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Капитальное строительство и жилищно-коммунальная сфера Ленинского муниципального района на 2013-2015 годы»:

-автономной котельной  к зданию МКУК «Степновский  ЦКД» в п.Степной;

-автономной котельной к зданию МКОУ «Степновская СОШ» в п.Степной.

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом Волгоградагропромпроект в 1989 году был выполнен генеральный план с проектом детальной планировки п. Степной - центральной усадьбы колхоза «Борьба за мир» Ленинского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Производственная  зона, ранее построенная в западной части поселка объектами МТФ, МРМ, склады и т.д., в настоящее время утрачена. Общественные здания, здание школы, детского сада, клуба размещены по проекту.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  38888га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Степновское сельское поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Степной | 122.48 | 140,59 |
| 1 2 | п.Заря | 33,11 | 46,99 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 2591,08 га, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта  Степной  складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся склады, мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Ленинского Муниципального района, иным статистическим данным население Степновского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1152человек |
| Детей до 15 лет всего | 269 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 712 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 171 человек |
| Численность занятого населения, всего | 144 человек |
| Из них в промышленности | - человек |
| В сельском хозяйстве | 50 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  30 %,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда п.Степной являются  бюджетные учреждения поселка,  торговля и личные подсобные хозяйства. Промышленные производства на территории отсутствуют.

Промышленные территории в границах п.Степной  располагаются в юго-западной части  поселка,  имеют территориальный ресурс для развития.

«Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Степное» | п.Степной ул.Добровольского,31 | Раб | 2 | зерновые |
| 2. | СПК «Исток» | п.Степной ул.Продольная,3а | Раб | 2 | зерновые |
| 3. | ИП Меркулов | п.Степной | раб. | 4 | животноводство. зернооводство |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд п.Степной  складывается  из одноэтажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 356  дома, площадь жилого фонда Степновского сельского  поселения составляет  - 13129,9 кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –91,8кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Степновского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 14,7 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.  Планируемая убыль жилого фонда  60,4 м2.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в поселке осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В п.Степной  на момент разработки генерального плана   существуют сети инженерного обеспечения : электронабжения и  водоснабжения . Сети газоснабжения в стадии строительства

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 100 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения нет ( бытовой газ в баллонах),  сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура п.Степной  представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |
| 1. | Администрация | п.Степной ул.Добровольского,29 | раб.мест | 7 | 7 |
| Учреждения здравоохранения. |
| 1. | ФАП п.Степной | п.Степной ул.Добровольского,29 | Пос в смену | 30 | 15 |
| 2. | ФАП п.Заря | п.Заря ул.Пионерская,1 | Пос в смену | 10 | 5 |
|  |  |  | Итого: | 30 | 20 |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | МДОУДетский сад | п.Степной ул.Колхозная,2 | мест | 25 | 19 |
|  |  |  | Итого: | 25 | 19 |
|  | МКОУ «Степновская СОШ» | п.Степной ул.Колхозная,2 | мест | 192 | 100 |
|  |  |  | Итого: | 192 | 100 |
| Учреждения культуры и, искусства |
| 1. | МКУК «Степновский ЦДК» | п.Степной ул.Добровольского,35 | мест | 150 | 120 |
|  |  |  | Итого | 150 | 120 |
| 4. | Библиотека | п.Степной | Кол экз. | 14000 | 14100 |
|  |  |  | Итого: | 14000 | 14100 |
| 6. | мечеть | п.Степной ул.Колхозная,14/1 | объект | 1 | 1 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |
| 1. | Спортзал | п.Степной ул.Колхозная, 2(в здании школы) | м2 | 162 | 162 |
| 2. | спортивные площадки в поселении | п.Степной, ул.Добровольского.35 | м2 | 2962 | 2962 |
| 3 | спортивные площадки | п.Степной ул.Колхозная,2 (в школе) | м2 | 2000 | 2000 |
|  |  |  | Итого: | 5124 | 5124 |
| Предприятия торговли |
|  | - Продовольственные |
| 1. | ООО «Гермес» | п.Степной ул.Добровосльского,37 | м2 | 133.8 | 133,8 |
| 2. | ООО «Гермес» | п.Заря ул.Гвардейская,13 | м2 | 49,3 | 49,3 |
| 3. | ИП «Айтукаев» | п.Степной ул.Добровольского,38 | м2 | 14 |  |
| 4 | ИП «Цукаев» | п.Степной ул.Добровольского, 33 | м2 | 52,0 | 52,0 |
| 5. | ИП «Кочтыгова» | п.Степной ул.Добровольского,35 | м2 | 28 | 28 |
|  |  |  | Итого: | 448 | 448 |
| Организации и учреждения |
| 1. | Отделение связи | п.Степной ул.Добровольского,48 | объект | 2 | 2 |
| 2. | отделение связи | п.Заря | объект | 1 | 1 |
| 6. | Участковый пункт полиции МВД РФ | п.Степной ул.Добровольского, 29 | Раб мест | 1 | 1 |
|  |  |  | итого: |  |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть п.Степной  имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 80 %

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 16 км из них с твердым покрытием 0,8 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 45км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории поселка выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон поселка

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в юго- восточном  направлении  Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри поселка. Производственные территории развиваются с западной стороны на существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселка.

3.2.   Определение и установление административных границ территории п.Степной.

При определении и установлении границ п.Степной  были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения поселка,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие поселка на 20 лет. В пределах территории поселка предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта п.Степной  предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с северной и восточной   стороны в связи с включением в границы территории кладбища и ТБО.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные объекты:

-детский сад,

-здание бытового обслуживания,

- пожарное депо,

-отделение сберегательного банка,  кредитной организации,

-культовое сооружение,

-рынок (ярмарка).

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

- заменить автоматические станции  связи на электронные;

- предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри поселка;

- строительство, реконструкция(благоустройство) улично-дорожной сети;

-  реконструкцию системы водоснабжения в п.Степной;

-строительство сооружений наружного освещения;

- строительство внутрипоселкового газопровода п.Степной;

- строительство внутрипоселкового газопровода п. Заря;

- строительство котельной к СОШ в п.Степной;

- строительство котельной к ЦДК в п.Степной.

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1267  человек( по СТП)

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Степновскому поселению составляют 269 чел на 1152 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  15 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 15 х 4 х 0,85 = 51                                                                                            место на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011)

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять

15 х 9+ 15 х 2 х 0,75 = 135+22 =157 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 157 места на 1000 жителей.

Таблица 4 «Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | Дошкольное общеобразовательное учреждение | 51 мест на 1000чел | 29 | 64 | да |
|  |  |  | Итого: |  |  |
| 2. | Общеобразовательная школа | 157мест на 1000чел | 192 | 157 | нет |
| Объекты муниципального управления. |  |
| 3. | Администрация | раб.мест | 8 | 8 | нет |
| Учреждения здравоохранения. |
| 4. | Поликлиника( амбулатория) | 18 Пос в смену\ коек | 26 | 18 | нет |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5. | Спортивные залы общего пользования | м2 | 162 | 162 | нет |
|  | спортивные площадки | м2 | 5124 | 5124 | нет |
| Учреждения культуры и, искусства |
| 6. | Клубы | 80 мест | 300 | 182 | нет |
| 7. | Библиотеки | 6 тыс. ед. хран. | 12,79 | 13,62 | нет |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 8. | Магазины ,универсальные | м2 торг. площади | 448 | 448 | нет |
| 9. | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | - | - | нет |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | - | 2 | да |
| 11. | Баня | 7м/1тыс. чел. | - | 15 | да |
| 12 | рынок | торг.место | - | 7 | да |
| Организации и учреждения |
| 12. | Отделение связи IIIкатегории | объект | 1 | 1 | нет |
| 13. | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | - | 1 | да |
| 14. | Пожарное депо | Автомоб. | - | 2 | да |
| 15. | Отделение полиции | объект | 1 | 1 | нет |
| 16. | Кладбище традиционного захоронения | 0,24га на 1000чел | 8,0 | 8,0 | нет |

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть п.Степной имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 80%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 26 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.2. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение п.Степной  осуществляется из пруда-копани. Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорных башен. Существующая разводящая сеть протяженностью 3,2 км проложена по  улицам из пластиковых труб Д 80мм  протяженностью 2,5км.

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 5

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут | Расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,20 | 977 | 197 | 1267 | 291 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,123 | 100 | 123 | 167 | 53 |
|  | Итого: |  |  |  | 320 |  | 344 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях поселка, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  344 м3/сут.

На перспективу за основной источник питьевого водоснабжения предлагается принять существующий водозабор из пруда-копани Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации.  Для покрытия потребности в воде объектов производственной зоны предлагается рассмотреть возможность устройства собственных водозаборных сооружений.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.

Горячей водоснабжение планируется  от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течении 5 месяцев в году.

# Канализация

В настоящее время в поселке централизованной канализации не имеется. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся  в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 227 м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественно- деловой застройки  осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение

В настоящее время п.Степной  как и все населенные пункты поселения негазифицированы. В настоящее время осуществляется строительство  внутрипоселковых  газопроводов.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства  373 тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Источником подачи газа является АГРС х.Демидов  Быковского района

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 230 | 253 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 111,5 | 120 |
|  | Итого: | 341,5 | 373 |

Электроснабжение

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 7

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт | Расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1152 | 1094400 | 1267 | 1203650 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 273600 |  | 300912 |
|  | Итого: |  |  | 1368000 |  | 1504562 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Инфраструктура связи.

Телефонная связь п.Степной  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 150  номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 149 абонентов  и  4- предприятий. Сотовой связью обеспечено –1100 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1 (школа).

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи путем замены РРЛ (радио-рылейной линии) на ВОЛС (волоконно- оптические линии связи) ,  линейно- кабельных сооружений внутри села, замена координатной станции на электронную станцию и разблокировка спаренных абонентов.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети села   на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с представлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Система проводного вещания в селе   будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 268  дома, площадь жилого фонда  Степновского сельского  поселения составляет  - 13129,9  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –91,8 кв.м, которая находится в муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Степновского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 14,7 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.  Планируемая убыль жилого фонда 60,4м2.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в южном, направлениях за счет индивидуальной застройки.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 14,7 м2/чел. до 25-26 м2/чел. (увеличение на 31-36%).

Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пере счете на одного жителя должно возрасти до 25 кв.м., качество планировочных

решений будет иным.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 64,55, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано- 16,67га. Плотность населения в границах зоны составляет 9,4 чел на га, на перспективу плотность составит –9,0 чел на га

Мероприятия по строительству жилья

Таблица 8

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степновское | 13,13Убыль домов –2, площадью -0,064 | Новое стр-во- 1,025 Итого:- 14,155 | 64,55 | Юго- западнее п.Степной. |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Размещены следующие объекты :

-   детский сад,

- здание бытового обслуживания,

-  отделение сберегательного банка,

- культовое сооружение,

-рынок (ярмарка)

-спортивно-досуговый центр,

-аптечный пункт.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 6,46 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана –7,62га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории .

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в п.Степной  практически не организована система отдыха населения.  Существует небольшая зона отдыха в центральной части поселка.

В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована  в центральной части  поселка. Возможно размещение спортивных сооружений и плоскостных спортивных площадок.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е.

- организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 0,94га.

- Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 8,44 га, а на перспективу будет составлять так же 8,44га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Кладбище | 100 |

4.2.   Сведения по объектам культурного наследия.

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории п.Степной  нет. Существует памятник «Павшим Воинам землякам» в п.Степной по ул.Добровольского,33.

4.3.    Охрана и использование природных объектов

На территории п.Степной  отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.4.   Водоохранные зоны,  зоны санитарной

охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона  пруда-копани входит в границы   п.Степной  и составляет 50м в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации..

Границы зоны охраны источника питьевого водоснабжения необходимо установить в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  при проектировании реконструкции существующего водозаборного сооружения.

4.5.    Охранные зоны.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.6.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Из  чрезвычайных ситуаций природного характера наиболее характерными являются:

-сильные ветры с порывами свыше 25м/с. Пыльные и снежные бури, снежные заносы и суховеи;

-групповые случаи инфекционных заболеваний людей и сельскохозяйственных животных;

-гибель посевов сельскохозяйственных культур при заморозках и засухе.

4.7.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6 «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пожарная дружина. | Пост, машино места | 1 машина | 2 машины | Строительство гаража на 2 машины. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% |  |

Строительство сетей оповещения.

На территории п.Степной  существует пожарная дружина , которое обслуживает  2 населенных пункта п.Заря.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию Степновского поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Степновскому поселению »

| № п/п | Наименование показателя | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения | га | 38888 | 38888 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: | га | 2711,08 | 2711,08 |
|  | - сельскохозяйственного назначения | га | 2591,08 | 2591,08 |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. | га | 46,3 | 46,3 |
| 3. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 4. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 5. | Площадь земель п.Степной | га | 122,4 | 140,5 |
| 6. | Общая численность населения | Чел. | 1152 | 1267 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки | шт. | 356 | 401 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений | м2 | 13129,9 | 14155 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* | % | 75 | 100 |
| Зонирование п.Степной |
| 1 | Жилая зона | га | 47,88 | 64,55 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 6,46 | 7,62 |
| 3 | Производственная зона | га | 7,43 | 9,60 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 11,04 | 12,15 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,94 | 0,94 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 48,73 | 28,68 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | 8,44 |
| 8 | Водный объект | га | - | 8,61 |
|  | Итого: |  | 122,48 | 140,59 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.