|  | Электронный документ |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов Волгоградской области в 2022 году

|  | Вид работ | Восстановление освещения улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- |
|  | Цель работ | Снижение затрат на эксплуатацию электроосвещения улично-дорожной сети, повышение уровня комфортности и безопасности дорожного и пешеходного движения в местах общего пользования |
|  | Объемы, виды выполняемых работ | В соответствии со сметной документацией: Российская Федерация, Волгоградская область, Ленинский район,​ г.Ленинск, ул. Красная Звезда,​ светильник —​ 9 шт., СИП —​ 270 м., опора – 8 шт.; ул. Владимира Финогенова,​ светильник —​ 3шт.​; ул. им. Пушкина, светильник —​ 4 шт., СИП —​ 270 м.​ |
|  | Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность работ | Определяются требованиями действующей нормативно-технической документации (Приложение 2 к описанию объекта закупки). Для определения качества выполняемых работ и применяемых материалов используется аккредитованная или аттестованная испытательная лаборатория Подрядчика с подготовленным персоналом на весь комплекс испытаний, необходимых для оценки качества выполняемых работ и используемых материалов |
|  | Контроль и приемка работ | Контроль и приемка выполненных работ осуществляется с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится представителями Заказчика. |
|  | Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, предполагаемых к использованию в процессе производства работ | Используемые материалы и оборудование должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта. Материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ (в случае, если нормативными актами установлено требование о наличии данных документов на материал или изделие). Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по контракту. Характеристики материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать сметным характеристикам данных материалов, по всем позициям материалов в описании объекта закупки, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент», при этом участник закупки должен учитывать условия несовместимости товаров и необходимость обеспечения взаимодействия товаров. В случае, если материалы не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных, и возвращаются Подрядчику. |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании работ передает Заказчику следующие документы: - акт о приемке выполненных работ формы КС-2 - справка формы КС-3; - счёт, счёт–фактура (при наличии). - Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ); - надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые товары и/или материалы (при наличии таких товаров и/или материалов); - исполнительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация). - Иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или Законодательства РФ. |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполняемые работы по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети составляет 3 года с момента (даты) подписания Сторонами акта приемки. Гарантийный срок на применяемые материалы составляет не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника уличного модульного не менее 60 месяцев. |

9. Место выполнения работ: Российская Федерация, Волгоградская область, Ленинский  район, г.Ленинск, ул. Красная Звезда, ул. Владимира Финогенова,  ул. им. Пушкина.

10. Сроки выполнения работ: в течении 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

Приложение 1 к Описанию объекта закупки

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование товара | Технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провод самонесущий изолированный | Провода предназначены для применения в воздушных и осветительных сетях на переменное напряжение 0,6; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Фазные токопроводящие жилы выполнены из алюминия, многопроволочные, уплотненные. Изоляция выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена. СИП состоит из двух скрученных при изготовлении изолированных жил. Жилы сечением: 16 мм2 для наружного освещения. Рабочая температура жилы до 90 ˚С, масса на 1 км провода не менее 130 кг не более 135 кг, максимальный наружный диаметр не менее 14,5 мм не более 15,5 мм, температура при коротком замыкании 250 ˚С (данный показатель является неизменным), срок службы не менее 25 лет. |
| 2 | Светодиодный светильник уличный модульный. | Светильники, предназначенные для освещения дорог В1,В2 по СП52.13330-2016 Номинальная мощность не менее 60 Вт не более 65 Вт Потребляемая мощность не менее 60 Вт не более 65 Вт. Коэффициент мощности, не менее 0,95 Номинальное напряжение ~ 220 В±10% (данный показатель является неизменным) Световая отдача не менее 105 лм/Вт Цветовая температура не менее 4900 К не более 5100 К, Степень защиты оптической части не ниже IP 65, электрической части не ниже IP 23 Температурный режим работы в диапазоне -60°С - +40°С Частота-50 Гц Масса светильника не менее 5 кг не более 6,5 кг. Габаритные размеры: длина не менее 490 мм не более 635 мм, ширина не менее 245 мм не более 330 мм, высота не менее 100 мм не более 135 мм. Срок службы не менее 10 лет. |
| 3 | Стойка железобетонная | Стойка СВ 95-3с Марка бетона по прочности - В30; Марка бетона по морозостойкости – F200; Марка бетона по водонепронецаемости – W-6/ Длина -9500 мм. Ширина – 165 мм. Высота – 240 мм. Вес 750 кг. Объем бетона не менее - 0,3 м3 Геометрический объем не менее 0,588 м3 Стойки СВ 95, должны быть изготовлены из железобетона, согласно Серии 3.407.1-143,7 Срок эксплуатации стоек не менее 50 лет |
| 4 | Кронштейн. | Высота должна быть 1,2м Вылет должен быть 0,5м. Установочное место кронштейна должны быть «приставной», угол наклона должен быть 15 градусов к горизонту, для установки консольного светильника патрубок должен быть длиной 200 мм и диаметром 48мм. Кронштейн выполнен из стали с последующим горячим оцинкованием по ГОСТ 9.307. Сварка элементов конструкции производится полуавтоматическим способом в среде защитных газов плавящимся электродом без предварительного прогрева. Масса кронштейна должна быть не более 9,4 кг |

Приложение 2 к Описанию объекта закупки

Перечень нормативно-технической документации, обязательной

при  выполнении работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов Волгоградской области в 2022 году

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
|  | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
|  | СП 126.13330.2012 | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |
|  | Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
|  | Градостроительный кодекс от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ | О техническом регулировании |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | О безопасности дорожного движения» |
|  | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ | Об охране окружающей среды |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 | Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ |
|  | ГОСТ 31946-2012 | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1) |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок. Издания 6 и 7 |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 12730.0-2020 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 10503-71 | Краски масляные, готовые к применению. Технические условия |
|  | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (введен Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12.01.2011 № 13-р) |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |
|  | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства |
|  | СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных |
|  | СП 68.13330.2017 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |
|  | И 1.13-07 | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
|  | Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 | «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с РД-11-05-2007) |
|  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 | «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с РД-11-02-2006) |
|  | РД 153-34.3-03.285-2002 | Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ |
|  | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н | Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 | Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 | Об утверждении глав Правил устройства электроустановок (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое) |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 | Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |

Примечание: если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.