ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Заплавненское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

МК-15– ГП.МО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:

Администрация Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального

района Волгоградской области

ИП Сандакова Е.В.

Волгоград 2019

Состав генерального плана

| Обозначение | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ТОМ I |  |
|  | Книга I. Положение о территориальном планировании |  |
| МК-14-ГП.П | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Книга II. Карты генерального плана сельского поселения |  |
| МК-14-ГП.К-1 | Карта 1. "Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Заплавненского сельского поселения. Карта функциональных зон Заплавненского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения Заплавненского сельского поселения 2" |  |
| МК-14-ГП.К-2 | Карта 2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения Заплавненского сельского поселения (с. Заплавное) 1» |  |
| МК-14-ГП.К-3 | Карта 3. «Карта планируемого размещения объектов местного значения Заплавненского сельского поселения (п. Восьмое Марта) 1» |  |
|  | ТОМ II |  |
|  | Книга I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Книга II. Карты по обоснованию генерального плана |  |
| МК-14-ГП.МО.К-1 | Карта 1.1. "Карта границ Заплавненского сельского поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Заплавненского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территории Заплавненского сельского поселения. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта планируемого размещения объектов местного значения Заплавненского сельского поселения 2. Карта объектов культурного наследия Заплавненского сельского поселения" |  |
| МК-14-ГП.МО.К-2 | Карта 1.2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения Заплавненского сельского поселения (с. Заплавное) 1. Карта объектов культурного наследия Заплавненского сельского поселения» |  |
| МК-14-ГП.МО.ИД | Книга III.Исходные данные |  |

Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка.

Содержание:

| № пп | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 4 |
| 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения | 5 |
| 3. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий | 14 |
| 4. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения | 16 |
| 5. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района | 17 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ | 18 |
| 7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 19 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 23 |
| 9 | Особо охраняемые природные территории | 24 |
| 10 | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 26 |
| 11 | Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта, имеющих пересечения с землями лесного фонда, но в соответствии со сведениями ЕГРН относящиеся к землям других категорий. | 30 |
| 12 | Природно-ресурсный потенциал территории муниципального образования | 30 |

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Основанием для подготовки проекта внесения изменений в генеральный план послужило Постановление администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 07.06.2018 г. № 55 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района  Волгоградской области».

Создание объектов местного значения поселения в проекте внесения изменений в генеральный план осуществляется для реализации следующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заплавненское сельское поселение на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 05.11.2015 г. №127;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Заплавненского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от  03.12.2018  г. №112;

-Муниципальная программа «Программа транспортной инфраструктуры Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на период 2026 года, утвержденной постановлением администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 28.09.2016 г. №267.

-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

- с.Заплавное:

1.1.В области образования:

1.1. 1. МКОУ «Заплавинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области, с. Заплавное, ул. 60лет Октября, д.9, Ленинский район, Волгоградская обл. 404609 - реконструкция

Обоснование необходимости формирования:

Состояние – значительные физический износ, нуждается в реконструкции.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из места расположения существующего объекта  на территории общественно-деловой застройки.

1.1.2. МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского района Волгоградской области, ул. 60 лет, Октября, д.2,с.Заплавное, Ленинский район, Волгоградская обл. 404609- текущий ремонт

Обоснование необходимости формирования:

Здание нуждается в текущем ремонте

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из места расположения существующего объекта  на территории общественно-деловой застройки.

1.2.В области электро-, газо-, теплоснабжения:

1.2.1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции.

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, газоснабжения, наличие резерва мощности на трансформаторных подстанциях различного напряжения для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

1.2.2. Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224) (раздел 1 основной части МНГП). А так же параметрами перспективного развития населенного пункта, обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд.

Обоснование выбранного варианта размещения: Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.2.3. Строительство блок-модульных газовых котельных.

Обоснование необходимости формирования:

Анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами теплоснабжения.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.3.В области инженерной инфраструктуры:

1.3.1.Поэтапная реконструкция существующих водопроводных сетей и замена изношенных участков сети

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и повышения надежности эксплуатации водопроводных сетей, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих водопроводных сетей. Проблемой является изношенность водопроводных сетей, требующих реконструкции.

1.3.2.Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.3.3.Реконструкция существующих водозаборов, станций водоподготовки

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта.

1.4.В области транспортной инфраструктуры:

1.4.1.Реконструкция автомобильной дороги с повышением технической категории.

Обоснование необходимости: Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения между с. Заплавное и п. Восьмое Марта, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть сельского населенного пункта с . Заплавное:

| № | Наименование | Длина (м) | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кресткомская | 554 | 3324 |
| 2 | ул. Яши Нагорного | 297 | 933,5 |
| 3 | пер. Мостовой | 418 | 1324 |
| 4 | Проезд № 46 от ул. Садовая к подъездной дороге к ТБО | 1283 | 7056,5 |
| 5 | ул. Садовая | 1025 | 6150 |
| 6 | ул. Некрасова | 529 | 2909,5 |
| 7 | ул. Тамбовская | 1726 | 10356 |
| 8 | ул. Советская | 2919 | 16933 |
| 9 | Проезд № 48 от ул. 40 лет Победы до ул. Первомайская | 237 | 1422 |
| 10 | Проезд № 47 от ул. 40 лет Победы до ул. Металлургов | 330 | 1815 |
| 11 | Хозяйственный проезд № 59 | 429 | 1930,5 |
| 12 | Ул. Цветочная | 356 | 1737 |
| 13 | Хозяйственный проезд № 58 | 347 | 1561,5 |
| 14 | Проезд № 49 от ул. Первомайская до ул. Металлургов | 109 | 599,5 |
| 15 | Хозяйственный проезд № 57 | 390 | 1755 |
| 16 | Ул. Совхозная | 472 | 2015,5 |
| 17 | Ул. 60 лет октября | 447 | 2682 |
| 18 | Проезд № 50 от 60 лет Октября до ул. Самохина | 117 | 526,5 |
| 19 | Проезд № 69 | 400 | 1542 |
| 20 | Ул. Самохина | 581 | 3486 |
| 21 | Ул. Металлургов | 615 | 3382,5 |
| 22 | Ул. Александра Коробова | 503 | 2766,5 |
| 23 | Перспективный проезд | 512 | 3072 |
| 24 | Ул. 70 лет Победы | 300 | 1650 |
| 25 | Ул. Подгорная | 733 | 4398 |
| 26 | Ул. Кужирная | 573 | 3151,5 |
| 27 | Ул. Никольская | 574 | 3157 |
| 28 | Ул. Гагарина | 246 | 1476 |
| 29 | Ул. 40 лет Победы | 1796 | 10752 |
| 30 | Подъездная дорога к ТБО | 708 | 3894 |
| 31 | Подъездная дорога № 70 к предприятию | 767 | 4602 |
| 32 | Проезд № 72 | 415 | 2362 |
| 33 | Подъездная дорога к кладбищу | 526 | 1853 |
| 34 | Ул. Ленинская | 1973 | 11838 |
| 35 | Ул. Дзержинского | 1980 | 11880 |
| 36 | Проезд № 1 к ул. Дзержинского | 672 | 3696 |
| 37 | Пер. Колонтай | 168 | 924 |
| 38 | Пер. Кропоткина | 233 | 1281,5 |
| 39 | Ул. Набережная | 748 | 4114 |
| 40 | Ул. Карла Маркса | 526 | 3156 |
| 41 | Ул. Большевитская | 568 | 3124 |
| 42 | Ул. Пролетарская | 278 | 1529 |
| 43 | Проезд № 2 от ул. Пионерская до ул. Октябрьская | 82 | 451 |
| 44 | Пер. Пролеткурский | 384 | 2112 |
| 45 | Проезд № 3 от ул. Новостройка до ул. Волжская | 87 | 478,5 |
| 46 | Проезд № 4 от ул. Новостройка | 263 | 1446,5 |
| 47 | Хозяйственный проезд № 5 от ул. Новостройка | 177 | 796,5 |
| 48 | Ул. Новостройка | 478 | 2922 |
| 49 | Ул. Воровского | 1032 | 6192 |
| 50 | Ул. Волжская | 1082 | 6492 |
| 51 | Проезд № 61 | 175 | 962,5 |
| 52 | Проезд № 56 | 239 | 1314,5 |
| 53 | ул. Пионерская | 242 | 1331 |
| 54 | Ул. Октябрьская | 259 | 1424,5 |
| 55 | Ул. Волисполкомовская | 270 | 1485 |
| 56 | Ул. Совхозная | 741 | 4026 |
| 57 | Ул. Красноармейская | 206 | 1236 |
| 58 | Хозяйственный проезд № 51 | 384 | 1728 |
| 59 | Проезд № 63 | 594 | 2865 |
| 60 | Проезд № 62 | 515 | 2832,5 |
| 61 | Проезд № 68 | 122 | 671 |
| 62 | Ул. Бакинская | 209 | 1149,5 |
| 63 | Ул. Комсомольская | 514 | 2827 |
| 64 | Ул. Ахтубинская | 272 | 1496 |
| 65 | Пер. Речной | 121 | 610 |
| 66 | Ул. Глеба Успенского | 460 | 2530 |
| 67 | Хозяйственный проезд № 5 от ул. Советская | 390 | 1755 |
| 68 | Пер. Добролюбова | 223 | 1226,5 |
| 69 | Пер. Вересаевский | 224 | 896 |
| 70 | Проезд № 67 | 86 | 473 |
| 71 | Проезд № 7 от ул. Ленинградская до ул. Советская | 107 | 588,5 |
| 72 | Проезд № 8 от ул. Ленинградская до ул. Советская | 100 | 550 |
| 73 | Проезд № 65 | 73 | 401,5 |
| 74 | Ул. Федотовых | 267 | 1468,5 |
| 75 | Ул. Ленинградская | 651 | 3906 |
| 76 | Проезд № 9 от ул. Ленинградская до ул. Саратовская | 90 | 495 |
| 77 | Проезд № 10 от ул. Саратовская до ул. Советская | 200 | 1200 |
| 78 | Проезд № 11 от ул. Саратовская | 239 | 1314,5 |
| 79 | Проезд № 66 | 130 | 715 |
| 77 | Проезд № 12 от ул. Перекопская | 216 | 1188 |
| 78 | Ул. Саратовская | 582 | 3201 |
| 79 | Хозяйственный проезд № 55 | 269 | 1210,5 |
| 80 | Хозяйственный проезд № 52 | 317 | 1426,5 |
| 81 | Ул. Перекопская | 841 | 4089 |
| 82 | Хозяйственный проезд № 53 | 216 | 972 |
| 83 | Проезд № 60 | 512 | 2703,5 |
| 84 | Хозяйственный проезд № 54 | 179 | 805,5 |
| 85 | Хозяйственный проезд № 13 от переулка Юбилейный | 173 | 778,5 |
| 86 | Проезд № 64 | 67 | 201 |
| 87 | Ул. Пушкина | 572 | 2398,5 |
| 88 | Проезд № 14 от ул. Пушкина до ул. Садовая | 258 | 1419 |
| 89 | Пер. Юбилейный | 152 | 912 |
| 90 | Ул. Льва Толстого | 175 | 957 |
| 91 | Хозяйственный проезд № 15 от пер. Самарский | 87 | 391,5 |
| 92 | Хозяйственный проезд № 16 от пер. Самарский до пер. Московский | 100 | 450 |
| 93 | Хозяйственный проезд № 17 | 92 | 414 |
| 94 | Проезд № 18 от ул. Тамбовская | 138 | 759 |
| 95 | Хозяйственный проезд № 19 от пер. Московский | 88 | 396 |
| 96 | Хозяйственный проезд № 20 от пер. Максима Горького | 216 | 972 |
| 97 | Хозяйственный проезд № 21 от пер. Максима Горького до ул. Тамбовская | 331 | 1489,5 |
| 98 | Пер. Московский | 362 | 1611 |
| 99 | Пер. Самарский | 262 | 927,5 |
| 100 | Пер. Максима Горького (сеть дорог) | 795 | 4770 |
| 101 | Хозяйственный проезд № 23 от ул. Тамбовская | 186 | 837 |
| 102 | Хозяйственный проезд № 24 от ул. Советская | 118 | 531 |
| 103 | Ул. Первомайская | 930 | 5056,5 |
| 104 | Хозяйственный проезд № 25 от ул. Первомайская до ул. 40 лет Победы | 350 | 1460,5 |
| 105 | Презд № 26 от ул. 40 лет Победы | 106 | 636 |
| 106 | Хозяйственный проезд № 27 от ул. Совхозная | 555 | 2122,5 |
| 107 | Хозяйственный проезд № 28 от ул. Совхозня | 272 | 1224 |
| 108 | Проезд № 29 от ул. Совхозная до ул. Первомайская | 88 | 484 |
| 109 | Ул. Малокустарная | 167 | 918,5 |
| 110 | Хозяйственный проезд № 31 от ул. Шевченко до ул. Строительная | 311 | 622 |
| 111 | Ул. Хозяйственный проезд № 32 от ул. Строительная | 259 | 1104 |
| 112 | Хозяйственный проезд № 33 от ул. Строительная | 212 | 954 |
| 113 | Хозяйственный проезд № 34 от ул. 40 лет Победы | 384 | 1728 |
| 114 | Проезд № 35 от ул. 40 лет Победы до ул. Советская | 186 | 1023 |
| 115 | Хозяйственный проезд № 36 от ул. Шевченко до ул. Садовая | 272 | 1224 |
| 116 | Хозяйственный проезд № 37 от ул. Строительная до ул. Кресткомская | 208 | 936 |
| 117 | Хозяйственный проезд № 38 от ул. Тамбовская до ул. Садовая | 300 | 1350 |
| 118 | Хозяйственный проезд № 39 от ул. Тамбовская до пер. Мостовой | 332 | 1332 |
| 119 | Хозяйственный проезд № 40 от ул. Тамбовская | 124 | 558 |
| 120 | Хозяйственный проезд № 41 от ул. Некрасова | 109 | 490,5 |
| 121 | Хозяйственный проезд № 42 от ул. Яши Нагорного | 56 | 252 |
| 122 | Хозяйственный проезд № 43 от ул. Тамбовская до ул. Крестомская | 212 | 954 |
| 123 | Хозяйственный проезд № 44 от ул. Крестомская | 135 | 607,5 |
| 124 | Хозяйственный проезд № 45 от ул. Крестомская | 374 | 1683 |
| 125 | Ул. Астраханская | 299 | 1794 |
| 126 | Пер. Вольский | 311 | 1710,5 |
| 127 | Ул. Шевченко | 722 | 4332 |
| 128 | Ул. Строительная | 793 | 4758 |
| 129 | Ул. Молодежная | 288 | 864 |

Существующая улично-дорожная сеть вне населенного пункта:

| № | Наименование | Длина (м) | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к ул. Степная 2, ж/д станции | 548 | 3014 |
| 2 | Подъезд к ул. Степная, 1 | 3673 | 22038 |
| 3 | Подъезд к СНТ «Шинник» | 2835 | 17010 |

1.5.В области развития сельского хозяйства:

1.5.1.Размещение на территории Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района предприятий и объектов агропромышленного комплекса: животноводческих ферм, предприятий растениеводства, потенциальных орошаемых участков, предприятий производства овощей и бахчевых, производства мяса, молока, рыбы.

Обоснование необходимости: Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Заплавненского сельского поселения.

В целях создания условий для развития предпринимательства в области сельскохозяйственного производства на территории Заплавненского сельского поселения определены зоны возможного размещения объектов сельскохозяйственного производства:

объекты растениеводства

- ООО «Агро Фреш» («Хладко») строительство и реконструкция орошаемого участка площадью 180 га.

- ООО «КухМастер» строительство и реконструкция орошаемого участка площадью 80 га.

- Согласно информации, внесенной в государственную информационную систему Волгоградской области «Региональная информационно-аналитическая система Волгоградской области» на территории Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района ООО «Кухмастер» реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства:

-строительство очистных сооружений (срок реализации 2019-2020гг.)

- строительство системы орошения ( срок реализации 2020-2023 гг.)

объекты животноводства

- ИП глава КФХ Ляшенков Алексей Александрович строительство животноводческого помещения для 400 голов мелкого рогатого скота.

1.6. в области физической культуры и массового спорта:

1.6.1.Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ) (раздел 1 основной части МНГП).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

1.7. в области рекреации и благоустройства

1.7.1. Планируемое благоустройство парка культуры и отдыха.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

- п. Восьмое Марта:

2.1. В области социальной инфраструктуры:

2.1.1.филиал  МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина»-  строительство.

Обоснование необходимости формирования: Совершенствование системы социальной инфраструктуры и повышение комфортности проживания населения. Повышение уровня культурного развития населения.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

  - В области электро-, газо-, теплоснабжения:

2.2.1.Реконструкция существующих сетей электроснабжения.

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, газоснабжения, наличие резерва мощности на трансформаторных подстанциях различного напряжения для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

2.2.2.Строительство внутрипоселкового газопровода

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года (в редакции от 24.12.2018).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

2.2.3. Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224) (раздел 1 основной части МНГП). А так же параметрами перспективного развития населенного пункта, обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд.

Обоснование выбранного варианта размещения: Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

2.2.4. Строительство блок-модульных газовых котельных.

Обоснование необходимости формирования:

Анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами теплоснабжения.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

2.3.В области инженерной инфраструктуры:

2.3.1.Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224)

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

2.4. В области транспортной инфраструктуры:

2.4.1. Реконструкция автомобильной дороги с повышением технической категории.

Обоснование необходимости: Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения.

Существующая улично-дорожная сеть сельского населенного пункта:

| № | Наименование | Длина (м) | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъездная дорога к поселку Восьмое Марта | 906 | 5436 |
| 2 | Ул. Новая | 1401 | 8406 |
| 3 | Ул. Заречная | 1035 | 6210 |
| 4 | Ул. Лесная | 210 | 1260 |
| 5 | Проезд № 73 (ул. Заречная) | 165 | 708 |
| 6 | Ул. Юбилейная (сеть дорог) | 573 | 3151,5 |
| 7 | Хозяйственный проезд № 74 | 83 | 373,5 |
| 8 | Хозяйственный проезд № 75 | 211 | 949,5 |
| 9 | Проезд № 76 | 201 | 1105,5 |

2.5.В области рекреации и благоустройства

2.5.1.Объект благоустройства (детская площадка, площадка отдыха и досуга)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена муниципальными программами района, а также местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 20.12.2017 г. № 53/400 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах формируемого общественного ядра населенного пункта.

3.п.Полевой

Размещение объектов местного значения не планируется

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий.

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию проекта внесения изменений в генеральный план Заплавненского сельского поселения с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице:

Таблица 3.1. Возможное влияние планируемых для размещения объектов местного значения

| №п/п | Виды объектов, местоположение, вид мероприятий | Возможное влияние, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 11 | МКОУ «Заплавинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области | -улучшение условий пребывания детей в общеобразовательном учреждении, реализующего основную общеобразовательную программу школьного образования за счет текущего ремонта; -повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований |
| 22 | МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского района Волгоградской области | -улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет текущего ремонта; -повышение безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований. |
| 33 | филиал МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина» п. Восьмое Марта | -Совершенствование системы социальной инфраструктуры и повышение комфортности проживания населения. -Повышение уровня культурного развития населения. Создание дополнительных рабочих мест. |
| 44 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) с. Заплавное | -Реализация государственной политики в области развития физической культуры и спорта. |
| 55 | Парк культуры и отдыха в с. Заплавное, детские площадки, объект благоустройства в п. Восьмое Марта | -Повышение уровня комфорта проживания населения и благоустройства территории поселения. |
| 76 | Реконструкция автомобильной дороги с повышением технической категории Улучшение качества улично-дорожной сети сельского поселения | -Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. -Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 87 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения с. Заплавное, п. Восьмое Марта Реконструкция трансформаторной подстанции в с.Заплавное | -Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям. |
| 98 | Строительство внутрипоселкового газопровода п. Восьмое Марта | -Обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд |
| 9 | Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения с. Заплавное, п. Восьмое Марта (перспективное подключение) | -Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение уровня комфорта проживания Охранная зона 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
| 10 | Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки с. Заплавное, п. Восьмое Марта Строительство блок-модульных котельных | -Обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд Охранная зона газопровода – 2 м с каждой стороны (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (в действующей редакции) на территории Ленинского муниципального района  предусмотрено:

- Электрификация участка Трубная-Аксарайская протяженностью 364,8 км (Палассовский, Ленинский, Волжский, Среднеахтубинский районы, гг Ахтубинск, Знаменск, Харабалинский, Ахтубинский, Красноярский районы) в рамках мероприятия по комплексной реконструкции участка Трубная-Верхний Баскунча-Аксарайская.

Объект располагается на части территории Заплавненского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п (в действующей редакции) на территории Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области предусмотрено:

1.Железнодорожный путь общего пользования, планируемый к реконструкции (пригородное скоростное железнодорожное сообщение) Волгоград –Ленинск (1-320)

2. Реконструкция и строительство автомобильной дороги «Ленинск-Рахинка»(1-337);

3. Внутрипоселковый газопровод в п. Восьмое Марта, Ленинский район (12-81);

4. Противопаводковые и противооползневые мероприятия на реке Ахтубе в селе Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области (9-21);

5. Строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке овощей, ООО «Кухмастер», Заплавненское сельское поселение (8-149);

6. Потенциально орошаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения (8-159);

7. Газопровод межпоселковый от с. Заплавное до п. Восьмое Марта Ленинского района (12-318);

8. Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы (9-167).

5.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

В области образования:

Планируется:

- реконструкция МКОУ «Заплавинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области,   с. Заплавное, ул. 60лет Октября, д.9, Ленинский район, Волгоградская обл. 404609.

Текущее состояние: 396 учащихся, 600 мест значительные физический износ здания, нуждается в реконструкции.

- ремонт здания МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского района Волгоградской области,ул. 60 лет, Октября, д.2,с.Заплавное, Ленинский район, Волгоградская обл. 404609.

Текущее состояние: 150 мест, полная заполняемость, здание требует ремонта.

- строительство филиала  МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина».

В области электро-, газо-, водо-, теплоснабжения:

Планируется:

- Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

- Реконструкция существующих сетей электроснабжения в с. Заплавное и п. Восьмое Марта

- Реконструкция трансформаторной подстанции с. Заплавное

- Подключение к распределительной сети газоснабжения существующей жилой застройки населенных пунктов с. Заплавное, п. Восьмое Марта (перспективное).

- Строительство блок-модульных газовых котельных.

- Поэтапная реконструкция существующих водопроводных сетей и замена изношенных участков сети;

- Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения.

- Строительство внутрипоселкового газопровода п. Восьмое Марта.

В области транспортной инфраструктуры:

Планируется:

- Реконструкция автомобильных дорог с повышением технической категории.

В области развития сельского хозяйства:

Планируется:

- Размещение на территории Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района предприятий и объектов агропромышленного комплекса: животноводческих ферм, предприятий растениеводства, потенциальных орошаемых участков, предприятий производства овощей и бахчевых, производства мяса, молока, рыбы.

В области физической культуры и массового спорта:

Планируется:

-Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)  в п. Восьмое Марта.

В области рекреации и благоустройства

Планируется:

-  благоустройство парка культуры и отдыха в с. Заплавное.

- объект благоустройства (детская площадка) в п. Восьмое Марта.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Таблица 6.1. Перечень земельных участков, включаемых в границы и исключаемых из них

| №№ | Населенный пункт | ЗУ, включаемые в границы(исключаемые из границ) | Категория земель,функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер участка | Параметры | Планируемое развитие |
|  | с.Заплавное | 34:15:060102:507 | Включаемый | - |
|  | с.Заплавное | 34:15:060102:522 | Исключаемый |  |
|  | с.Заплавное | 34:15:060102:913 | Исключаемый |  |
|  | п. Восьмое Марта | 34:15:060103:30 | Исключаемый |  |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Южная часть Заплавненского сельского поселения и село Заплавное попадает в зону ежегодного прохождения регулируемого паводка.

В соответствии с письмом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области №10-10-02/23823 от 17.12.2019, планируется проведение мероприятий по установлению границ зон затопления (подтопления) на территории с.Заплавное Волгоградской области. Информация о развитии ситуации при аварийных срабатываниях Волжской ГЭС, а также в результате применения потенциальным противником обычных современных средств поражения по ГЭС также отсутствует.

Мероприятия по территориальному планированию приняты на основе результатов анализа сложившейся природно-климатической, экологической и гидрологической ситуации на территории Заплавненского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Границы зон затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий, прилегающих к водным объектам Волго-Ахтубинской поймы в границах п. Восьмое Марта. Площадь затопления-432186 ± 6834 кв.м.

Для принятия решений по защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, были собраны сведения о зафиксированных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций за последние 10-20 лет (в т.ч. по данным администрации муниципальных образований).

В ходе анализа таких сведения выявлено:

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и их характеристики:

с. Заплавное: ул. Ленинградская и Московская. Разрушение берега различной степени интенсивности от 1 до 5 м в год.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках	организации и ведения	противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

-изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

-изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. В большинстве организаций и учреждений организован пропускной режим и охрана, учреждения с массовым пребыванием людей в основном оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаро- взрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

установка телерадиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых)ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с                       дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

-установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для сбора и дальнейшей эвакуации населения в особый период. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом без- возвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

Перечень и техническое состояние гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № | Месторасположения ГТС с привязкой к ближайшему населенному пункту | Наименование ГТС | Наименование собственника ГТС | техническое состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Заплавное, левый берег р. Ахтуба, в черте н.п. | оградительный вал №7 | Администрация Заплавненского сельского поселения | работоспособное |
| 2 | п. 8 Марта, 1км от н.п. | оградительный вал №8 | Администрация Заплавненского сельского поселения | работоспособное |

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Заплавненского сельского поселения отсутствуют исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения.

Памятники истории:

- Памятник землякам, не вернувшимся с полей сражений.

Местоположение: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное,

в парке при СДК.

- Памятник воинам ВОВ.

Местоположение: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное, ул.Советская расположен у Администрации

- Памятник воинам Гражданской войны.

Местоположение: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Заплавное,  ул. Пролетарская.

Памятники археологии:

Одиночный курган "Степной поселок - II" высотой кургана 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Одиночный курган "Заплавное-1" высотой кургана 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганный могильник "Бахтияровка-VI": 13 курганов высотой 0,5 м, 6 курганов высотой 1 м, 1 курган высотой 3 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганный могильник "Бахтияровка-VII": 4 кургана высотой 0,5 м, 2 кургана высотой 1 м. III тыс. до н.э. – XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганный могильник "Заплавное-П": 2 кургана высотой 0,5 м, 2 кургана высотой 1 м, 1 курган высотой 2 м. III тыс. до н.э. – XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганный могильник "Заплавное-Ш": 1 курган высотой 0,5 м, 2 кургана высотой 1 м, 1 курган высотой 2 м. III тыс. до н.э. XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганная группа "Заплавное-IV": 2 кургана высотой 0,5 м, 1 курган высотой 1 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Курганная группа "Заплавное-V": 2 кургана высотой 0,5 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. кп "Заплавинское"

Выявленные объекты культурного наследия:

1. Одиночный курган Печенов Угол I, расположенный на краю 2-й надпойменной террасы левого берега р. Ахтубы на расстоянии 0,19 км к северу от Печеновки (р-н Заплавного) и на расстоянии 1 км к западо-юго-западу от с. Заплавное Ленинского района Волгоградской области;

2. Одиночный курган Печенов Угол II, расположенный на краю 2-й надпойменной террасы левого берега р. Ахтубы на расстоянии 0,14 км к северо-западу от Печеновки (р-н Заплавного) и на расстоянии 0,57 км к западо-юго-западу от с. Заплавное Ленинского района Волгоградской области.

9. Особо охраняемые природные территории

Во исполнение Закона Волгоградской области от 17.04.1998 № 167-ОД "Об охране окружающей среды Волго-Ахтубинской поймы" в целях сохранения природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы, имеющих международное и биосферное значение, а также историко-культурных объектов высокой эстетической ценности постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 05.06.2000 №404 "О создании учреждения "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" был создан природный парк регионального значения "Волго-Ахтубинская пойма" (далее – Природный парк).

Учитывая значимость территории Волго-Ахтубинской поймы в 2011 году Природный парк был включен во всемирную сеть биосферных резерватов (сертификат от 29.06.2011). Международная сеть биосферных заповедников – это сеть охраняемых районов, в которой представлены основные типы экосистем мира, предназначенных для сохранения природы и проведения научных исследований и мониторинга, а также обеспечения моделей устойчивого развития во благо человечества.

Офис государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", осуществляющего управление Природным парком, расположен в рабочем поселке Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Положением о Природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 22.07.2016 № 389-п (в ред. 28.01.2019) (далее – Положение), Природный парк располагается на территории Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Общая площадь Природного парка составляет 151 639 га, в том числе в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области – 77 217 га.

Природный парк в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области располагается частично на территориях Бахтияровского, Заплавненского, Колобовского, Маляевского, Царевского сельских поселений и городского поселения г. Ленинск, а так же полностью на территориях Каршевитского и Покровского сельских поселений.

В соответствии с Положением, на территории Природного парка выделено пять функциональных зон:

- природоохранная зона;

- рекреационная зона;

- зона агроландшафтов;

- буферная зона;

- зона экстенсивного природопользования.

Территория Заплавненского сельского поселения расположена в зонах агроландшафтов, экстенсивного природопользования, а так же буферной, природоохранной и рекреационной зонах Природного парка.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории Природного парка, установлены режимом особой охраны, указанным в разделе 4 Положения.

Территория Природного парка располагается на землях различных форм собственности без изъятия у правообладателей. Земельные участки используются правообладателями с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима Природного парка. Земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, расположенные в пределах Природного парка, ограничиваются в обороте. Содержание ограничений оборота земельных участков и правовой режим их использования устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Природного парка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Границы и особенности режима особой охраны территории Природного парка учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границе Природного парка и границах его функциональных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

10. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В проекте генерального плана отображены водоохранная зона р. Ахтуба, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы р. Ахтуба.

Водоохранные зоны, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы водных объектов:

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 06.05.2006) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов (ст.65).

Ширина водоохранной зоны моря и залива - составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

до 10 км — в размере 50 м;

от 10 до 50 км —в размере 100 м;

от 50 км и более — в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м — для уклона до трех градусов и 50 м — для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ ст.65 п.15):

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды. На территории водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также среды обитания объектов животного и растительного мира (ст.65 п.16).

В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается (ст.65, п.17):

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

На территориях поселений при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

При отсутствии набережной, ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования в соответствии с «Положением об особых условиях пользования береговой полосы внутренних водных путей Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 06.02.2003 г. № 71.

Особые условия пользования береговой полосой внутренних водных путей предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.

Понятие "береговая полоса" применяется в значении, установленном Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Граница береговой полосы внутренних водных путей определяется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте (далее именуются - бассейновые органы) в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Пользоваться береговой полосой внутренних водных путей в целях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица.

Пользование береговой полосой внутренних водных путей для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Бассейновые органы пользуются береговой полосой внутренних водных путей для выполнения работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Юридическим или физическим лицам участок береговой полосы внутренних водных путей может быть предоставлен во временное пользование:

а) в целях проведения связанных с обеспечением транспортного процесса следующих работ:

• устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров;

• сооружение временных строений и проведение других необходимых работ в случае непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

К временным относятся специально возводимые или приспособляемые на период временного пользования береговой полосой внутренних водных путей сооружения и строения;

б) в сельскохозяйственных и иных целях.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

11.  Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта, имеющих пересечения с землями лесного фонда, но в соответствии со сведениями ЕГРН относящиеся к землям других категорий.

| № | Кадастровый номер участка, адрес участка | Площадь пересечения (кв м) | Местоположения в части лесничеств, целевое назначение данных лесов | проектируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34:15:060103:94 адрес: Волгоградская обл, Ленинский район, с.Заплавное В соответствии с выпиской из ЕГРН право собственности зарегистрировано 11.01.2010 г. (выписка прилагается) | 1202 | обл. Волгоградская, р-н Ленинский, Среднеахтубинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 9, выдел 2, категория: защитные леса, нерестоохранные полосы лесов | зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры |
| 2 | 34:15:060103:77 (п.Восьмое Марта); адрес: Волгоградская область, Ленинский район, в о,5 км на юго-запад от с.Заплавное В соответствии с выпиской из ЕГРН право собственности зарегистрировано 2.12.2013 г. (выписка прилагается) | 1436 | обл. Волгоградская, р-н Ленинский, Среднеахтубинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 2, выдел 32,33,34,35,42 категория: защитные леса, нерестоохранные полосы лесов | жилая зона, зона рекреационного назначения. |

12. Природно-ресурсный потенциал территории муниципального образования

12.1 Климат

Заплавненское сельское поселение расположено в зоне континентального климата с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная. Зимой вторгается холодный, сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зимы (средние температуры достигают отметок —10°, —11°); летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару. Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, тогда воцаряется жара до 39—45°.

Климат данной местности характеризуется длительным вегетационным периодом. Продолжается он до 165—175 дней. Сумма положительных среднесуточных температур воздуха выше +10° за вегетационный период на юге составляет 3265°. Этих запасов тепла вполне достаточно для вызревания пшеницы, ржи, подсолнечника, сахарной свеклы, винограда и других сельскохозяйственных культур.

При обилии тепла и света большое значение для сельского хозяйства имеют атмосферные осадки. Однако их Ленинский район получает явно недостаточно. Две трети осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Большое количество их выпадает летом, когда испаряемость, к сожалению, превышает осадки, а потому в случае засухи дожди почти бесполезны. Недостаток влаги в какой-то степени восполняется искусственным орошением. На распределение осадков оказывает влияние и рельеф, обычно на возвышенностях их выпадает больше.

Образование снежного покрова приходится на 20.11, а разрушение на 26.03 (средние даты).  Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота снежного покрова - 18 см. нормативный показатель осадков – 320 мм в год

Нормативная глубина промерзания почвы -1,2 м. Однако в бесснежные морозные зимы грунты могут промерзать до глубины 2,0м.

В теплое время года преобладают ветры восточного направления. В холодное время года – северо-западного и западного направлений.

12.2. Геоморфология

Заплавненское сельского поселение Ленинского муниципального района в орографическом отношении располагается в Прикаспийской низменности. На территории сельского поселения представлены два генетических типа аккумулятивных субгоризонтальных поверхностей: аллювиальный и морской (раннехвалынской трансгрессии). Аллювиальный генетический тип включает  пойменные террасы бассейна реки Волги. Пойменная терраса голоценового возраста имеет два уровня: высокая и низкая пойма. Сочленение поймы с первой надпойменной террасой четкое с уступом до 2 м. для Волго-Ахтубинской поймы, шириной 20-30 км,  характерны многочисленные старицы, протоки, озера, ерики, болота, прирусловые валы, дюны, веера блуждания, блюдцеобразные западины.

Морской тип (раннехвалынской трансгрессии) поздненеоплейстоценового возраста занимает северную часть Заплавненского сельского поселения. Эта территория сложена нижнехвалынскими суглинками и супесями мощностью до 20 метров, на отдельных участках отмечаются следы осцилляции отступавшего раннехвалынского бассейна.

Главными рельефообразующими процессами в пределах аккумулятивных равнин являются эрозия, карст, суффозия, оползание грунтов.

12.3. Геология

Важнейшей составной частью общей геологической оценки территории является ее экологическая характеристика, определяемая, в первую очередь, распространением и активностью экзогенных геологических процессов. Эти процессы проявляются на земной поверхности и связаны  со сложными инженерно-геологическими условиями, которыми обладают районы распространения слабо песчаных, глинистых и лессовидных пород. Здесь при строительстве и других видах инженерно-хозяйственного освоения возникают неблагоприятные геологические процессы, связанные с нарушением рельефа, гидрографии, природного водного баланса. Наиболее опасными из них являются оползни, интенсивная речная эрозия, подмыв и обрушение (переработка) берегов водных объектов, подпор грунтовых вод и подтопление территории. Все эти процессы характерны для территории всего Ленинского района и Заплавенского сельского поселения в частности.

Речная эрозия по берегам р. Ахтубы  активизирована  режимом поверхностного стока зарегулированного Волжской ГЭС. Отступание береговой линии колеблется от 0,3 до 1,6 м/год.

12.4. Гидрогеологические условия

Гидрологические условия территории поселения обусловлены геолого-тектоническим строением, особенностями рельефа и климатом. Территория поселения находиться в пределах Северо-Каспийского артезианского бассейна, основной структурой которого является Прикаспийская синеклиза. Прикаспийская синеклиза является закрытой гидрогеологической структурой, в которой формируются преимущественно соленые воды и рассолы. Пресные воды встречаются в виде линз и небольших пластовых залежей.

Степень обеспеченности населения и объектов хозяйствования подземными водами зависит от геолого-гидрогеологических условий территории. Распределение эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод на территории поселения неравномерно. В северной части сельского поселения расположены площади преимущественного развития солоноватых вод. В южной части поселения мощность зоны пресных подземных вод оцениваниется  как слабая – до 100 м.

Ресурсная база поверхностных вод Заплавненского сельского поселения представлена водными объектами Волго-Ахтубинской поймы, такими как р. Ахтуба, р. Старая Ахтуба, затон Талка и др.

В целом Ленинский муниципальный район относится к территориям недостаточно обеспеченным пресными водами.

12.5 Растительность

Территория поселения разделена на два контрастных по своим природным условиям района. На севере - сухая и пустынная степь, на юге  - зеленый оазис Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», где на плодородных пойменных почвах растет луговая растительность, вдоль рек и проток — пойменные леса (дуб, тополь, ветла, кустарники). Большие площади заняты плантациями для выращивания помидоров, огурцов, капусты и других огородных культур. Имеются сады. Луга используются для выпаса скота и заготовки кормов. Большое значение имеет Волго-Ахтубинская пойма как зона рекреации. Здесь имеются дачи, пионерские лагеря, спортивно-оздоровительные и туристские базы.

Флора Волго-Ахтубинской поймы включает в себя около 800 видов растений, относящихся к более чем 100 семействам, в ее составе преобладают представители семейств сложноцветных, злаковых, осоковых, маревых, крестоцветных, гречиховых, бобовых, розоцветных и др.

В парке «Волго-Ахтубинская пойма» охране подлежат занесенные в Красные книги ВО и РФ 7 видов редких и исчезающих видов растений.

Растительность северной части Волго-Ахтубинской поймы представлена преимущественно лугами высокого, среднего и низкого уровня. Леса здесь занимают около 17% территории и представлены, преимущественно, двумя формациями - дубовой (дуб черешчатый) и тополевой (тополь белый и черный). Другие формации распространены локально и занимают незначительные площади (ветлянники, вязовники, осинники). Искусственные насаждения представлены, преимущественно, сосной обыкновенной.

Дубравы - наиболее ценные в хозяйственном, природоохранном, научно-познавательном и эстетическом отношении растительные сообщества. Дубравы северной части Волго-Ахтубинской поймы - уникальные, старовозрастные, с особым пойменным экотипом дуба черешчатого. Это последний форпост дуба на юге Европейской части России.

12.6. Природно-ресурсные ограничения

Природно-ресурсными ограничениями являются водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, а также ограничения на ведение хозяйственной деятельности в Природном парке Волго-Ахтубинская пойма.  Также в границах Заплавненского сельского поселения располагаются массивы особо ценных водно-болотных угодий, пойменные дубравы паркового типа с особым генотипом дуба черешчатого, местообитание видов птиц и растений, внесенных в Красную книгу Волгоградской области.