ИП Сандакова Е.В.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КАРШЕВИТСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ленинского муниципального района Волгоградской области

0129300050718000001-0248589-01-ГП.ПЗ.МО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Волгоград

Состав генерального плана

| Обозначение | Наименование | Часть ГП | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная часть генерального плана | 1 | 25 |
| 0129300050718000001-02 48589-01-ГП.ПЗ.ОЧ | Положение о территориальном планировании | 1 | 16 |
|  | Графические материалы: | 1 | 9 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП.К-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории Каршевитскогосельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП.К-2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент - с. Каршевитое, М 1: 5 000 Фрагмент – п. Лесхоз 5-й, М 1: 5 000 Фрагмент - х. Глухой, М 1: 5 000 Фрагмент – х. Зубаревка, М 1: 5 000 | 4 | 4 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП.К-5 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Каршевитского сельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП.К-6 | Карта границ с. Каршевитое, М 1: 5 000 Фрагмент – п. Лесхоз 5-й, М 1: 5 000 Фрагмент - х. Глухой, М 1: 5 000 Фрагмент – х. Зубаревка, М 1: 5 000 | 4 | 4 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП -9 | Карта функциональных зон Каршевитского сельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП-10 | Карта функциональных зон поселения. Фрагмент - с. Каршевитое, М 1: 5 000 Фрагмент – п. Лесхоз 5-й, М 1: 5 000 Фрагмент - х. Глухой, М 1: 5 000 Фрагмент – х. Зубаревка, М 1: 5 000 | 4 | 4 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана | 2 | 26 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-ГП.ПЗ.МО | Материалы по обоснованию генерального плана (Пояснительная записка) | 2 | 19 |
|  | Графические материалы: | 2 | 7 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-1 | Карта современного использования территории Каршевитского сельского поселения, М 1: 25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-2 | Карта границ земель различных категорий на территории поселения, М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории Каршевитскогосельского поселения, М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-4 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-5 | Карта комплексной оценки территории Каршевитского сельского поселения, М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050718000001-0 248589-01-МО.К-6 | Карта комплексной оценки территории поселения. Фрагмент - с. Каршевитое, М 1: 5 000 Фрагмент – п. Лесхоз 5-й, М 1: 5 000 Фрагмент - х. Глухой, М 1: 5 000 Фрагмент – х. Зубаревка, М 1: 5 000 | 2 | 1 |

Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка.

Содержание:

| № пп | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения |  |
| 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения |  |
| 3. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектовместного значения поселения на комплексное развитие территорий |  |
| 4. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения |  |
| 5. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселенияобъектов местного значения муниципального района |  |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ |  |
| 7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновениячрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения |  |
| 9. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |  |
| 10. | Особо охраняемые природные территории |  |

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Основанием для подготовки проекта внесения изменений в генеральный план послужило Постановление администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 13.06.2018 г. № 27«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района  Волгоградской области».

Генеральным планом предусмотрена корректировка границы населенного пункта с. Каршевитое, границы населенных пунктов п. Лесхоз 5-й, х. Глухой, х. Зубаревка генеральным планом устанавливаются впервые.

Создание объектов местного значения поселения в проекте внесения изменений в генеральный план осуществляется для реализации следующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования:

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области», утвержденная постановлением администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 28.12.2016 г. №53;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от  01.11.2018  г. №43;

Программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района на 2015-2025 годы»,утвержденной постановлением администрации Каршевитскогосельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области от 28.09.2015 г. №25.

-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

- с.Каршевитое:

1.1.В области электро-, газоснабжения:

1.1.1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции.

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения. наличие резерва мощности на трансформаторных подстанциях различного напряжения для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

1.2.2. Строительство газопровода и последующее подключение к распределительной сети  существующей жилой застройки.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224) (раздел 1 основной части МНГП). А так жепараметрами перспективного развития населенного пункта, обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд.

Обоснование выбранного варианта размещения: Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.2.3. Перспективное строительство блок-модульных газовых котельных.

Обоснование необходимости формирования:

Анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами теплоснабжения.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией существующей застройки, и функциональной организацией территории для перспективной застройки.

1.3.В области инженерной инфраструктуры:

1.3.1.Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к системе водоснабжения.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией, исходя из функциональной организации территории.

1.3.2. Строительство водонапорной башни

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившейся ситуацией, исходя из функциональной организации территории.

1.4.В области транспортной инфраструктуры:

1.4.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог с повышением технической категории.

Обоснование необходимости: Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть населенного пунктас .Каршевитое:

| № | Наименование | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Центральная | 1961 |
|  | ул. Крестьянская | 2325 |
|  | ул. Майская | 3148 |
|  | ул. Лесная | 1806 |
|  | ул. Молодежная | 1280 |
|  | ул. Озерная | 159 |
|  | ул. Заречная | 1552 |
|  | Проезд № 3 | 379 |
|  | Проезд № 2 | 342 |
|  | ул. Набережная | 963 |

1.5. в области физической культуры и массового спорта:

1.5.1.Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

1.6. в области рекреации и благоустройства

1.6.1. Планируемое благоустройство парка культуры и отдыха.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 28.04.2017 г. № 41/163 (в редакции от 26.04.2018 №58/224).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах существующего общественного ядра.

1.7. Объекты  по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1.7.1. Пожарное депо- строительство

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания объекта местного значения обусловлена требованиями норм пожарной безопасности, предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы от 20.12.2017 г. № 53/400 (в редакции от 26.04.2018 №58/224 ) (раздел 1 основной части МНГП).

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимости обеспечения территориально доступности объекта, в соответствии с требованиями норм пожар- ной безопасности и Местных нормативов градостроительного проектирования время прибытия первого подразделения к месту вызова 20 мин. (в любую точку сельского поселения).

- х.Глухой:

2.1.В области электроснабжения:

2..1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, наличие резерва для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

2.2.В области транспортной инфраструктуры:

2.3.1.Строительствоавтомобильных дорог с повышением технической категории.

Обоснование необходимости:Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта                          х. Глухой:

| № | Наименование | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к х. Глухой | 8720 |
| 2 | Ул. Дачная | 4052 |

- х.Зубаревка:

3.1.В области электроснабжения:

3.1.1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, наличие резерва для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

3.3.В области транспортной инфраструктуры:

3.3.1.Строительствоавтомобильных дорог с повышением технической категории.

Обоснование необходимости:Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта                          х. Зубаревка:

| № | Наименование | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезд № 1 | 956 |
| 2 | ул. Весенняя | 3952 |

- п. Лесхоз 5-й:

4.1.В области электроснабжения:

4.1.1. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения

Обоснование необходимости: анализ текущей обеспеченности населения и территорий объектами электроснабжения, наличие резерва для технологического присоединения на основе анализа планируемого развития территорий.

4.2.В области транспортной инфраструктуры:

4.2.1.Строительствоавтомобильных дорог с повышением технической категории.

Обоснование необходимости:Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Повышение уровня комфорта проживания населения. Повышение инвестиционного потенциала менее развитых территорий района.

Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта                          п. Лесхоз 5-й:

| № | Наименование | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к поселку Лесхоз 5-й | 1740 |
| 2 | Ул. Весенняя | 1513 |

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектовместного значения поселения на комплексное развитиетерриторий.

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию проекта внесения изменений в генеральный план Каршевитскогосельского поселения с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице:

Таблица 3.1. Возможное влияние планируемых для размещения объектов местного значения

| №п/п | Виды объектов, местоположение, вид мероприятий | Возможное влияние, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 41 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | -Реализация государственной политики вобласти развития физической культуры и спорта. |
| 72 | Улучшение качества улично-дорожной сетиКаршевитского сельского поселения | -Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. -Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 83 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения в населенных пунктах Каршевитского сельского поселения Реконструкция трансформаторной подстанции в с. Каршевитое | -Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям. |
| 4 | Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к системе водоснабженияс. Каршевитое | -Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение уровня комфорта проживания Охранная зона 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
| 5 | Строительство сети газоснабжения и подключение существующей и перспективной жилой застройки с. Каршевитое | -Обеспечения населения газоснабжением для бытовых нужд Охранная зона газопровода – 2 м с каждой стороны (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878) |
| 6 | Строительство пожарного депо | Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту потенциального возгорания. Выполнение требований норм пожарнойбезопасности. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 7 | Строительство водонапорной башни | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение уровня комфорта проживания Охранная зона 10 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации на территории Каршевитского сельского поселения объектов не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п(в действующей редакции) на территории Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области предусмотрено (все объекты расположены в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»):

1.	Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги "Ленинск – Покровка – Лещев" к с. Каршевитое" в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области 1-197;

2.	Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги "Ленинск – Покровка – Лещев" от с.Каршевитое до х.Зуборевка в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области 1-210;

3.	Внутрипоселковый газопровод в с.Каршевитое, Ленинский район 12-80;

4.	Газопровод межпоселковый к с.Каршевитое Ленинского  района 12-320.

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

В области электро-, газо-, водоснабжения:

Планируется:

- Совершенствование системы инженерной инфраструктуры; создание условий (резерва мощности) для перспективного подключения к инженерным коммуникациям.

- Реконструкция существующих сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции с. Каршевитое (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»);

- Реконструкция существующих сетей электроснабжения в х. Глухой, х. Зубаревка, п. 5-й Лесхоз (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каршевитое и подключение к сетям газоснабжения существующей жилой застройки (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»).

- Перспективное строительство блок-модульных газовых котельных (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»).

- Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и перспективной застройки к централизованной системе водоснабжения в с. Каршевитое (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»).

- строительство водонапорной башни в с. Каршевитое (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»)

В области транспортной инфраструктуры:

Планируется:

- Реконструкция автомобильных дорог с повышением технической категории (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»).

В области физической культуры и массового спорта:

Планируется:

-Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) в с. Каршевитое (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»).

Объекты  по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

- строительство пожарного депо в с. Каршевитое (расположен в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма»)

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

| № п/п | Населенный пункт | Проектные решения | ЗУ, включаемые в границы(исключаемые из границ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер участка | Параметры |
| 11 | с.Каршевитое |  | 34:15:120101:50 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 2 |  |  | 34:15:120101:51 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 3 |  |  | 34:15:120201:20 | Земли населённых пунктов |
| 4 |  |  | 34:15:120201:85 | Земли населённых пунктов |
| 5 |  |  | 34:15:120201:164 | Землинаселённых пунктов |
| 6 |  |  | 34:15:000000:1322 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 7 |  |  | 34:15:120101:49 | Земли сельскохозяйственного назначения |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по территориальному планированию приняты на основе результатов анализа сложившейся природно-климатической, экологической и гидрологической ситуации на территории Каршевитского  сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

На основании Приказа Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2020г. № 100 границы зон затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности территорий, прилегающих к водным объектам   Волго-Ахтубинской поймы в границах Каршевитского сельского поселения составляет:

с. Каршевитое- 500863±7807 кв.м.

х. Глухой- 251378±5597 кв.м.

х. Зубаревка- 217450 ±5002 кв.м.

п. Лесхоз 5-й – 28841 ±1933 кв.м.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса РФ от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон затопления запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Для принятия решений по защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, были собраны сведения о зафиксированных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций за последние 10-20 лет (в т.ч. по данным администрации муниципальных образований).

В ходе анализа таких сведения выявлено:

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и их характеристики:

- Лесные, степные, ландшафтные пожары. При возникновении природных (лесных, ландшафтных) пожаров: природные пожары: существуют угроза населенным пунктам Каршевитского сельского поселения.

- При прохождении весеннего паводка: река Волга - угроза  населенным пунктам  Каршевитского сельского поселения.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках	организации и ведения	противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

-изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

-изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. В большинстве организаций и учреждений организован пропускной режим и охрана, учреждения с массовым пребыванием людей в основном оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаро- взрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

установка телерадиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых)ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с                       дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

-установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для сбора и дальнейшей эвакуации населения в особый период. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом без- возвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

Перечень и техническое состояние гидротехнических сооружений,

расположенных на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № | Месторасположения ГТС с привязкой к ближайшему населенному пункту | Наименование ГТС | Наименование собственника ГТС | техническое состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каршевитое, ер. Дарюня, северо-запад н.п. | оградительный вал №1 | Администрация Каршевитского сельского поселения | работоспособное |
| 2 | с. Каршевитоев черте н.п., ул. Центральная,38 | оградительный вал №2 | Администрация Каршевитского сельского поселения | работоспособное |
| 3 | с. Каршевитое северо-запад, юго-запад н.п. | оградительный вал №3 | Администрация Каршевитского сельского поселения | работоспособное |

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Каршевитского сельского поселения отсутствуют исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения.

9. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В проекте генерального плана отображены водоохранная зона р. Волга, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы р. Волга.

Водоохранные зоны, полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), и прибрежные защитные полосы водных объектов:

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 06.05.2006) устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов (ст.65).

Ширина водоохранной зоны моря и залива - составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

до 10 км —в размере 50 м;

от 10 до 50 км —в размере 100 м;

от 50 км и более —в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м — для уклона до трех градусов и 50 м — для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ ст.65 п.15):

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды. На территории водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также среды обитания объектов животного и растительного мира (ст.65 п.16).

В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается (ст.65, п.17):

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

На территориях поселений при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

При отсутствии набережной, ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования в соответствии с «Положением об особых условиях пользования береговой полосы внутренних водных путей Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 06.02.2003 г. № 71.

Особые условия пользования береговой полосой внутренних водных путей предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.

Понятие "береговая полоса" применяется в значении, установленном Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Граница береговой полосы внутренних водных путей определяется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте (далее именуются - бассейновые органы) в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Пользоваться береговой полосой внутренних водных путей в целях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица.

Пользование береговой полосой внутренних водных путей для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Бассейновые органы пользуются береговой полосой внутренних водных путей для выполнения работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Юридическим или физическим лицам участок береговой полосы внутренних водных путей может быть предоставлен во временное пользование:

а) в целях проведения связанных с обеспечением транспортного процесса следующих работ:

• устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров;

• сооружение временных строений и проведение других необходимых работ в случае непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

К временным относятся специально возводимые или приспособляемые на период временного пользования береговой полосой внутренних водных путей сооружения и строения;

б) в сельскохозяйственных и иных целях.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общегопользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

10. Особо охраняемые природные территории

Во исполнение Закона Волгоградской области от 17.04.1998 
№ 167-ОД "Об охране окружающей среды Волго-Ахтубинской поймы" 
в целях сохранения природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы, имеющих международное и биосферное значение, а также историко-культурных объектов высокой эстетической ценности постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 05.06.2000 № 404 
"О создании учреждения "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" был создан природный парк регионального значения "Волго-Ахтубинская пойма" (далее – Природный парк).

Учитывая значимость территории Волго-Ахтубинской поймы в 2011 году Природный парк был включен во всемирную сеть биосферных резерватов (сертификат от 29.06.2011). Международная сеть биосферных заповедников – это сеть охраняемых районов, в которой представлены основные типы экосистем мира, предназначенных для сохранения природы и проведения научных исследований и мониторинга, а также обеспечения моделей устойчивого развития во благо человечества.

Офис государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", осуществляющего управление Природным парком, расположен в рабочем поселке Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Положением о Природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 22.07.2016 № 389-п (в ред. 28.01.2019) 
(далее – Положение), Природный парк располагается на территории Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Общая площадь Природного парка составляет 151 639 га, в том числе в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области – 77 217 га.

Природный парк в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области располагается частично на территориях Бахтияровского, Заплавненского, Колобовского, Маляевского, Царевского сельских поселений и городского поселения г. Ленинск, а также полностью на территориях Каршевитского и Покровского сельских поселений.

В соответствии с Положением, на территории Природного парка выделено пять функциональных зон:

- природоохранная зона;

- рекреационная зона;

- зона агроландшафтов;

- буферная зона;

- зона экстенсивного природопользования.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории Природного парка, установлены режимом особой охраны, указанным в разделе 4 Положения.

Территория Природного парка располагается на землях различных форм собственности без изъятия у правообладателей. Земельные участки используются правообладателями с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима Природного парка. Земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, расположенные в пределах Природного парка, ограничиваются в обороте. Содержание ограничений оборота земельных участков и правовой режим их использования устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах Природного парка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Границы и особенности режима особой охраны территории Природного парка учитываются при подготовке документов территориального планирования, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, проведении лесоустройства 
и инвентаризации земель. Сведения о границе Природного парка 
и границах его функциональных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 16.11.2007 № 1942 "О государственных охотничьих заказниках в Волгоградской области" в целях усиления охраны, обеспечения расширенного воспроизводства, улучшения среды обитания охотничьих ресурсов был создан государственный охотничий заказник регионального значения "Лещевский" (далее – Заказник), территория которого полностью налагается на территорию Природного парка.

В соответствии с положением о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Лещевский", утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 14.12.2016 
№ 685-п "Об утверждении положений о государственных охотничьих заказниках регионального значения Волгоградской области" 
(далее – Положение о Заказнике), Заказник располагается на территории Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского муниципальных районов Волгоградской области, и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Общая площадь Заказника составляет 20 801,9 га, в том числе 
в границах Ленинского муниципального района Волгоградской 
области – 4 473,09 га.

В границах Ленинского муниципального района Волгоградской области Заказник располагается на территории Покровского сельского поселения.

Запреты и ограничения, а также виды деятельности, которые допускается осуществлять на территории Заказника, установлены режимом особой охраны, указанном в  разделе 4 Положения о Заказнике.

Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при разработке планов экономического 
и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель. Сведения о границах Заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости.