ООО  «Брандмауэр»

Генеральный план

Заплавненского сельского поселения

(в границах села Заплавное и пос. 8-е Марта)

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Пояснительная записка.

214-10- ПЗ.МО

Том 2

| Директор ООО «БранДмауэР» | Н.А.Тараканова |
| --- | --- |
| ГИП | Т.М.Конищева |

г. Волжский

2010 г.

Состав проекта

| Номер тома | Номер книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 214-10- ПЗ.П | Положения о территориальном планировании |  |
|  | 2 | 214-10-ГП.П | Схемы Генерального плана |  |
| 2 |  | 214-10- ПЗ.МО | Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Пояснительная записка. |  |

Проектная документация по территориальному планированию соответствует государственным нормам, правилам, стандартам и исходным данным.

Главный инженер проекта                                           Т. М. Конищева

2010 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение |  |
| 2 | 2 | Комплексный градостроительный анализ территории поселка |  |
|  | 2.1 | Краткая историческая справка |  |
|  | 2.2 | Природные условия |  |
|  | 2.2.1 | Климат |  |
|  | 2.2.2 | Геоморфология |  |
|  | 2.2.3 | Геология |  |
|  | 2.2.4 | Гидрогеологические условия |  |
|  | 2.2.5 | Растительность |  |
|  | 2.3 | Система планировочных ограничений |  |
|  | 2.3.1 | Природно - ресурсные ограничения |  |
|  | 2.3.2 | Санитарно-гигиенические, охранные и экологические ограничения |  |
|  | 2.3.3 | Особенности и ограничения в планировочной организации территории поселка с учетом охраны объектов культурного наследия (памятников истории, культуры) |  |
|  | 2.4 | Современное состояние Заплавненского сельского поселения |  |
|  | 2.4.1 | Краткая характеристика. |  |
|  | 2.4.2 | Демографическая ситуация |  |
|  | 2.4.3 | Современное использование территории |  |
|  | 2.4.4 | Объекты культурного наследия |  |
|  | 2.4.5 | Состояние существующего жилого фонда |  |
|  | 2.4.6 | Система существующих общественных центров с. Заплавного и обеспеченность учреждениями культурного и бытового обслуживания |  |
|  | 2.4.7 | Состояние транспортной инфраструктуры |  |
|  | 2.4.7.1 | Железнодорожный транспорт |  |
|  | 2.4.7.2 | Автомобильный транспорт |  |

| Раздел | Подраздел | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.7.3 | Пассажирский транспорт |  |
|  | 2.4.8 | Уровень развития инженерного обеспечения |  |
|  | 2.4.9 | Анализ реализации предыдущего генерального плана |  |
|  | 2.4.9.1 | Экономическая база развития Заплавненского сельского поселения |  |
|  | 2.4.9.2 | Сфера культурно-бытового и социального обслуживания |  |
|  | 2.4.9.3 | Озеленение |  |
|  | 2.4.9.4 | Внешний транспорт, улично-дорожная сеть и транспорт |  |
|  | 2.4.9.5 | Инженерная подготовка территории |  |
|  | 2.4.9.6 | Газоснабжение |  |
|  | 2.4.9.7 | Теплоснабжение |  |
|  | 2.4.9.8 | Водоснабжение и канализация |  |
|  | 2.5 | Выводы комплексного градостроительного анализа территории Заплавненского сельского поселения |  |
| 3 | 3 | Концепция градостроительного развития Заплавненского сельского поселения |  |
|  | 3.1 | Основные направления социально-экономического развития поселка |  |
|  | 3.1.1 | Экономическая база развития Заплавненского сельского поселения |  |
|  | 3.1.1.1 | Агропромышленные комплекс и коммунально-складское хозяйство |  |
|  | 3.1.1.2 | Предприятия малого бизнеса и личные подсобные хозяйства |  |
|  | 3.1.2 | Население |  |
|  | 3.2 | Основные направления градостроительного развития |  |
|  | 3.2.1 | Основные направления социально-экономического развития Заплавненского сельского поселения |  |
|  | 3.2.2 | Основные мероприятия градостроительного развития функционально-пространственной среды с. Заплавное и пос. Восьмое Марта |  |
|  | 3.2.3 | Проектное функциональное зонирование территории |  |
|  | 3.2.4 | Охрана культурного наследия |  |
| 4 | 4 | Проектные градостроительные мероприятия |  |
|  | 4.1 | Структурно-планировочные решения |  |
|  | 4.2 | Развитие системы общественных центров и комплексов |  |
|  | 4.3 | Градостроительная организация жилых зон. Жилищный фонд |  |
|  | 4.3.1 | Существующее положение |  |
|  | 4.3.2 | Новое жилищное строительство |  |
|  | 4.4 | Организация социальных услуг и системы сервиса |  |
|  | 4.5 | Градостроительная организация производственных территорий |  |
|  | 4.6 | Развитие территории природного комплекса |  |
|  | 4.6.1 | Поселковые зеленые насаждения |  |
|  | 4.6.2 | Организация отдыха и туризма |  |
|  | 4.7 | Развитие транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4.7.1 | Уличная сеть и пассажирский транспорт |  |
|  | 4.8 | Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | 4.8.1 | Общие положения |  |
|  | 4.8.2 | Пешеходные пути |  |
|  | 4.8.3 | Автостоянки личного транспорта |  |
|  | 4.9 | Инженерная подготовка территории |  |
|  | 4.9.1 | Защита территории от подтопления |  |
|  | 4.9.2 | Благоустройство берегового склона |  |
|  | 4.9.3 | Организация пляжа |  |
|  | 4.10 | Развитие инженерной инфраструктуры |  |
|  | 4.10.1 | Водоснабжение |  |
|  | 4.10.2 | Водоотведение |  |
|  | 4.10.3 | Теплоснабжение |  |
|  | 4.10.4 | Газоснабжение |  |
|  | 4.10.5 | Электроснабжение |  |
|  | 4.10.6 | Санитарная очистка территории |  |
|  | 4.10.7 | Ритуальные услуги и места захоронения |  |
| 5 | 5 | Основные технико-экономические показатели |  |

# Основные исполнители проекта:

| Занимаемая должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГИП | Т.М. Конищева |  |
| Рук. группы ГП | С.В. Кучинская |  |
| Инженер ГП | Т.В. Рукосуева |  |
| Инженер ГП | Е. В. Лисицына |  |
| Инженер ГП | А.В. Разуваева |  |

При участии:

| Ведущий специалист газоснабжения | Т.Н. Калашникова |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист водоснабжения и канализации | Л.М. Агапова |  |
| Специалист отопления и вентиляции | Г.Н. Терентьева |  |
| Специалист электроснабжения | Подымов |  |

- Введение

Проект генерального плана Заплавненского сельского поселения (в границах села Заплавное и пос. Восьмое Марта) Ленинского муниципального района  Волгоградской области разработан по заказу Администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области в соответствии с утвержденным заданием на разработку от 20.09.2010 года.

В соответствии с законом Волгоградской области от 14.02. 2005 г. №1004-ДО «Об установлении границ и наделении статусом Ленинского района и муниципальных образований в его составе» в состав Заплавненского сельского поселения входят село Заплавное и поселки Восьмое Марта, Полевой. Предыдущие проекты генеральных планов с. Заплавное и пос. Восьмое Марта были разработаны Государственным институтом по проектированию сельскохозяйственного строительства «Волгоградгипросельхозстрой» в 1978 и 1979 годах соответственно.

Необходимость разработки нового генерального плана на период до 2035 г. вызвана тем, что проектные решения, заложенные в предыдущих документах территориального планирования, не только исчерпаны по большинству параметров, но и утратили экономическую актуальность.

Указом  Президента РФ  от 1  апреля 1996 года №440 утверждена представленная Правительством РФ Концепция перехода РФ к устойчивому развитию, а затем принята соответствующая стратегия. Основной смысл стратегии заключается в  обеспечении возобновляемого, с точки зрения  природных ресурсов, не ухудшающегося, в смысле экономики, стабильно нарастающего развития. Применительно к градостроительству это означает обеспечение благоприятных условий жизни человека, что подкрепляется и развивается последующими принципами и предписаниями законодательства о  градостроительной деятельности. Градостроительная деятельность по развитию территорий, в том числе  городов и иных поселений, осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства, капитального ремонта, реконструкции существующих объектов капитального строительства.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ  территориальное планирование – планирование развития территорий осуществляется  для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных  или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Одним из документов территориального планирования муниципальных  образований является генеральный план. В новых условиях социально-экономического развития потребовались новые подходы и новые принципы при разработке генерального  плана. Переход к экономико-правовому управлению развитием поселений, необходимость координации государственных, общественных и частных интересов, усиления органов территориального управления и самоуправления и резкий рост строительной активности потребовали перехода от градостроительного проектирования к градостроительному регулированию. В связи с этим изменилось и назначение генерального плана как стратегического документа. Из  руководства он должен превратиться в инструмент управления градостроительной деятельностью.

Основными задачами генерального плана являются:

- функциональное  зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных  и других территорий;

- организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями населенных пунктов;

- организация системы зеленых насаждений общего пользования, создание зон отдыха;

- обеспечение социальных гарантий в части нормального качества окружающей среды, обеспеченности жилой площадью, объектами обслуживания, местами приложения труда, транспортной доступности территорий и уровня  их инженерного  обеспечения, нормального физического состояния материального фонда населенных пунктов и природных  компонентов среды;

- создание озелененных санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и сельскохозяйственных предприятий с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- стимуляция направленного развития наиболее перспективных районов населенных пунктов, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками в силу своего положения в функционально-пространственной организации территории;

- сохранение и поддержание историко-культурного наследия населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий сельского поселения;

- меры по обеспечению экологической безопасности территории сельского поселения;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- предложения  по выделению территорий резерва для развития населенных пунктов.

Проектные решения генерального плана являются основной для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определение зон инвестиционного развития.

Генеральный план, разработанный с использованием компьютерных технологий, является основой для оптимального управления территорией населенных пунктов и земель Заплавненского сельского поселения и ведения градостроительного мониторинга.

Проект выполнен на основе

- аэрофотосъемки села Заплавное, выданной Администрацией Заплавненского сельского поселения в электронном виде, в формате программы MapInfo, а также дешифрированных и классифицированных по снимку векторных слоев опорного плана;

- картографического материала Схемы территориального планирования Ленинского муниципального района в электронном виде, в формате программы MapInfo;

- сведений предоставленных ФГУ «Земельная кадастровая палата по Волгоградской области»

###### 2.Комплексный градостроительный анализ территории.

###### 2.1 Краткая историческая справка.

Село Заплавное имеет богатое историческое прошлое. Датой основания селасчитают 1671 г. Первые поселенцы были из отряда Степана Разина. В 1700 году помещиком Рычковым был основан шелковичный завод. Во времена царствования Екатерины II, в 1769 году сюда потянулись переселенцы великороссы из Пензенской, Саратовской, Симбирской и других губерний, прилегающих к Волге. Людей привлекали остатки столицы хана Мамая. Вот в этой местности, в 28 верстах выше Царева, было основано поселение. Займище от степи отделяла река Ахтуба, которая имела многочисленные ответвления и протоки, один из них обитатели называли Заплавка, а потом и сам поселок приобрел имя Заплавный.

Устроившись на новом месте, поселенцы стали обзаводиться хозяйством, разводили крупный рогаты скот, овец, коз, а также занимались свиноводством – кормов было в достатке. Для изготовления одежды разводили коноплю, которую обрабатывали в домашних условиях  и получали нити, бечеву, полотно. Позднее научились выделывать шерсть и вязать шерстяные вещи. Домашнюю утварь делали исключительно из дерева, жестяной и глиняной посуды у жителей Заплавного не было. Еще одним промыслом для местных стала рыбная ловля. Сначала рыбу ловили пологами, парусами, тканью, но люди скоро научились изготовлять рыболовецкие снасти.

Шли годы. Поселенцев становилось больше. Постепенно стали заселяться места на возвышенности, ближе к горе, поселение получило название Краснояровка. Краснояровка была отдельной частью села, отрезанной проточным ериком, который брал свое начало из реки и впадал в озера Центральное и Кужиры. С ростом числа жителей появилась необходимость в административном управлении, и поселок стал носить назватние городка, во главе был выборный старшина. В начале 1790 года в городке уже насчитывалось более 100 дворов и встал вопрос о постройке церкви. Церквь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была построена на погосте, на открытой и незастроенной площади. Около церкви было отведено место под кладбище. При церкви началось обучение грамоте. Преподавателями были пономари и дъячки, которые обучали церковной азбуке и псалтырю.

В начале 1800 года поселок стал приобретать вид городка, где четко просматривались три самостоятельные части: первоначальная у реки, Краснояровка и площадь вокруг церкви.

В 1826 году село Заплавное вместе с другими заволжскими селами (Пришиб, Средняя Ахтуба, Верхняя Ахтуба, Царев и др.) было в административном управлении Царицынского уезда Саратовской губернии. В 1833 году землемером Волосатовым было проведена генеральная мера, которая установила четкую границу сел. Но это межевание вызвало протест заплавинцев и они в течение 80 лет оспаривали свои земли перед Средней Ахтубой, но безрезультатно. В то же время была проведена перпись населения, по итогам которой 2432 жителя заплавного были причислены к государственным крестьянам. В 1840 году село Заплавное причислили к Царевскому уезду Астраханской губернии.

В конце 40-х годов было построено здание первой сельской школы на 40 учеников, но в 1919 году она сгорела. В 1863 году появилась первая «аглицкая» мельница и крестьянином Камышом был построен кирпичный завод. Село стало центром Заплавенской волости. С этого времени в селе стали проходить еженедельные базары, на которых торговали мелкой галантереей, крашенными холстами, музыкальными инструментами, кухонной утварью.

В 1862 году была построена новая церковь вместо сгоревшей. Появились мелкие торговые лавки. В 1863 году местный промышленник Камыш начал строительство двухэтажного дома из кирпича собственного производства. В низах этого дома он открыл лавку с железоскобяными и пеньковыми товарами. Тогда же он начал заниматься торговлей лесом. С 1875 года в селе стали появляться зажиточные люди. Некоторые крупные крестьянские хозяйства насчитывали до 200 голов крупного рогатого скота. Возникла потребность в наемной рабочей силе, что привело к батрачеству.

С конца XIX века началось строительство первых каменных домов общественного назначения. Так в 1878 году было построено здание волостной управы (позже школа №2), сельское училище с двумя отделениями на 80 мест, помещение для этапа и пожарной части с каланчой. После пожара в центре села был построен каменный торговый павильон.

С 1882 года село стало благоустраиваться и расширяться. С 1886 года на Ахтубе в полую воду появился первый пароход. С этого времени было налажено регулярное сообщение от Царицына до Астрахани через Ахтубинские села.

Жизненный уровень сельчан поднимал и культурный уровень заплавинцев. Была открыта «министерская школа». В богатых домах можно было встретить столичные газеты и журналы. По данным переписи 1897 года в селе проживало 12600 человек. В первое десятилетие XX века в селе были открыты первое почтовое отделение, аптека, фельдшерский пункт и больница на 12 коек с первым сельским врачом.

2.2 Природные условия

2.2.1 Климат

Заплавненское сельское поселение расположено в зоне континентального климата с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная. Зимой вторгается холодный, сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость зимы (средние температуры достигают отметок —10°, —11°); летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару. Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, тогда воцаряется жара до 39—45°.

Климат данной местности характеризуется длительным вегетационным периодом. Продолжается он до 165—175 дней. Сумма положительных среднесуточных температур воздуха выше +10° за вегетационный период на юге составляет 3265°. Этих запасов тепла вполне достаточно для вызревания пшеницы, ржи, подсолнечника, сахарной свеклы, винограда и других сельскохозяйственных культур.

При обилии тепла и света большое значение для сельского хозяйства имеют атмосферные осадки. Однако их Ленинский район получает явно недостаточно. Две трети осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Большое количество их выпадает летом, когда испаряемость, к сожалению, превышает осадки, а потому в случае засухи дожди почти бесполезны. Недостаток влаги в какой-то степени восполняется искусственным орошением. На распределение осадков оказывает влияние и рельеф, обычно на возвышенностях их выпадает больше.

Образование снежного покрова приходится на 20.11, а разрушение на 26.03 (средние даты).  Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота снежного покрова - 18 см. нормативный показатель осадков – 320 мм в год

Нормативная глубина промерзания почвы -1,2 м. Однако в бесснежные морозные зимы грунты могут промерзать до глубины 2,0м.

В теплое время года преобладают ветры восточного направления. В холодное время года – северо-западного и западного направлений.

2.2.2 Геоморфология

Заплавненское сельского поселение Ленинского муниципального района в орографическом отношении располагается в Прикаспийской низменности. На территории сельского поселения представлены два генетических типа аккумулятивных субгоризонтальных поверхностей: аллювиальный и морской (раннехвалынской трансгрессии). Аллювиальный генетический тип включает  пойменные террасы бассейна реки Волги. Пойменная терраса голоценового возраста имеет два уровня: высокая и низкая пойма. Сочленение поймы с первой надпойменной терарасой четкое с уступом до 2 м. для Волго-Ахтубинской поймы, шириной 20-30 км,  характерны многочисленные старицы, протоки, озера, ерики, болота, прирусловые валы, дюны, веера блуждания, блюдцеобразные западины.

Морской тип (раннехвалынской трансгрессии) поздненеоплейстоценового возраста занимает северную часть Заплавненского сельского поселения. Эта территория сложена нижнехвалынскими суглинками и супесями мощностью до 20 метров, на отдельных участках отмечаются следы осцилляции отступавшего раннехвалынского бассейна.

Главными рельефообразующими процессами в пределах аккумулятивных равнин являются эрозия, карст, суффозия, оползание грунтов.

2.2.3 Геология

Важнейшей составной частью общей геологической оценки территории является ее экологическая характеристика, определяемая, в первую очередь, распространением и активностью экзогенных геологических процессов. Эти процессы проявляются на земной поверхности и связаны  со сложными инженерно-геологическими условиями, которыми обладают районы распространения слабо песчаных, глинистых и лессовидных пород. Здесь при строительстве и других видах инженерно-хозяйственного освоения возникают неблагоприятные геологические процессы, связанные с нарушением рельефа, гидрографии, природного водного баланса. Наиболее опасными из них являются оползни, интенсивная речная эрозия, подмыв и обрушение (переработка) берегов водных объектов, подпор грунтовых вод и подтопление территории. Все эти процессы характерны для территории всего Ленинского района и Заплавенского сельского поселения в частности.

Речная эрозия по бергам р. Ахтубы  активизирована  режимом поверхностного стока зарегулированного Волжской ГЭС. Отступание береговой линии колеблется от 0,3 до 1,6 м/год.

2.2.4 Гидрогеологические условия

Гидрологические условия территории поселения обусловлены геолого-тектоническим строением, особенностями рельефа и климатом. Территория поселения находиться в пределах Северо-Каспийского артезианского бассейна, основной структурой которого является Прикаспийская синеклиза. Прикаспийская синеклиза является закрытой гидрогеологической структурой, в которой формируются преимущественно соленые воды и рассолы. Пресные воды встречаются в виде линз и небольших пластовых залежей.

Степень обеспеченности населения и объектов хозяйствования подземными водами зависит от геолого-гидрогеологических условий территории. Распределение эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод на территории поселения неравномерно. В северной части сельского поселения расположены площади преимущественного развития солоноватых вод. В южной части поселения мощность зоны пресных подземных вод оцениваниется  как слабая – до 100 м.

Ресурсная база поверхностных вод Заплавненского сельского поселения представлена водными объектами Волго-Ахтубинской поймы, такими как р. Ахтуба, р. Старая Ахтуба, затон Талка и др.

В целом Ленинский муниципальный район относится к территориям недостаточно обеспеченным пресными водами.

2.2.5 Растительность

Территория поселения разделена на два контрастных по своим природным условиям района. На севере - сухая и пустынная степь, на юге  - зеленый оазис Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», где на плодородных пойменных почвах растет луговая растительность, вдоль рек и проток — пойменные леса (дуб, тополь, ветла, кустарники) Большие площади заняты плантациями для выращивания помидоров, огурцов, капусты и других огородных культур. Имеются сады. Луга используются для выпаса скота и заготовки кормов. Большое значение имеет Волго-Ахтубинская пойма как зона рекреации. Здесь имеются дачи, пионерские лагеря, спортивно-оздоровительные и туристские базы.

Флора Волго-Ахтубинской поймы включает в себя около 800 видов растений, относящихся к более чем 100 семействам, в ее составе преобладают представители семейств сложноцветных, злаковых, осоковых, маревых, крестоцветных, гречиховых, бобовых, розоцветных и др.

В парке «Волго-Ахтубинская пойма» охране подлежат занесенные в Красные книги ВО и РФ 7 видов редких и исчезающих видов растений.

Растительность северной части Волго-Ахтубинской поймы представлена преимущественно лугами высокого, среднего и низкого уровня. Леса здесь занимают около 17% территории и представлены, преимущественно, двумя формациями - дубовой (дуб черешчатый) и тополевой (тополь белый и черный). Другие формации распространены локально и занимают незначительные площади (ветлянники, вязовники, осинники). Искусственные насаждения представлены, преимущественно, сосной обыкновенной.

Дубравы - наиболее ценные в хозяйственном, природоохранном, научно-познавательном и эстетическом отношении растительные сообщества. Дубравы северной части Волго-Ахтубинской поймы - уникальные, старовозрастные, с особым пойменным экотипом дуба черешчатого. Это последний форпост дуба на юге Европейской части России.

2.3 Система планировочных ограничений

Планировочные ограничения разделяются на природно-ресурсные, санитарно- гигиенические, охранные, экологические и ограничения в планировочной организации территории поселка с учетом охраны объектов культурного наследия.

2.3.1 Природно-ресурсные ограничения

Природно-ресурсными ограничениями являются водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, а также ограничения на ведение хозяйственной деятельности в Природном парке Волго-Ахтубинская пойма.  Также в границах Заплавненского сельского поселения располагаются массивы особо ценных водно-болотных угодий, пойменные дубравы паркового типа с особым генотипом дуба черешчатого, местообитание видов птиц и растений, внесенных в Красную книгу Волгоградской области

2.3.2 Санитарно- гигиенические, охранные и экологические ограничения

К санитарно-гигиеническим ограничениям можно отнести следующие:

-С33 от промышленно-коммунальных объектов;

-С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

-охранные зоны линейных объетов электросетевого хозяйста и газораспределительных сетей;

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

-санитарные разрывы от автомагистралей;

Природоохранная деятельность является одной из приоритетных в Ленинском муниципальном районе.

На территории Заплавненского сельского поселения производственных и агропромышленных комплексов с высоким классом вредности нет. Максимальная санитарно-защитная зона от источников загрязнения окружающей среды – 300 м.

Однако Заплавненское сельское поселение соседствует с испарителем Химкомплекса Бол. Лиман, имеющим санитарно-защитную зону 1000 м.

Санитарные зоны устанавливаются правилами и нормами (СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200-03) и размер С33 может быть уменьшен по решению органов санитарно-эпидемиологического надзора в рамках их полномочий.

2.3.3 Особенности и ограничения в планировочной организации территории населенных пунктов

с  учетом охраны объектов культурного  наследия

В соответствии с постановлением Постановление Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» и утвержденным «Списком объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения» на территории Заплавненского сельского поселения находятся и памятники истории и культуры, и памятники археологии. Во исполнение федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" необходимо установление зон охраны объектов культурного наследия, которые предполагают установление особого режима использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зон.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315 границы зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются отдельным проектом.

2.4 Современное состояние Заплавненского сельского поселения.

2.4.1 Краткая характеристика.

Заплавненское сельское поселение расположено в западной части Ленинского муниципального района. Село Заплавное является административным центром сельского поселения и находится на расстоянии 18 км от районного цнтра – г. Ленинск и одноименной железнодорожной станции. Связь с районным центром, с городским округом г. Волжский, а также областным центром г. Волгоград осуществляется по асфальтированной дороге – трассе регионального значения «Волгоград – Астрахань».

Заплавненское сельское поселение имеет выгодное георафическое положение, которое благоприятно влияет на экономическое развитие и градостроительное освоение территории. На западе оно граничит со Среднеахтубинским муниципальным районом, на территории которого вблизи границ с Заплавненским сельским поселение, находится испаритель Большой Лиман, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. На севере и северо-востоке Заплавненское сельское поселение граничит с Коммунаровским сельским поселением, восточные границы отделяют его от Бахтияровского сельского поселения, с юга же окружает Покровское сельское поселение.

В состав Заплавненского сельского поселения входит п. Восьмое Марта, расположенный в 12 км от районного центра. В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинского муниципального района п. Восьмое Марта расположен на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) – природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Транспортная связь поселка с районным центром осуществляется через понтонный мост.

В целом Заплавненское сельское поселение имеет агропромышленное направление хозяйственной специализации: растениеводство, молочное и мясное животноводство.

2.4.2 Демографическая ситуация

Население Заплавненского сельского поселения на 01.01.2009 г. составило 4274 человек, из них в с. Заплавное – 3909 человек. В настоящее время в Заплавненском сельском поселении наблюдается характерный для всей Волгоградской области демографический процесс «старения населения», а также превышение числа умерших над числом родившихся. В данном случае доля населения до 16 лет составляет 23,6% от общей численности населения сельского поселения, а доля населения старше трудоспособного возраста – 27,2%. Число умерших в 2,3 раза больше, чем число родившихся.

Принимаемые в последние годы государственные меры по обеспечению социально-экономического  развития оказали определенное воздействие на стабилизация демографической ситуации, однако количество родившихся из года в год отстает от количество умерших.

2.4.3 Современное использование территории

Основной жилой массив расположен в с. Заплавное. Объекты агропромышленного комплекса и коммунально-складского хозяйства расположены точечно на севере и северо-востоке населенного пункта. Агропромышленные предприятия – грибная ферма и теплично-парниковое хозяйство отнесены к IV классу вредности, и частично оказывают отрицательное влияние на окружающую среду.

Застройка селитебной территории представляет собой преимущественно расположенные вдоль р. Ахтубы кварталы индивидуальных жилых домов, средняя площадь которых составляет 4,5 га. В с. Заплавное имеется также застройка блокированными жилыми домами по ул. Победы, ул. Советская, ул. Самохина и малоэтажными многоквартирными жилыми домами по ул. Новостройка.

Особенностью села Заплавное является наличие двух центров. Первый на юго-западе населенного пункта характеризуется концентрацией объектов административного, религиозного, социального и торгового назначения. Второй планировочный центр выделяется своей социальной направленностью: здесь расположены школы, детский сад, дом культуры, парк, спортивные и игровые площадки.

Другой населенный пункт – пос. Восьмое Марта расположен за р. Ахтуба. В настоящее время поселок малонаселен и нуждается в инвестиционной поддержке. Кварталы индивидуальных жилых домов также расположены вдоль р. Ахтуба

Современное использование территории

Табл.2.1

| Показатели | Современное состояние, га | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Заплавненского сельского поселения | 24530,98 | 100 |
|  | в том числе с. Заплавное | 503,22 | 2,05 |
|  | п. Восьмое Марта | 45,73 | 0,18 |
| 1.2 | Территория с. Заплавное | 503,22 | 100 |
|  | Жилые зоны | 229,19 | 45,54 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка | 203,57 |  |
|  | блокированная жилая застройка | 22,66 |  |
|  | малоэтажная многоквартирная (до 3-х этажей включительно) | 2,96 |  |
|  | Общественно-деловые зоны | 6,48 | 1,28 |
|  | Производственные зоны | 4,13 | 0,82 |
|  | Зоны специального назначения | 10,07 | 2,00 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 6,7 | 1,33 |
|  | Зона прочих территории | 120,00 | 23,8 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | 126,64 | 25,16 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 34,80 |  |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования | 91,67 |  |
| 1.3 | Территория п. Восьмое Марта | 45,73 | 100 |
|  | Жилые зоны | 23,15 | 50,62 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка | 21,97 |  |
|  | блокированная жилая застройка | 1,18 |  |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,18 | 0,39 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 6,64 | 14,52 |
|  | Зона прочих территории | 7,33 | 16,02 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | 8,43 | 18,43 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования | 8,43 |  |

2.4.4 Объекты культурного наследия

В настоящее время на территории Заплавненского сельского поселения имеются следующие памятники истории и культуры.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Табл.2.2

| № | Наименование памятника | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
|  | Памятники истории |  |
| 1 | Пямятник войнам гражданской войны | с.Заплавное, сквер, ул. Большевистская |
| 2 | Пямятник войнам Великой Отечественной войны | с.Заплавное, сквер, ул. Октябрьская |
| 3 | Памятник землякам, невернувшимся с полей сражений | с. Запалвное, парк, ул. 60 лет Октября |
| 4 | Братская могила летчиков 8-й воздушной армии, участников Сталинградской битвы | с. Заплавное, кладбище |
|  | Памятники археологии |  |
| 5 | Одиночный курган "Степной поселок - I". Вы сота кургана 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. | кп "Заплавинское" |
| 6 | Одиночный курган "Степной поселок - II". Вы сота кургана 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. | кп "Заплавинское" |
| 7 | Одиночный курган "Заплавное-I". Высота кур гана 2 м. III тыс. до н.э. - XIV в. н.э. | кп "Заплавинское" |

2.4.5 Состояние существующего жилого фонда

Жилой фонд поселка представлен, в основном, индивидуальными жилыми домами с земельными участками площадью от 0,03 до 0,25 га. Застройка блокированными жилыми домами расположена в центральной части села Заплавное по ул. Самохина, ул. Победы, ул. Совхозная, точечно по ул. Перекопская. Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами представлена по ул. Новостройка, ул. Ленинская и ул. Советская.

Фонд капитального строительства по Заплавненскому сельскому поселению на 01.01.2010 г.составляет 63,577 тыс. м2 с количеством проживающих 1759 человек.

| Наименование параметра | Единица измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Фонд капитального строительства - всего | тыс. м2 | 63,577 |
| Численность проживающих | чел. | 1759 |
| в том числе по формам собственности |  |  |
| Частная (жилищный фонд) | тыс. м2 | 59,968 |
| Численность проживающих | чел. | 1759 |
| Государственная (фонд капитального строительства) | тыс. м2 | 3,609 |
| из нее |  |  |
| областная | тыс. м2 | 2,508 |
| муниципальная | тыс. м2 | 1,101 |

Потенциально пригодными территориями для различных типов капитального строительства, в том числе для жилищного строительства являются территории свободные от застройки в селе Заплавное в северо-восточном направлении и в пос. 8-е Марта в западной части поселка.

2.4.6 Система существующих общественных центров с. Заплавное и обеспеченность учреждениями социального бытового и культурного обслуживания Заплавненского сельского поселения.

В настоящее время в административном центре Заплавненского сельского поселения в селе Заплавное существует две точки концентрации объектов культурно-бытового обслуживания населения.

В юго-западной части села по ул. Советская находится исторически сложившийся многофункциональный центр села Заплавное. Здесь в здании дореволюционной застройки размещается администрация сельского поселения. Рядом с ней расположены учреждения здравоохранения – поликлиника, больница, интернат для инвалидов и престарелых, которые занимают целый квартал. Церковь и приходская школа образуют комплекс культовых объектов, придавая своей архитектурой значимость этому месту. Мелкие торговые лавки, аптеки, рынок добавляют суеты в размеренную жизнь села. Традиционно по пятницам именно здесь с раннего утра открывается ярмарка.

Второй по значимоти, но наиболее перспективный центр населенного пункта расположен по улицам 60 лет Октября и Совхозная. Здесь сконцентрированы такие учреждения образования и спорта, как детский сад, школа, стадион.  Неподалеку размещены дом культуры и городской парк, предусмотренные для массовых культурных мероприятий. Отделение сбербанка и почты находиться недалеко от малоэтажных домов и блокированной застройки, характеризующихся наибольшей плотностью населения.

2.4.7 Состояние транспортной инфраструктуры

2.4.7.1 Железнодорожный транспорт

На территории Заплавненского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль, соединяющая Волгоград, Волжский, Ленинск, Капустин Яр, Ахтубинск, Верхний и Нижний Баскунчак, Харабали, Астрахань, а также с такими старанами ближнего зарубежья как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

2.4.7.2 Автомобильный транспорт

Через территорию Заплавненского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Волжский – Средняя Ахтуба – Ленинск – граница области», которая служит для связи с регионами Российской Федерации и странами ближнего зарубежья в юго-восточном направлении.

2.4.7.3 Пассажирский транспорт

Въезд в с. Заплавное осуществляется со стороны трассы «Волжский – Средняя Ахтуба – Ленинск – граница области» по ул. Гагарина.

В настоящий время в с. Заплавное осуществляется движение пассажирского транспорта по маршрутам «Волжский – Заплавное» автобус №102, маршрутное такси №№102, 102а, «Ленинск – Заплавное» автобус №101, маршрутное такси №107.

2.4.8 Уровень развития инженерного  обеспечения

Благоустройство муниципального жилищного фонда в с. Заплавное характеризуется следующими цифрами:

- обеспеченность водопроводом 27%

- обеспеченность канализацией - 54,5%

- обеспеченность центральным отоплением 3,53%

- обеспеченность газоснабжением 60 %

Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение с. Заплавное осуществляется из подземных источников водоснабжения - шахтных колодцев, скважин и поверхностных источников водоснабжения – из р. Ахтуба. Водозабор из р. Ахтуба осуществляется насосной станцией I подъема, вода без очистки подается потребителям. Мощность водозабора – 7,2 тыс.м3 в сутки. Общая протяженность существующих водопроводных сетей 27,6 км, в том числе нуждающегося в замене 13,4 км.

В настоящее время планируется реконструкция существующих водопроводных сетей по улицам Большевисткая, Советская, Бакинская, Красноармейская, Совхозная, 40 лет Победы.

В пос. Восьмое Марта централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует шахтные колодцы и скважины, глубина которых достигает 10 м. качество воды из подземных источников водоснабжения удовлетворительное.

Водоотведение.

В настоящее время в с. Заплавное водоотведение в малоэтажной жилой застройки, детского сада и школы осуществляется при помощи выгребных ям. Затем их содержимое вывозится на поля орошения и фильтрации, расположенные в северо-западной части села.

В поселке Восьмое Марта централизованное водоотведение отсутствует.

Электроснабжение в с. Заплавное и пос. Восьмое Марта осуществляется  от подстанции “Заплавная” 35/10 кВ, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через потребительские подстанции 10/04 кВ.

В с. Заплавное телефонизация осуществляется от собственной АТС.

Теплоснабжение осуществляется только в селе Заплавное для малоэтажной и частично блокированной застройки в центральной части села, а также теплоснабжение детского сада и школы осуществляется централизовано от котельной, находящейся по ул. Гагарина. Здания администрации, больничного комплекса и других общественных строений отапливаются при помощи автономных газовых и электрических котельных.

Газоснабжение.

Село Заплавное газифицировано на 60%. Газоснабжение осуществляется по двуступенчетой схеме распределения газа, газопроводами среднего и низкого давления. Газификация населенного пункта производиться от врезки в межпоселковый газопровод высокого давления. Для снижения давления газа с высокого до среднего восточнее села функционирует АГРС. Для снижения давления газа со среднего до низкого предусмотрен ГРП.

Поселок Восьмое Марта не газифицирован.

2.4.9 Анализ реализации предыдущего генерального плана

2.4.9.1 Экономическая база развития Заплавненского сельского поселения

Проектом планировки и застройки с. Заплавное 1978 года на расчетный срок было предусмотрено увеличение населения с. Заплавного до 2255 человек. Современная численность населения на 01. 01. 2011 г. превышает расчетные данные и составляет 3912 человек.

В настоящее время на территории с. Заплавное отсутствуют крупные промышленные предприятия способные обеспечить работой трудоспособное население села. Потребность в квалифицированных кадрах значительно ниже имеющихся трудовых ресурсов. Местное население вынуждено искать работу в районном центре – г. Ленинск, городском округе г. Волжский, р.п. Средняя Ахтуба.

Проектом планировки и застройки 1978 г. на расчетный срок обеспеченность общей площадью предполагалось довести до 18 м2 на человека, что по расчетам должно составлять 40590 м2. Однако в настоящее время обеспеченность полезной общей площадью составляет 16,25 м2на человека.

Развитие села Заплавное предполагало увеличение существующей застройки за счет освоения прилегающих свободных территорий. Основное развитие получило строительство индивидуальных жилых домов, однако проектом планировки были предусмотрены блокированная и малоэтажная застройка и обеспечение транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Проектом планировки и застройки пос. Восьмое Марта 1979 г. на расчетный срок было предусмотрено увеличение населения до 640 человек. В настоящее время численность населения поселка составляет 367 чел., из которых трудоспособного населения 165 человек.

Экономическая база для развития данного населенного пункта практически отсутствует. В поселке действуют только два личных подсобных хозяйства, на которых заняты около 10 человек. Остальное трудоспособное население вынуждено искать работу в с. Заплавное или других ближайших населенных пунктах.

2.4.9.2 Сфера культурно-бытового и социального обслуживания

В настоящее время в с. Заплавное действуют детский сад на 115 мест, среднеобразовательная школа на 388 мест,  дом культуры, больничный комплекс (участковая больница на 15 коек, поликлиника), дом-интернат для престарелых и инвалидов, функционируют почта и отделение сбербанка, а также несколько коммерческих объектов торговли – магазины, аптеки. Предусмотренная проектом планировки баня на 26 мест, гостиница, столовая, торговый центр отсутсвуют.

В пос. Восьмое Марта из объектов культурно-бытового и социального обслуживания имеются только ФАП, обслуживающий 300 человек и магазин товаров первой необходимости. Предусмотренные по проекту планировки и застройки детский сад, школа, отделение связи, отделение сбербанка, клуб, предприятие бытового обслуживания, баня, предприятие общественного питания, гостиница отсутствуют.

2.4.9.3 Озеленение

Предыдущим проектом планировки с. Заплавное предусматривалась организация системы зеленых насаждений, охватывающая всю селитебную территорию и состоящая из различных зеленых устройств: парков, скверов, центральных площадей и улиц, озеленения участков жилого и обественного назначения, ограждения зеленными насаждениями учреждений социального обслуживания – детских садов и школ, административно-культурного центра и мест отдыха, а также защитных зон.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на проектный срок должна была составить 4,3 га с обеспеченностью 19 м2 на жителя. Это не было реализовано.

В настоящее время площадь зеленых насаждений всего 0,72 га, что составляет 1,8 м2 на жителя.

Проектом планировки пос. Восьмое Марта также было предусмотрено озеленение и благоустройство населенного пункта. Однако в настоящее время озеленение поселка осуществляется естественным путем всхода поросли тополя, вяза.

2.4.9.4 Внешний транспорт и улично-дорожная сеть.

Проектом планировки и застройки с. Заплавное и пос. Восьмое Марта было предусмотрено строительство и благоустройство улиц и дорог. Проект учитывал основные направления внешних и внутренних грузопотоков, противопожарные и санитарные требования, а также предусматривал организацию пешеходных путей.

Во испольнение проектных решений были покрыты дорожными одеждами ул. Гагарина, часть улицы Ленинская, ул. Самохина, ул. 60 лет Октября, ул. Совхозная ул. 40 лет Победы, ул. Советская, часть улицы Тамбовская, ул. Строительная, переулки Саратовский и Московский.

Для обслуживания транзитного транспорта и индивидуального транспорта населения с. Заплавное и пос. Восьмое Марта построена АЗС.

2.4.9.5 Инженерная подготовка территории

Предыдущим проектом с. Заплавное предусматривались такие инженерные мероприятия по благоустройству территории и защите от подтопления как засыпка оврагов, различного рода углублений и выямок с целью предотвращения скопления воды. В большей степени данные предприсания не были выполнены. На территории с. Заплавное существуют нарушенные территории, требующие засыпки и планировки.

В настоящее время остро стоит вопрос с подтоплением территорий на месте пересохшего лимана Кужиры. Подпочвенные воды, выходящие на поверхность склона, наполняют природное углубление, вызывая заболачивание местности площадью 50,42 га.

В пос. Восьмое Марта существует обвалование, призванное защитить территорию населенного пункта от затопления в период весеннего половодья.

2.4.9.6  Газоснабжение

Проектом планировки и застройки с. Заплавное на перспективу предусматривалось снабжение природным газом по двухступенчатой системе распределения газа, газопроводами среднего и низкого давления. Для снижения давления газа со среднего до низкого предусматривалось установка 2-х газораспределительных пункта.

В соответствии с Программой газификации Волгоградской области, предприятиями РАО «Газпром» были построены магистральный газопровод и автоматическая газорегуляторная станция (АГРС) и ГРП. Котельная переведена на газ.

В настоящее время в с. Заплавное существует разветвленная система газоснабжения: имеются газораспределительные сети среднего давления 1 и 2 категории, сети низкого давления, регуляторные пункты шкафного типа.

Проектом планировки и застройки пос. Восьмое Марта газоснабжение предполагалось осуществлять с помощью баллонных установок. Газоснабжение блокированной двухэтажной застройки предусматривалось от групповых установок сжиженного газа. В настоящее время поселок не газифицирован.

2.4.9.7 Теплоснабжение

Проектом планировки и застройки с. Заплавное на перспективу было предусмотрен перевод котельной на природной газ. Также проектировалось теплоснабжение малоэтажной и блокированной жилой застройки, объектов социального обслуживания – детского сада, школы, дома культуры, торгового центра и бани.

В настоящее время централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением охвачены малоэтажные дома по ул. 60 лет Октября, блокированная застройка по улицам 40 лет Победы, Совхозная и Самохина, детский сад, школа, дом культуры в центре села.

В пос. Восьмое Марта проектом планировки и застройки было предусмотрено централизованное теплоснабжения и горячее водоснабжения объектов социального обслуживания, производственного назначения, а также блокированной жилой застройки. Однако проектные решения на данный момент не реализованы. В настоящее время котельная в поселке отсутсвует.

2.4.9.8 Водоснабжение и канализация

Проектные решения по разделу «Водоснабжение» принятые в проекте планировки и застройки с. Заплавное 1978 г. реализованы в полном объеме.

Однако на сегодняшний день состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное и требует ремонта или полной замены.

Проектные решения по разделу «Канализация» реализованы не были. Проектом планировки и застройки предусматривалась централизованная  система канализации жилой, общественной и производственной зон.

В пос. Восьмое Марта проектом планировки и застройки предусматривалось централизованное канализование стоков из блокированной жилой застройки объектов социального обслуживания.

Однако данные проектные решения реализованы не были. В настоящее время сетей канализации в поселке нет. Население использует надворные уборные.

2.5 Выводы комплексного градостроительного анализа территории Заплавненского сельского поселения.

Комплексный градостроительный анализ территории Заплавненского сельского поселения (в границах с. Заплавное и пос. Восьмое Марта) выявил, что вышеуказанные населенные пункты имеют потенциал для экономического развития и качественного улучшения поселковой среды на основе сохранения историко-культурного наследия в с. Заплавное и развития рекреационного комплекса в пос. Восьмое Марта.

Транспортно-географическое положение с. Заплавное и пос. Восьмое Марта создает благоприятные условия для отдыха городского населения. Наличие водных поверхностей – р. Ахтуба и ресурсов пойменного ландшафта, а также насаждений лесного фонда создает предпосылки для природно-градостроительного перспективного развития данных населенных пунктов. В пос. Восьмое Марта имеют возможность развиваться мелкие фермерские хозяйства.

Учитывая все выше изложенное, можно сделать следующие выводы о направлениях развития населенных пунктов и эффективности использования территории:

Село Заплавное

- с. Заплавное имеет территориальные ресурсы за пределами поселковой черты;

- основным направлением развития с. Заплавное является северо-западное направление;

- в пределах села имеются резервные территории для развития промышленной и коммунально-складской зон.

Поселок Восьмое Марта

- территориальные ресурсы за пределами поселковой черты в западном направлении от существующей границы населенного пункта;

- основными направлениями развития пос. Восьмое Марта являются северо-восточное и юго-западное направления;

К основным проблемным факторам современного состояния населенных пунктов относятся:

- недостаточно эффективное использование производственных территорий,

- недостаточный уровень благоустройства;

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- недостаточное развитие социальной инфраструктуры;

- неблагоустроенность прибрежных территорий.

3 Концепция градостроительного развития

Заплавненского сельского поселения.

Градостроительная  концепция генерального плана базируется на результатах комплексного градостроительного анализа территории поселения – экономических, социальных, природно- экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

3.1 Основные направления социально-экономического развития Заплавненского сельского поселения.

Основной целью социально-экономического развития Заплавненского сельского поселения является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивый его рост и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения. Для достижения цели потребуется решение следующих задач:

- увеличение рождаемости населения, рост денежных доходов населения, увеличение собственных доходов бюджета района, что возможно при формировании такой модели экономики, которая обладает долгосрочным потенциалом динамического роста – повышение эффективности агропромышленного комплекса, создание рабочих мест, увеличение занятости населения за счет развития данного сектора экономики на проектный период в 1,5 раза;

- увеличение продолжительности жизни населения предусматривается за счет развития социальной сферы, улучшения экономической обстановки, обеспечения жильем молодых семей, проведения природоохранных мероприятий, проведения активной социальной политики, расширения и улучшения материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования.

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на повышение инвестиционной привлекательности, а также улучшение адресной поддержки молодых семей, материнства  и детства.

Приоритетом экономической политики определено развитие сферы услуг, как реального сектора формирования дохода.

Предусматривается реализация высокоокупаемых инвестиционных проектов в промышленности, на  транспорте и связи, агропромышленном комплексе, малом предпринимательстве, на финансовом рынке. Планируется проведение  мероприятий  по снижению заболеваемости населения, адресной  поддержки материнства и детства, строительство очистных сооружений.

Приоритетными направлениями экономики являются развитие промышленного и транспортного комплекса, развитие агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

3.1.1 Экономическая база развития

Заплавненского сельского поселения.

3.1.1.1 Агропромышленный комплекс и коммунально-складское хозяйство.

Генеральным планом  предусматривается сохранение агропромышленных объектов на закрепленных территориях.

Заплавненское сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 64%. Данные земельные ресурсы расположены неравномерно. Большая их часть сосредоточена на севере, где климат сухой и жаркий, и более подходящий для выращивания зерна. На юге – земли сельскохозяйственного назначения находятся в благоприятных условиях: климат здесь более влажный, мягкий, сельскохозяйственные угодья находятся под защитой лесополос от ветра.

В агропромышленном комплексе основными проблемами определены:

-снижение природного потенциала отрасли - плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

- медленное развитие лизинга оборудования и техники.

Негативное влияние оказывает растущий диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, между себестоимостью и ценой реализации. Наблюдается повсеместная деградация земельных ресурсов (вынос питательных веществ почвы в шесть раз превышает поступление с удобрениями).

Сельскохозяйственное производство на современном этапе испытывает острую потребность в разработке новых технологий, базирующихся на более полном использовании агроклиматических и энергетических ресурсов. Основной задачей развития агропромышленного комплекса является обеспечение производственной безопасности района и поддержка местных сельхозпроизводителей.

Районная политика поддержки сельхозтоваропроизводителей направлена на осуществление поддержки элитного семеноводства, оказание помощи личным подсобным хозяйствам в обеспечении кормами, молодняком скота и птицы, в закупке излишков продукции, выращенной в личных подворьях, реализации мероприятий по развитию производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных и фермерских хозяйствах и приобретения техники на условиях лизинга.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

В селе Заплавное действуют

- Цех по приготовлению субстрата для выращивания грибов

- Мебельный цех

- Склады, хранилища

- Гаражи

- Парниковое хозяйство (за границами населенного пункта)

В пос. Восьмое Марта ведется личное подсобное хозяйство:

- Тепличное хозяйство

- Ферма крупного рогатого скота до 100 голов

Схемой территориального планирования создание новых производств промышленности, агропромышленности или коммунально-складского хозяйства не предусмотрено.

3.1.1.2 Предприятия малого бизнеса  и личные подсобные хозяйства

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость,

- высокая степень гибкости,

- возможность быстрой перестройки производства,

- малый фонд зарплаты,

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы,

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий,

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Малый бизнес пока еще находится в стадии создания, поэтому особенно важно льготное кредитование субъектов малого предпринимательства. В секторе малого предпринимательства сохраняются административные барьеры, недостаточная информационно- консультативная поддержка.

В структуре сферы малого предпринимательства лидируют сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание. На сегодняшний день в Заплавненском сельском поселении отсутсвуют предприятия сетевой торговли, что безусловно благоприятствует развитию малого предпринимательства.

В системе мер по формированию эффективной сферы малого бизнеса проектом определено продолжение реализации мер поддержки предпринимательства, включающих комплекс мероприятий по созданию нормативно-правовой базы для дальнейшего развития малого предпринимательства, финансово- кредитная и инвестиционная, образовательная  поддержка и кадровое обеспечение малого предпринимательства.

Продолжится работа по участию средних и малых предприятий в системе муниципальных законов, создание информационных систем, обеспечивающих доступность для субъектов предпринимательства информации муниципальных заказов, создание информации об объявляемых муниципальных закупках товаров и услуг.

Совместно с Облкомстатом предусматривается создание системы учета показателей деятельности субъектов малого предпринимательства для проведения объективного анализа их участия в формировании доходной  части бюджетов, а также для определения наиболее динамично развивающихся отраслей деятельности субъектов малого предпринимательства.

В ходе проведения экономической реформы получили развитие личные подсобные хозяйства. Развитие подворий населения связано со снижением уровня жизни. Значительная часть продукции подсобного хозяйства используется для личного потребления. Развитие личных подсобных хозяйств населения сдерживается отсутствием рыночных структур по доставке продукции и высокими транспортными затратами. Не сформирована система закупок и своевременных расчетов за сданную продукцию. Районная политика поддержки сельхозтоваропроизводителей  направлена на оказание помощи личным подсобным хозяйствам населения в обеспечении подворий кормами.

3.1.2 Население

На протяжении последних лет в Заплавненском сельском поселении наблюдаются негативные тенденции в демографических процессах. Определяющим фактором является естественная убыль населения. Наблюдается  незначительное ежегодное снижение численности населения с 2000 года.

Так, в 2009 году число

родившихся– 51 чел.

умерших– 119 чел.

естественная убыль – 68 чел.

Численность постоянного населения на 01.01. 2009г – 4274 чел.

После 1989 года естественный прирост имеет возрастающее отрицательное значение.

За последние годы интенсивность миграционного прироста снизилась до отрицательных значений. Приток вынужденных переселенцев наблюдался в середине 90-х годов. Сокращающийся миграционный прирост перестал компенсировать потери населения, вызванные естественной убылью, и численность населения стала сокращаться.

Миграционная убыль усиливает темпы снижения численности населения.

Возрастной состав населения

Табл.3.1

| Возрастные группы населения | 2009 год (чел.) |
| --- | --- |
| Дети от 0 – 16 лет | 1008 |
| Население трудоспособного возраста | 2103 |
| Старше трудоспособного возраста | 1163 |

Население Заплавненского сельского поселения, в зависимости от участия в сфере производства и характера трудовой деятельности, подразделяется на

- градообразующую группу, состоящую из населения занятого на предприятиях и учреждениях градообразующего значения;

- обслуживающую группу, состоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслуживания поселка;

- несамодеятельную, состоящую из детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, лиц занятых в домашнем хозяйстве.

Градообразующая и обслуживающая группы населения составляют самодеятельную группу населения, участвующую в общественном производстве.

Прогнозная численность населения Заплавненского сельского поселения учитывает сложившуюся тенденцию изменения численности населения. На основании анализа динамики численности населения районного центра за последние годы можно предположить, что на перспективу население Заплавненского сельского поселения увеличится до 4565 чел.  (увеличесние ≈7% от совремееной численности населения). Перспективные расчеты численности населения строятся на гипотезах относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции населения.

Изменить сложившуюся обстановку для всей Волгоградской области возможно только при значительном улучшении экономической и социальной политики, разработки мероприятий на улучшение демографической ситуации в стране.

К числу факторов, позволяющих улучшить демографическую обстановку относятся:

- социальная поддержка населения;

- семейная политика;

- молодежная политика;

- здравоохранение;

- культура.

Меры социально-демографической политики, предпринимаемые в последнее время в нашей стране, способны повлиять на повышение рождаемости. К основным направлениям действий относится проблема занятости населения, которая должна решаться:

- созданием новых рабочих мест, преодолением дефицита рабочих мест  посредством проведения инвестиционной политики с направлением капитальных вложений в перспективные предприятия;

- последовательной стабилизацией и повышением уровня жизни, усилением адресной социальной поддержки населения;

- проведением взвешенной миграционной политики, обустройством мигрантов.

Все эти мероприятия могут привести к увеличению населения поселения. Предположительная численность населения Заплавненского сельского поселения по возрастной структуре может распределиться следующим образом:

Табл.3.2

| Группы населения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % |
| Всего | 4274 | 100 | 4565 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста | 1008 | 23,58 | 776 | 16,99 |
| В трудоспособном возрасте | 2103 | 49,20 | 2303 | 50,44 |
| Старше трудоспособного возраста | 1163 | 27,21 | 1486 | 32,55 |

На приведенной выше схеме отражено «старение» населения. Данная демографическая тенденция характерна как для Волгоградской области в частности, так и для всей Российской Федерации в общем.

3.2 Основные направления градостроительного развития

3.2.1 Основные направления социально-экономического развития

Заплавненского сельского поселения

На основании градостроительного анализа территории Заплавненского сельского поселения были определены основные направления градостроительного развития с. Заплавное и пос. Восьмое Марта.

Генеральным планом предусматривается развитие центра сельского поселения с северо-восточной части. Также границы с. Заплавное расширяются на западе с целью включить существующую жилую застройку в границы населенного пункта, так как данные кварталы индивидуальных жилых домов являются неотъемлемой частью с. Заплавное.

Существующие зеленые насаждения остаются неприкосновенными.

Прирезаемые площади на северо-западе с. Заплавное предназначаются преимущественно для расширения индивидуальной жилой застройки.

Существующие резервные территории в границах с. Заплавное используются для строительства индивидуальных жилых домов, коммунально-складских объектов, а также предназначены для сельскохозяйственного использования – ведения садоводства и огородничества.

Площадь с. Заплавное

| По проекту планировки и застройки | Современное положение | На расчетный срок по генеральному плану |
| --- | --- | --- |
| 292,5 га | 503,22 га | 625,48 га |

Генеральным планом предусматривается градостроительное развитие пос. Восьмое Марта – в западной части населенного пункта проектируется застройка индивидуальными жилыми домами, а также открытый спортивный комплекс и благоустройство рекреационной зоны с выходом к р. Ахтуба.

Существующие резервные территории в границах пос. Восьмое Марта используются для строительства индивидуальных жилых домов, объектов социального обслуживания.

Площадь пос. Восьмое Марта

| По проекту планировки и застройки | Современное положение | На расчетный срок по генеральному плану |
| --- | --- | --- |
| 16,859 га | 45,73 га | 52,07 га |

3.2.2 Основные мероприятия градостроительного развития функционально-пространственной среды с. Заплавное и пос. Восьмое Марта

1. Реализация максимально-эффективного использования территории населенных пунктов – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

2. Реорганизация береговой зоны: комплексное благоустройство и озеленение, создание благоустроенного пляжа в с. Заплавное, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, природоохранные мероприятия по организации прибрежной защитной полосы р. Ахтуба.

3. Сохранение и развитие структуры населенных пунктов,а также системы их общественных центров.

4. Градостроительное освоение новых территорий и обеспечение мероприятий по их безопасному использованию.

5. При формировании сбалансированной природно-урбанизированной структуры населенных пунктов, находящихся на территории Волго-Ахтубинской поймы или вблизи нее, попадающих в водоохранную зону р. Ахтуба, необходимо не только сохранение естественных ландшафтов, но и активное формирование природного каркаса:

- благоустройство берегов р. Ахтуба;

- организация рекреационных зон;

- озеленение объектов транспортных коммуникаций;

- благоустройство зеленого фонда.

3.2.3 Проектное функциональное зонирование территории.

Градостроительная деятельность согласно Градостроительному кодексу РФ осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории населенных пунктов является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Генеральный план - это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывая сложившуюся планировочную структуру, особенности использования земель сельского поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- жилые зоны – зоны различных строительных типов в соответствии с типом и этажностью застройки:

зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона блокированной застройки, зона малоэтажной застройки;

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – промышленные, коммунально-складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, связи;

- зоны рекреационного назначения: леса, парки, скверы, лесопарки, зоны отдыха и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны специального назначения – зоны предназначены для размещения кладбища, очистных сооружений, объектов санитарно-технического назначения, а также организации санитарно-защитного озеленения;

- зоны сельскохозяйственного использования на территории населенных пунктов предполагают ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и огородничества;

При разработке предложений по проектному зонированию территории в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон;

- организация рекреационных зон вдоль р. Ахтуба, развитие поселкового центра, строительство новых жилых районов;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре поселковых территорий, формирование спортивных и парковых зон;

- строительство скверов и бульваров в новых жилых районах;

- резервирование поселковых территорий для перспективного градостроительного развития.

3.2.4 Охрана культурного наследия

В соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 года, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 года и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 года «Об утверждении нового списка исторических населенных мест  РСФСР» с. Заплавное Ленинского муниципального района Волгоградской области отнесено к историческим населенным местам.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Комплексное обследование с. Заплавное, с целью выявления объектов культурного наследия археологии, архитектуры и градостроительства и неучтенных памятников истории должно быть проведено специализированными и лицензированными юридическими или физическими лицами по поручению Комитета по культуре администрации Волгоградской области.

Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с законодательством.

Охрану ценной исторической среды с. Заплавное следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

В рамках проекта генерального плана Заплавненского сельского поселения осуществлена работа по выялению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В состав чертежей генерального плана входит историко-культурный опорный план, на котором отражены границы исторического центра с. Заплавное.

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

Дом купца А.П.Конякина

с. Заплавное, ул. Ленинская, 73

Вскоре после Отечественной войны 1812 года с ватагой бурлаков, таскавших баржи по реке Ахтуба, пришел в село Пришиб восьмилетний мальчик - Акинфий. Лямку тянул его 15-летний брат, а Акинфий был помощником. Бог знает, из каких краев занесло этих крепостных детей в наше Заволжье, но именно здесь маленький бурлак стал Акинфием Прокофьевичем. Начал с малого - торговал с лотка пирожками у местных купцов, затем стал коробейником. Юношу заметил один из пришибинских купцов и отдал за него замуж свою засидевшуюся в девичестве старшую дочь. Невеста не блистала красотой, зато приданое было солидным. Первая жена Акинфия Конякина вскоре умерла, а полученный от женитьбы стартовый капитал вдовец с умом вложил в торговое дело. Да и вдовствовал недолго.

Женившись во второй раз, купец обзавелся многочисленным семейством и продолжал заниматься торговлей. Постоянным местом жительства Акинфий Прокофьевич избрал село Заплавное, построив на улице Подгорной двухэтажный дом из красного кирпича. В 1871 году Конякин открыл первую в Царевском уезде постоянную мануфактурную лавку, другие магазины, стал совладельцем пароходного общества «Русь». Держал два торговых дома в Царицыне.

Сыновья Акинфия, Александр Конякин и его старший брат Федор, купечествовали в селе Пришиб. В доме, где жил Александр Акинфиевич, в настоящее время располагается администрация города Ленинска. От отца он унаследовал большое богатство. Александр был образованным человеком, имел большую библиотеку, водил дружбу с творческой интеллигенцией. На свои средства он строит в Пришибе школу, затем мужскую гимназию. В селе Царев - женскую гимназию, где попечительницей становится его жена Анастасия, дочь заплавинского купца Василия Юдина. Александр Конякин выделял деньги на содержание в Пришибе трех православных храмов и не жалел средств на поддержку революционеров. Его купеческие дела шли удачно. Незадолго до революции купец первой гильдии Александр Акинфиевич Конякин и купец Василий Федорович Лапшин на конгрессе предпринимателей в Брюсселе получили золотые медали, на которых начертано: «Лучшему производителю сельского хозяйства». Этих наград купцы удостоились за представленных лошадей и быков, выращенных в нашей пойме и удививших всю Европу.

После революции Александр Конякин стал ярым приверженцем советской власти и добровольно передал «народу» все свои сбережения и фамильные ценности. Во время Гражданской войны был наркомом продовольствия в 10-й Красной армии. Последние годы жизни работал извозчиком на Сталинградском вокзале. Умер в 1935 году от сердечного приступа.

Его жена Анастасия Васильевна пережила его на три года, скончавшись в ночлежке от туберкулеза. Их младшую дочь Антонину, которая не захотела отречься от родителей и поменять фамилию, не принимали в комсомол. Она закончила медицинские курсы и добровольцем ушла на фронт. При отступлении советских войск, помогая бойцам переправляться через Днепр, попала в плен. Была узницей Бухенвальда, активно участвовала в подпольном Сопротивлении, награждена многими иностранными наградами. Последние годы Антонина Александровна жила в Волгограде. Там же живут сейчас ее дочь Людмила, внуки Олег и Николай. Все они - медицинские работники. Никаких претензий на недвижимость, оставшуюся от предков в Ленинском районе, потомки купцов Конякиных не предъявляли.

В доме купца А.П. Конякина во время Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. располагался госпиталь.

В настоящее время многоквартирный жилой дом.

Дом Смирнова-Камышова.

ул. Большевистская (центральная площадь села)

В XIX веке всвязи с развитием сельского хозяйства село Заплавное постепенно расширялось и застраивалось. Из ближайших губерний прибывали кустари-ремесленники. В с. Заплавном было обнаружено сырье для изготовления изделий из глины. В 1863 г. местным крестьянином Смирновым-Камышовым был построен кирпичный завод. В 60-е годы XIX стали появляться первые кирпичные строения, так как промышленник Камыш начал строительство собственного двухэтажного дома из кирпича со своего завода. В низах этого дома он открыл лавку с железоскобяными и пеньковыми товарами. Тогда же он открыл первую торговлю лесом.

После пожара в храме в этом домовладении была размещена церковь с часовней. Позже дом Смирнова-Камышова принадлежал местному священнику. В советский период в здании располагался сельский совет.

Дом купца Юдина

ул. Советская (зданий администрации Заплавненского сельского поселения)

Во второй половине XIX века в с. Заплавном сложилась сильная и богатая купеческая верхушка. Местные предприниматели не только торговали, но и скупали скот, зерно, шерсть и охотно давали товары в кредит под урожай. Купцы, имеющие свои пароходы, являлись членами «Ахтубинского пароходного общества». Выгодна была в степном регионе и торговля лесом. Характерной чертой местного купечества было то, что его ряды пополнялись из таких социальных групп как крестьянство и мещанство.

Купец Юдин занимался перепродажей зерна, сплавлял лес по Волге.

Купцы Брейкин и Мальков торговали.

Дом купца Брейкина

ул. Советская, 20

Торговые ряды Малькова

ул. Советская, 31

Дом кулаков Назаровых

ул. Советская ,25

Кулаки Назаровы имели около 5 тыс. голов крупного рогатого скота. В нижней части жилого дома располагалась торговая лавка. Назаров В.А. был русским малограмотным крестьянином. Арестован и обвинен в принадлежности к антисоветской группе тройкой ПП ОГПУ Нижневолжского края 9 февраля 1930 года и приговорен к пяти годам лишения свободы. В 1960 году реабилитирован.

Во время Великой Отечественной войны домовладение Назаровых было приспособлено под госпиталь для раненных.

4. Проектные градостроительные мероприятия

4.1. Структурно-планировочные решения

Основными элементами, определяющими планировочную и архитектурно-пространственную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтный и урбанизированный ландшафты, образующие ветвисто-сетевую структуру единого планировочного каркаса территории;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории, естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную обособленность функционирования отдельных частей поселка (р. Ахтуба);

- основные функциональные подсистемы, характеризующие относительную средовую однородность, систему территорий природного комплекса, поселковых центров, производственных территорий, жилых и иных территорий.

Сложившаяся структура населенных пунктов представляет основу для дальнейшего развития. В формировании планировки с. Заплавное большое значение имеет р. Ахтуба и территория с уклоном 97%, в пос. Восьмое Марта  - р. Ахтуба и соседство с землями лесного фонда.

Учитывая рельеф, размываемые берега р. Ахтуба, охранные режимы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы проблемой при проектировании Генерального плана оказалась сложность организации жилых зон и создания благоприятных условий проживания населения, удобных транспортных и пешеходных связей между существующими центрами и проектируемыми участками перспективной жилой застройки.

Резервные территории для жилищного строительства в с. Заплавное имеются  в северо-восточной части населенного пункта, так же на севере и северо-западе села имеются неиспользуемые территории, которые в перспективе, возможно, использовать под инвестиционные площадки коммунально-складского назначения, строительство коммерческой недвижимости или нового жилищного строительства в виде индивидуальных жилых домов. Однако необходимо учитывать санитарно-защитные зоны очистных сооружений и наличие расширяемого в рамках данного генерального плана кладбища.

В пос. Восьмое Марта возможности для освоения новых территорий для жилищного строительства весьма ограничены. С севера естественным рубежом является р. Ахтуба и ее водоохранная зона, с запада земли лесного фонда, с востока ферма крупного рогатого скота с санитарно-защитной зоной, а на юге развитие поселка ограничивают земли сельхозназначения. Кроме того пос. Восьмое Марта находится в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», на территории которого введен ряд ограничений на ведение хозяйственной деятельности.

4.2. Развитие системы общественных центров

и комплексов.

Общественные центры являются важным социально-градостроительными элементами планировочной структуры с. Заплавное. Настоящим генеральным планом предусматривается развитие двух уже существующих подцентров по улицам Советская и 60 лет Октября и создание нового во вновь проектируемом жилом районе по ул. Гагарина.

Общественные подцентры являются важнейшим социально- градостроительным элементом планировочной структуры населенного пункта. Здесь предполагается развитие функций общественного подцентра за счет насыщения центро-формирующими объектами. В зонах общественных подцентров жилых районов с. Заплавное проектом предусматривается формирование обслуживающих комплексов, бульваров, скверов, и пешеходных зон. В настоящее время в периферийной части поселка общественные центры практически отсутствуют, а их роль выполняют локальные объекты обслуживания, обеспечивающие минимальный уровень обслуживания.

В генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественных подцентров:

подцентр по ул. Советская: формирование административного центра, с комплексом социального обслуживания (объекты здравоохранения), с сохранением историко-культурной среды;

подцентр по ул. 60 лет Октября: благоустройство существующего массива зеленых насаждений для выполнения рекреационной функции. Наличие в данной общественной зоне учреждений культуры, образования и спорта создает предпосылки для создания детского и молодежного центров.

подцентр по ул. Гагарина: в данной общественной зоне предполагается развитие деловой и финансовой активности путем создания административно-офисных зданий с соответствующей коммуникационной инфраструктурой. Близость к коммунально-складским площадкам и к транспортной артерии Ленинского района – автодороге «Волгоград – Астрахань» является основанием для формирования логистического центра. Данное проектное решение позволит создать дополнительные рабочие места местным жителям и послужит толчком к развитию всего сельского поселения в целом.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Население- 4565 чел.

Таблица 4.1

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норма СНиП на 1000 чел. | Размещается в проекте | Уровень обеспеченности на 1000 чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Сущ./сохран | Новое строительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Детские образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | мест | 74 | 338 | 115 | 61 | 70% |  |
| Общеобразовательные школы | учащ | 140 | 639 | 500 | 63 | 75% |  |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-спортивные сооружения |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест | 28 | 127 | 105 |  | 100% | Расчетный норматив взят согласно Социальным нормативам и нормам от3 июля 1996г. №1083-Р |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | кв.на 1тыс.чел. | 0,5 | 3 | - | 3 | 100% |  |
| Стационары всех типов | коек | 13,5 | 62 | 15 | - | 24% | Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | пос/см | 18,1 |  |  |  |  | Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* |
| Фельдшерско-акушерский пункт | По заданию на проектирование |  |  | 1 | - |  |  |
| Аптеки | ед. | 1объект на 15-20 тыс.чел. |  | 3 | - | 100% |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. на1тыс.чел. | 80 | 365 | 16750 | 16897 | 100% |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы и учреждения клубного типа с помещениями для досуга | мест на 1тыс.чел | 100 | 460 | 400 | - | 87% | Расчетный норматив взят согласно Социальным нормативам и нормам от 3 июля1996г. №1083-р |
| Библиотеки | 1 ед. на 3-5 тыс чел | 1 | 1 | 1 | - | 100% | Расчетный норматив взят согласно Социальным нормативам и нормам от 3 июля1996г. №1083-р |
| Магазины | м2 торг.площ. на1тыс.чел | 280 | 1279 | 1300 | - | 98% |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1тыс.чел. | 40 | 182 | - | 185 | 100% |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг площ. на 1 тыс.чел. | 24 | 110 | 740 | - | 100% |  |
| Предприятия бытового обслуживания | р.мест на 1тыс.чел. | 9 | 41 | 15 | - | 35% |  |
| Предприятия коммунального и жилищно-коммунального обслуживания |
| Бани | мест на 1 тыс.чел. | 5 | 23 | - | 25 | 100% |  |
| Отделения сбербанка | опер.место | 1 опер.место на 2-3тыс чел. | 2 | 2 | - | 100% |  |
| Отделение связи | объект | 9-18 тыс.объект IV категории | 3 | 1 | - | 100% |  |
| Жилищно-эксплуатационная организация | объект | 1 объект на население до 20тыс | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Пожарное депо | пож.авт. | 2* 2х6 на население от 20-50тыс | 1 | - | 1/1 | 100% | кол-во депо/кол-во авт |
| Кладбище традиционного захоронения |  | га на 1 тыс.чел. | 4,5 | 5,59 | 4,68 | 100% |  |

4.3. Градостроительная организация жилых зон.

Жилищный фонд

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач генерального плана.

4.3.1 Существующее положение

Жилищный фонд на 01.01.2010 года составил 63 577 тыс. м2. На одного жителя приходится 14,7 м2 общей площади. В населенных пунктах Заплавненского сельского поселения преобладает одноэтажная застройка. Многоквартирные 2-х этажные жилые дома представлены по ул. 60 лет Октября, ул. Советская и Ленинская. Точечная застройка блокированными двухквартирными жилыми домами размещена по ул. Ленинская, Новостройка, Совхозная, 40 лет Победы, Советская, пер. Московский, Самарский. Остальной жилищный фонд представлен одно- и двухэтажными индивидуальными жилыми домами.

Структура поселкового жилищного фонда по формам собственности распределяется следующим образом:

Табл.4.2

| Наименование | Общая площадь тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд поселка, всего: | 63 577 | 100 |
| В том числе |
| частная | 59 968 | 94 |
| государственная: | 3 609 | 6 |
| областная | 2 508 | 4 |
| муниципальная | 1 101 | 2 |

Жилищный фонд характеризуется крайне низким уровнем благоустройства. Общая площадь всего жилищного фонда оборудована:

- водопроводом– 27 %;

- центральным отоплением– 3,53 %;

- газом – 60%.

4.3.2 Новое жилищное строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- сохранение существующей капитальной и индивидуальной застройки;

- улучшение экологической ситуации при сохранении природной среды;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- увеличение территории жилой застройки за счет освоения свободных территорий.

При росте численности населения учитывался рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях. В с. Заплавное предусматривается освоение территорий в северо-восточной части. В данном направлении проектируется массив индивидуальной жилой застройки. На западе населенного пункта предполагается расширение существующих границ и новым жилищным строительством на свободных территориях. По ул. Ленинская также предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов. Проектируемая блокированная застройка располагается по ул. 60 лет Октября.

В пос. Восьмое Марта предусматривается строительство индивидуальных жилых домов в западной части населенного пункта по ул. Лесная.

Зона перспективного жилищного строительства составляет 50 га

на I очередь		на перспективу

В с. Заплавное			22,28 га			22,74 га

В пос. Восьмое Марта		1,89 га			1,21 га

Всего:				24,17 га			23,95 га

Норма обеспеченности общей площадью на перспективу составляет 35 м² на человека. В соответствии с этим, учитывая принятую численность населения сельского поселения на перспективу равную 4565 чел., количество требуемой  площади составляет 159 775 м². При существующем жилом фонде 63 577 м² необходимо построить 96 198 м².

В генеральном плане Заплавненского сельского поселения определены следующие направления градостроительной организации жилых зон:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах земель населенных пунктов;

- строительство нового жилищного фонда с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудования территории и строительством объектов социальной сферы; устройством спортивных и парковых зон;

- реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение жилых зон, создание новых озелененных пространств и спортивных устройств.

4.4 Организация социальных услуг и системы сервиса

. Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание;

-культурно-образовательная сфера;

-комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время, за исключением детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие социальной инфрастуктуры будет происходить исходя из приоритетных функций Заплавненского сельского поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

Общеобразовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 74 мест на 1000 жителей. Проектом предлагается в течение первой очереди ввести в эксплуатацию детский сад в пос. Восьмое Марта на 61 место. В связи с развитием жилых районов в с. Заплавное укрупнить вместимость существующего детского сада до 20 чел. в группе.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в Заплавненском сельском поселении  функционирует 1 общеобразовательная школа на 500 мест, в которой занимаются 388 учеников.

Таким образом, количество учащихся на 1000 чел. в Заплавненском сельском поселении составляет:

388*1000/4274=90 учеников, где 4274 – численность населения Заплавненского сельского поселения на 01.01.2009 года.

Если расчет вести по возрастной структуре, то численность населения школьного возраста от 7 до 16 лет составляла 684 чел. Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9кл.), необходимое количество мест должно составлять:

684*1000/4274= 160 мест на 1000 жителей

Потребность мест в общеобразовательных школах составляет:

4274х160=684 места - современное состояние (необходимо). Имеется только 500 мест.

При аналогичном расчете на перспективу потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет 776 чел. (с учетом роста рождаемости прогнозируемого и заложенного в Программе социально-экономического развития района и увеличения доли численности населения моложе трудоспособного возраста).

На расчетный период в пос. Восьмое Марта заложено строительство начальной школы на 63 места. В связи с развитием жилых районов в с. Заплавное укрупнить вместимость существующей «Заплавненской СОШ» до 25 чел в классе при учебном графике в две смены.

Учреждения здравоохранения

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* обеспеченность учреждениями здравоохранения на долгосрочную перспективу составляет:

Для больниц 13,5 коек на 1000 жителей;

Для поликлиник 18,1 посещений в смену.

В соответствии с этим расчетная потребность в больницах на перспективу составит 62 койкомест, то есть к расчетному сроку потребуется строительство дополнительного корпуса существующей больницы; в поликлиниках – 83 посещений в смену.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

К концу расчетного срока предлагается строительство блокированных жилых домов с квартирами для инвалидов на креслах-колясках и их семей на 3 чел.

Учреждения физкультуры и спорта

В настоящее время обеспеченность спортивными площадками и комплексами в Заплавненском сельском поселение представлена сверх нормы. Однако в русле реализации инвестиционной политики и увеличения налогооблагаемой базы сельского поселения в пос. Восьмое Марта запроектирован открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот объект может являться, как и частью рекреационной инфраструктуры поселения, так и базой для проведения массовых спортивных игр и тренировок. Площадь земельного участка под строительство данного объекта составляет 25 548 м²

Сфера услуг и торговля

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 280 м² торговой площади на 1000 жителей. Существующих торговых площадей вполне хватает для обслуживания населения и на расчетный срок.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

На сегодняшний день в Заплавненском сельском поселении отсутсвуют предприятия сетевой торговли, что безусловно благоприятствует развитию малого предпринимательства, а следовательно и пополнению налогооблагаемой базы.

Еще одной перспективной в плане развития является сфера общественного питания. Данная отрасль обслуживания должна строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания. Наиболее перспективной площадкой для размещения объектов данного профиля может стать коммунально-складская зона, территория в центральной части села Заплавное, вдоль автомагистрали, на заправочной станции. Развитие может получить сеть «быстрого питания».

Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские, бани). Данное направление бизнеса является довольно выгодным и перспективным, так как не является капиталоемким.

Прочие социально-значимые предприятия.

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств от льгот по арендной плате, ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

На территории Заплавненского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо. Проектом генерального плана предполагается размещение 1 пожарного депо на 1 автомобиль в проектируемой коммунально-складской зоне. Площадь земельного участка определяется ведомственными нормативными документами МВД.

4.5 Градостроительная организация производственных территорий

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, предусмотренные в генеральном плане, должны обеспечить рациональное использование производственных территорий.

В качестве основного направлений градостроительной организации производственных территорий предусматривается совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных предприятий на занимаемых территориях, но намечается также создание новой коммунально-складской зоны на севере села Заплавное по ул. Ленинская. Площадь территории 20 203 м².

На обозначенной территории предполагается размещение проектируемой канализационной насосной станции, пожарного депо, комплекса складских объектов. Генеральным планом предусматривается благоустройство данной зоны: организация санитарно-защитного озеленения.

Необходимые для нужд территории общетоварных и специализированных складов размещаются за счет более эффективного использования в первую очередь существующих коммунально-складских территорий по ул. Гагарина.

В настоящее время значительная часть коммунально-складских территорий используется весьма неэффективно, некоторые из них не функционируют, ликвидируются, распределяются по отдельным собственникам.

Площадь и размеры земельных участков общетоварных

и специализированных складов на 1 тыс. чел.

Табл.4.3

| Склады общетоварные | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Норма по СНиП | Всего | Норма по СНиП | Всего |
| Продовольственных товаров | 77 | 2310 | 310 | 9300 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 6510 | 740 | 22200 |
| Склады специализированные | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |
|  | Норма по СНиП | Всего | Норма по СНиП | Всего |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, мясомолочных продуктов и рыбы) | 27 | 810 | 190 | 5700 |
| Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 10 | 300 | 780 | 23400 |
| Овощехранилища | 32 | 960 | Устанавливается областными органами управления торговли |
| Картофелехранилища | 57 | 1710 |  |

Размеры земельных участков складов строительных материалов

и твердого топлива на 1 тыс. чел. / всего

Табл.4.4

| Склады | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 / 9000 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием угля, дров | 300 / 9000 |

1 Введение

4.6 Развитие территории природного комплекса

4.6.1 Поселковые зеленые насаждения

Зеленые насаждения классифицируются на территории общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских садов, озеленение санитарно-защитных зон, овражные и прочие посадки, сады, лесопарки).

Современное состояние

Имеющиеся на территории села Заплавное естественные и искусственные лесонасаждения выполняют важную водоохранную и почвозащитную функцию, а также важнейшие экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные функции жизненно важные для жителей населенного пункта. Основные лесообразующие  породы в насаждениях: вяз гладкий, тополь черный, тополь белый.

Все участки зеленых насаждений имеют низкую степень благоустройства. Улицы поселка не озеленены.

Проектное решение

Принципиальная схема озеленения с. Заплавное решена системой зеленых массивов, организуемых по берегу р. Ахтуба и в парковых зонах населенного пункта. Проектируемая система озеленения направлена на создание благоприятных условий отдыха, оздоровления экологической обстановки. Основными принципами разработки проектных решений по организации зеленых насаждений являются:

- максимальное сохранение и увеличение площади зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки;

- формирование единой планировочной связанной системы озелененных территорий;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий.

Главными задачами являются:

- выявление территориальных резервов для нового зеленого строительства;

- классификация зеленых насаждений в соответствии с современным функционированием территории;

- разработка режимов градостроительной деятельности для различных категорий зеленых насаждений.

В пос. Восьмое Марта проектом определены мероприятия, позволяющие достичь нормативные требования по обеспечению зелеными насаждениями общего пользования. Запроектирован парк, обеспечивающий выход с главной улицы к зоне спортивных объектов и р. Ахтуба. Данный вид озеленения должен иметь повышенную степень благоустройства. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных массивов зеленых насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, автомагистралей наряду с функциональным назначением дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Из насаждений специального назначения запроектированы ветрозащитные, санитарно-защитные насаждения, лесопарки. Лесопарковая зона запроектирована на берегу р. Ахтуба. Все существующие лесопосадки сохраняются и благоустраиваются или реконструируются.

Ассортимент зеленых насаждений

Современное озеленение поселка требует умелого подбора и сочетания всех видов зелени: листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников, многолетних и однолетних травянистых растений. Важнейшим элементом парковых композиций являются кустарниковые группы. Наибольшей декоративностью они обладают в период цветения. Кустарниковые группы очень красиво смотрятся на фоне древесных массивов. Светолюбивые виды кустарников не следует высаживать в тени. При хорошем уходе ассортимент деревьев и кустарников может быть достаточно разнообразен: сосна обыкновенная, катальпа (бигониевидная, гибридная), клен остролистный, рябина (гибридная, обыкновенная, сибирская), акация белая, ива, черемуха обыкновенная, жимолости, калина, боярышник. Красиво цветущие с яркой листвой деревья и кустарники могут участвовать в зеленом оформлении улиц, скверов, садов, парков, лесопарков, а также в насаждениях вдоль автострад. Закрепить почву способны лишь те насаждения, которые обладают корневой системой образующей большое количество отростков. К числу таких растений относятся: клен полевой, татарский, айлант, ольха белая (серая), ирга (все виды), барбарис, лещина обыкновенная, кизильник, боярышник, чемыш серебристый, облепиха бирючина, лох узколистный (серебристый), кизил  и т.д.

Размещение питомника не предусмотрено. Посадочный материал будет поставляться из питомника лесхоза. Цветочно-оранжерейные хозяйства при недостаточном обеспечении поселка цветочным материалом могут быть размещены в коммунально-складской зоне.

4.6.2 Организация отдыха и туризма

Зона отдыха села Заплавное намечается на берегу р. Ахтуба. Здесь предполагается осуществить благоустройство пляжа.

Территория для кратковременного отдыха находится в пешеходной доступности от исторического центра села. Здесь предлагается разместить оборудованный пляж, места для плавания, прыжков  воду, спортивные площадки для пляжного волейбола.

Таким образом, центр сельского поселения получит место кратковременного отдыха местного населения и жителей ближайших городов г. Ленинск, г. Волжский.

Площадь территории

сущ.		перспект.

Зона лесопарков и природных ландшафтов		30,42 га	32,23 га

Зона пляжа									6,84 га

4.7 Развитие транспортной инфраструктуры

4.7.1 Уличная сеть и пассажирский транспорт

Существующее положение

Въезд в с. Заплавное осуществляется со стороны трассы «Волжский – Средняя Ахтуба – Ленинск – граница области» по ул. Гагарина.

В настоящий время в с. Заплавное осуществляется движение пассажирского транспорта по маршрутам «Волжский – Заплавное» автобус №102, маршрутное такси №№102, 102а, «Ленинск – Заплавное» автобус №104, маршрутное такси №107.  Также в настоящее время осуществляется перевозка пассажиров маршрутным такси №101а «Ленинск – Бахтияровка – Заплавное – Волжский»

Въезд в пос. Восьмое Марта осуществляется со стороны с. Заплавное через понтонный мост через р. Ахтуба по асфальтированной дороге. В настоящее время организованная пассажирская транспортная связь с с. Заплавным отсутсвует.

Хранение личного транспорта осуществляется на территории индивидуальной  застройки или неорганизованно. В с. Заплавное существует гаражный комплекс на пересечении  ул. Ленинская и Пролетарская

Проектное решение

При разработке генерального плана Заплавненского сельского поселения учитывалась сложившаяся система улиц. На базе существующих улиц проектом предлагается ряд новых улиц.

Главные и основные улицы сохраняют свое назначение.

Основные улицы имеют выход на главные улицы. Все остальные улицы – второстепенные - имеют связь с главными и основными улицами.

4.8 Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов

и маломобильных групп населения

4.8.1 Общие положения

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов - максимально возможная интеграция инвалидов во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности равные с остальными категориями населения.

Проектирование жилых, общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей, решаются как градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможностью пользоваться общественными зданиями и сооружениями, включая объекты культуры, спорта, образования, торговли, быта, лечебные и др. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами рекомендуется:

- торгово-бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного обслуживания, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильным населением, определить места установки торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды в креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха;

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных центрах социального обслуживания;

- спортивно-оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением, образование и воспитание  детей-инвалидов по возможности ориентировать на совместное использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы специальные классы и группы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны детям-инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и воспитание.

4.8.2 Пешеходные пути

При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе пользующихся креслами-колясками и с дефектами зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие планировочные конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. У препятствий следует устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и нескользкая. Основные параметры участков путей передвижения следует принимать согласно СНиП 35-01-2001г. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный 1-2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского транспорта рекомендуется проектировать спрямленными, с небольшим количеством пандусов.

В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха, колеблется от 100 до 500 м, рекомендуется через каждые 150-200 м на пешеходных улицах и аллеях организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и такси. Предельная длина пешеходного пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных дорожек площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. Расстояние между ними, как правило, должны быть оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не имеющих светофорного регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами.

На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях удобства схода с тротуаров и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать искусственный подъем проезжей части.

4.8.3 Автостоянки личного транспорта

Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин.

Места следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на автостоянках около общественных зданий и сооружений, мест отдыха. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) согласно требованиям СНиП 35-01-2001г. п.3.12. Размеры площадки для автомашины инвалида с ПОДА принимаются не менее 3,5х5,0 м, внутренние размеры гаража – не менее 3,5х6,0 м. Места для автотранспортных средств инвалидов следует размещать как можно ближе к входам в общественные здания. Длина пути до входа в здание не должна превышать 50 метров, а при жилых зданиях не далее 100 метров.

4.9 Инженерная подготовка территории

На территории с. Заплавное существуют нарушенные территории, требующие засыпки и планировки.

Цель данного раздела генерального плана – утверждение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду поселения с учетом имеющихся и проектных инженерно-технических защитных сооружений. Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будет способствовать улучшению экологической ситуации в с. Заплавном и пос. Восьмое Марта, повышению уровня благоустройства территорий населенных пунктов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают:

- защиту территории от подтопления;

- обустройство дамбы;

- организацию и очистку поверхностного стока;

- благоустройство берегового склона;

- регулирование русла р. Ахтубы;

- засыпка оврагов, различного рода углублений и выемок с целью предотвращения скопления воды.

4.9.1. Защита территории от подтопления

Учитывая гидравлическую связь грунтовых вод с уровнями рек Ахтуба, дамбы обвалования не защищают территорию от подтопления при высоких устойчивых горизонтах в реке и при обильных атмосферных осадках.

Генеральным планом намечается вдоль склона с нагорной стороны устройство нагорной канавы для перхвата и отвода стекающих по склону ливневых и талых вод. Нагорную канаву трассируют и рассчитывают проектом.

Также для предотвращения заболачивание территории генеральным планом предусматривается в с. Заплавное со стороны низового откоса устройство перехватывающего водоотводного лотка - водоотводной канавы, выполняющего роль дренажа и отводящей воду на грунт за границы села. Глубина лотка 0,6 – 0,7 м, ширина по дну лотка 0,4 – 0,6 м. уклон дна лотка 0,004.  Данные проектные мероприятия в комплексе с существующей дамбой на востоке с. Заплавное призваны обеспечить защиту территории населенного пункта от подтоплений и заболачивания территорий села, предназначенных для нового жилищного строительства.

Существующую дамбу реконструировать с поднятием отметки верха дамбы на 0,5 метров.

На территории с. Заплавное существуют нарушенные территории, требующие засыпки и планировки.

4.9.2 Благоустройство берегового склона

Левобережный склон р. Ахтубы генпланом намечается расчистить от мусора, спланировать и озеленить, на отдельных участках трассировать с устройством берм.

4.9.3 Организация пляжа

В состав мероприятий по благоустройству и организации пляжа входит расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега.

Рельеф дна в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно водоемов должно быть плотным, свободным от коряг, острых камней. Пляж и берег у места купания должны быть пологими, без обрывов и ям. Пляж устраивается с уклоном 0,05 – 0,12 до глубины воды 1,5 м.

Глубина водоема в местах купания принимается:

- для детей и юношей от 0,7 до 1,3 м;

- для общего купания до 1,5 м.

Пляж устраивается на хорошо инсолируемой песчаной площадке.

Скорость течения в местах купания не должна превышать 0.5 м/сек.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

4.10.1 Водоснабжение

Современное состояние

Источником питьевого водоснабжения для с. Заплавное служит поверхностный водозабор из р. Ахтуба. Водозабор из р. Ахтуба осуществляется насосной станцией I подъема, вода без очистки подается потребителям. Мощность водозабора – 7,2 тыс.м3 в сутки. Общая протяженность существующих водопроводных сетей 27,6 км, в том числе нуждающегося в замене 13,4 км. Однако на сегодняшний день состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное и требует ремонта или полной замены. Обеспеченность центральным водоснабжением с. Заплавное 28%. Население не обеспеченное водоснабжением использует индивудуальные скважины, колодцы.

В пос. Восьмое Марта централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует шахтные колодцы и скважины, глубина которых достигает 10 м. качество воды из подземных источников водоснабжения удовлетворительное.

Наружное пожаротушение производится из пожарных резервуаров, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектные решения

Настоящим проектом предусматривается система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- хозяйственно-питьевые нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

- полив зеленых насаждений и улиц.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих сетей водопровода по ул. Советская – ул. Бакинская, - ул. Красноармейская, - ул. Совхозная – ул. 40 лет Победы.

На первую очередь реализации проектных мероприятий генеральным планом предусматривается прокладка нового водопровода. Для этих целей в западной части села Заплавное проектируется насосная станция и очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения. Схема прокладки проектируемого на первую очередь реализации водоснабжения представлена на чертеже генерального плана «Схема развития инженерной инфраструктуры».

На перспективу развития с. Заплавное предусматривается обеспечение проектируемой индивидуальной жилой застройки питьевым водоснабжением.

Проектом предусматривается установление охранных зон. В соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г. граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водопровода с поверхностным источником устанавливается в следующих пределах:

а) для водотоков (реки, канала):

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

4.10.2 Водоотведение

Современное состояние

В настоящее время в с. Заплавное водоотведение в малоэтажной жилой застройки, детского сада и школы осуществляется в выгребные ямы. Затем их содержимое вывозится ассенизационными машинами на поля орошения и фильтрации, расположенные в северо-западной части села.

В поселке Восьмое Марта централизованное водоотведение отсутствует. Население использует надворные уборные.

Проектные решения

Генеральным планом предусматривается прокладка напорной канализации протяженностью 2200 м. Проектируемая канализация предусматривается по ул. 60 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Ленинская. Водоотведением должным быть охвачены объекты

- социального назначения: детский сад, школа, почта/отделение сбербанка, дом культуры;

- жилые дома: блокированная и малоэтажная застройка по ул. 60 лет Октября, ул. Гаргарина, ул. Ленинская;

- объекты коммерческого назначения: проектируемых административно-офисных зданий, торговых центров по ул. Гагарина;

- объекты коммунально-складской зоны: проектируемые склады, пожарное депо по ул. Ленинская;

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив.

Схема канализации предусматривает строительство одной канализационной насосной станции в коммунально-складской зоне по ул. Ленинская.

Схема канализации принимается неполная раздельная.

Напорные коллекторы от КНС до самотечной сети прокладываются из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-83*) диаметром 500мм.

В селе не исключается применение местных систем канализации в секторе существующей индивидуальной застройки, где строительство централизованной сети крайне затруднено и водопользование осуществляется из водоразборных колонок.

4.10.3 Теплоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением охвачены дома малоэтажной и частично блокированной застройки в центральной части села, а также теплоснабжение детского сада и школы осуществляется централизовано от котельной, находящейся по ул. Гагарина. Теплоснабжение зданий администрации, больничного комплекса и других общественных строений осуществляется от автономных газовых и электрических котельных.

Обеспеченность центральным отоплением составляет 3,53%

В пос. Восьмое Марта центрального отопления и горячего водоснабжения нет, котельная в поселке отсутсвует.

Проектные предложения

Схемой развития теплоснабжения предусматривается использовать существующую в с. Заплавном котельную с проведением ее реконструкции и увеличением мощности.

Дальнейшее развитие теплоснабжения населенных пунктов Заплавненского сельского поселения предусматривается от автономных котельных.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых приусадебной и блокированной застройки, одиночных малоэтажных объектов общественного назначения – от индивидуальных газовых или электрических источников тепла.

4.10.4 Газоснабжение

Существующее положение

В соответствии с Программой газификации Волгоградской области, предприятиями РАО «Газпром» были построены магистральный газопровод и автоматическая газорегуляторная станция (АГРС) и ГРП. Котельная переведена на газ.

В настоящее время в с. Заплавное существует разветвленная система газоснабжения: имеются газораспределительные сети среднего давления I и II категории, сети низкого давления, регуляторные пункты шкафного типа. Село Заплавное газифицировано на 60%. Газификация населенного пункта производится от врезки в межпоселковый газопровод высокого давления. Для снижения давления газа с высокого до среднего восточнее села функционирует АГРС. Для снижения давления газа со среднего до низкого предусмотрен ГРП.

Поселок Восьмое Марта не газифицирован.

Проектное предложение

Данным проектом предусматривается дальнейшее развитие существующей системы газоснабжения в с. Заплавное и строительство газопровода в пос. Восьмое Марта с подключением потребителей хозяйственно – бытового и коммунального назначения. Источником газоснабжения является существующая автоматическая газораспределительная станция (АГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП) в с. Заплавное.

Распределение газа проектируется по 2-х ступенчатой схеме:

- 1-я ступень – газопроводы среднего давления  Р =0,26 МПа;

-  2-я ступень – газопроводы низкого давления  Р =0,0026 МПа.

В индивидуальной застройке усадебного типа природный газ низкого давления используется в бытовых котлах для отопления, в газовых плитах для приготовления пищи, водонагревателях для приготовления горячей воды.

В малоэтажной застройке природный газ низкого давления используется в газовых плитах для приготовления пищи при централизованном отоплении и горячем водоснабжении.

В данном проекте предусматривается следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

- покрытие наружной поверхности газопроводов битумной противокоррозионной изоляцией весьма усиленного типа;

- применение электрозащиты.

4.10.5 Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения с. Заплавного и пос. Восьмое Марта является подстанция “Заплавная” 35/10 кВ, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через КТП 10/04 кВ.

Проектом генерального плана предусматривается покрытие нагрузок перспективной застройки за счет строительства трансформаторных подстанций.

Данным проектом предусматривается усиление и повышение надежности существующий схемы электроснабжения Заплавненского сельского поселения.

4.10.6 Санитарная очистка территории

Существующее положение

В настоящее время в с. Заплавное удаление твердых бытовых отходов отсуществляется методом временного компостирования. За границами населенного пункта находится специализированная площадка, площадь которой равна 0,87 га.

Проектные решения

Несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

Генеральным планом предусматривается организация буферной зоны вокруг существующей площадки компостирования ТБО радиус которой составляе 300 м.

На схеме земель Заплавненского сельского поселения выделено место дислокации проектируемого полигона для удаления ТБО.

Расчет количества твердых отходов выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Нормы накопления приняты по таблице приложения №11, а жидких отходов по СНиП 2.04.02-84, таблица 1, примечание 1. Данные по расчету количества бытовых отходов приведены в табл.4,6.

Табл.4.6

| Бытовые отходы | Кол-во отходов, т/год на ед. | Кол-во | Кол-во отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий | 0,3 | 4565чел. | 1369,5 |

По примечанию 2 (приложение 11, СНиП 2.07.01-89*) норму накопления твердых бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

В летнее время используются машины для мойки асфальта дорог, поливки улиц и зеленых насаждений и подметания улиц.

4.10.7 Ритуальные услуги и места захоронения

Площадь существующего кладбища – 5,78 га. В настоящее время оно заполнено. Проектом предлагается его расширение в два этапа:

- на первую очередь реализации до 6,8 га

- на перспективу развития до 9,8 га

Санитарно-защитная зона принята – 100 м.

- Основные технико-экономические показатели

Заплавненского сельского поселения

(в границах села Заплавное и пос. Восьмое Марта)

Табл.5.1

| Показатели | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Заплавненского сельского поселения в установленных границах | га | 24530,98 | 24530,98 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | села Заплавное |  | 503,22 | 625,48 |
|  | пос. Восьмое Марта |  | 45,73 | 52,07 |
| 1.2 | Территория с. Заплавное |  | 503,22 | 625,48 |
| 1.2.1 | Жилые зоны |  | 229,19 | 274,21 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка |  | 203,57 | 43,48 |
|  | блокированная жилая застройка |  | 22,66 | 1,54 |
|  | малоэтажная многоквартирная (до 3-х этажей включительно) |  | 2,96 | - |
| 1.2.2 | Общественно-деловые зоны |  | 6,48 | 8,34 |
|  | Зона размещения административных и общественных зданий |  | 0,78 | 1,22 |
|  | Зона размещения объектов коммерческого назначения |  | 0,86 | 0,64 |
|  | Зона размещения объектов здравоохранения |  | 0,84 | - |
|  | Зона размещения образовательных учреждений |  | 2,69 | - |
|  | Зона размещения объектов культуры |  | 0,44 | - |
|  | Зона размещения религиозных зданий и сооружений |  | 0,87 | - |
| 1.2.3 | Производственные зоны |  | 4,13 | 6,15 |
|  | Зона размещения производственных объектов |  | 2,84 | 2,02 |
|  | Зона размещения объектов коммунального и складского назначения |  | 1,29 | - |
| 1.2.4 | Зоны специального назначения |  | 10,07 | 15,74 |
|  | Зона кладбищ |  | 5,78 | 4,02 |
|  | Зона размещения очистных сооружений |  | 4,29 | - |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения |  | - | 1,65 |
| 1.2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | - | 9,96 |
|  | Зона дачного хозяйства и садоводства |  | - | 9,96 |
| 1.2.6 | Рекреационные зоны |  | 36,64 | 45,29 |
|  | Зона парков |  | 4,55 | - |
|  | Зона лесопарков и природных ландшафтов |  | 30,42 | 1,81 |
|  | Зона размещения спортивных сооружений |  | 1,67 | - |
|  | Зона пляжа |  | - | 6,84 |
| 1.2.7 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 91,67 | 114,43 |
|  | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 84,25 | 16,14 |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |  | 6,7 | 6,62 |
|  | Зона размещения объектов обслуживания транспортных средств |  | 0,72 | - |
| 1.2.8 | Прочих территорий |  | 125,04 | 151,36 |
| 1.3 | Территория п. Восьмое Марта | га | 45,73 | 52,07 |
| 1.3.1 | Жилые зоны |  | 23,15 | 26,25 |
|  | в том числе индивидуальная жилая застройка |  | 21,97 | 25,07 |
|  | блокированная жилая застройка |  | 0,18 | - |
| 1.3.2 | Общественно-деловые зоны |  | 0,18 | 0,92 |
|  | Зона размещения объектов общественного назначения |  | 0,18 | 0,43 |
|  | Зона размещения объектов образования |  | - | 0,31 |
| 1.3.3 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 6,64 | 6,64 |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства |  | 3,30 | - |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 3,34 | - |
| 1.3.4 | Зоны специального назначения |  | - | 3,15 |
|  | Зоны санитарно-защитного озеленения |  | - | 3,15 |
| 1.3.5 | Рекреационные зоны |  | - | 1,43 |
|  | Зона парков |  | - | 1,43 |
| 1.3.6 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 8,43 | 11,58 |
|  | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 8,43 | 11,58 |
| 1.3.7 | Зона прочих территории |  | 7,33 | 2,1 |
| 2 | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 |
|  | -дети до 16-ти лет |  | 24 | 17 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | 49 | 50 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 27 | 33 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 159775 | Согласно проекта планировки |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | 63577 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 96 198 | Согласно проекта планировки |
| 3.4 | Обеспеченность муниципального жилищного фонда |
|  | - водопроводом | % | 27 |  |
|  | - канализацией |  |  |  |
|  | - газом |  | 60 |  |
|  | - центральным отоплением |  | 3,53 |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 14,7 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | 115 | 176 |
|  | На 1000 чел. | мест | 26 | 74 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 500 | 563 |
|  | На 1000 чел. | мест | 116 | 140 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 5.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 27,6 | 44,83 |
| 5.2 | Канализация, протяженность сетей |  | 1,66 | 3,1 |
| 5.3 | Теплоснабжение, протяженность сетей |  | 2,07 |  |
| 5.4 | Газоснабжение, Протяженность сетей |  | 16,41 | 24,18 |
| 6 | Ритуальное обслуживание население |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | га | 5,78 | 9,8 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 1,01 | 5,81 |